定审管环保发〔2021〕6号

定襄县行政审批服务管理局

关于山西猛人得劳斯智能箱房有限公司

活动板房建设项目环境影响报告表的批复

山西猛人得劳斯智能箱房有限公司:

你单位报送的《关于〈山西猛人得劳斯智能箱房有限公司活动板房建设项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批的申请》和报告表技术审查意见收悉。经专家评审会研究，现批复如下：

一、你单位拟在定襄县季庄乡邱村进行《山西猛人得劳斯智能箱房有限公司活动板房建设项目》，主要建设内容：租赁现有厂房，其中，水泥活动房生产区2700㎡（露天）、折叠房生产车间4000㎡、折叠房保温层生产车间800㎡、成品及原料库房3000㎡、办公及生活用房700㎡；购置龙门吊、装载机、运输车等设备；安装变压器、配电设施及搅拌站生产设备；基础设施包括用水设施、硬化、绿化等工程及项目的其他配套工程。项目总投资300万元，其中环保投资25万元。该项目为未批先建项目，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，忻州市生态环境局定襄分局以“忻环定分法〔2020〕03号”文件对山西猛人得劳斯智能箱房有限公司进行了处罚。本项目由定襄县行政审批服务管理局予以备案，项目代码:2012-140921-89-01-274917。根据“报告表”结论，在落实各项环境保护措施的前提下，污染物能够达标排放，并符合总量控制要求，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、落实运营期污废水污染防治措施。设防渗旱厕，生活废水排入旱厕，定期清掏还田；不得外排。

2、落实运营期大气污染防治措施。车辆密闭运输，道路硬化；折叠房车间内通风换气，采用机械强制送风；焊接车间密闭，焊接工序加装移动式焊接除尘器；水泥入仓布袋封口，水泥仓顶安装布袋除尘器，废气经15m高排气筒达标排放；物料搅拌在密闭厂房内进行，原料输送采用全密闭螺旋输送机；养护锅炉燃用天然气，废气经8m高排气筒排放；粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；水泥活动房生产过程中上料系统产生的粉尘，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值；养护锅炉污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的表3规定的重点地区大气污染物特别排放限值，确保污染物达标排放。

3、落实运营期噪声污染防治措施。选用低噪设备，基础减震；运输车辆减速慢行，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

4、落实运营期固废污染防治措施。生产过程中产生的废边角料由废品回收公司回收，综合利用；除尘灰收集后回用于生产；废机油收集后按危废储存要求进行储存，定期送有资质的单位处置；危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求；生活垃圾交由环卫部门处置。

5、落实污染物排放总量控制要求。总量控制要求为：粉尘：0.001t/a、烟尘：0.00078t/a、二氧化硫：0.001t/a、氮氧化物：0.0099t/a

6、落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，确保环境安全。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，须按《报告表》提出的规定程序实施竣工环境保护验收备案；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、忻州市生态环境局定襄分局负责项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

定襄县行政审批服务管理局

2021年1月26日

抄送：忻州市生态环境局定襄分局、深圳市福德源环保科技有限公司

定襄县行政审批服务管理局               2021年1月26日印发

共印10份