# 建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：年产20000吨高品质不锈钢铸锻件铸锻一体化生产线项目

建设单位（盖章）：山西冠力法兰有限公司

编制日期：           2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

环境影响报告表技术审查意见修改表

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、细化现有工程竣工环保验收污染物排放情况及整改要求，结合现行环保政策需要整改要求完成情况介绍，为项目“以新带老”污染源治理提供基础资料。 | 已细化现有工程竣工环保验收污染物排放情况及整改要求，结合现行环保政策需要整改要求完成情况介绍，为项目“以新带老”污染源治理提供基础资料，详见文本P36-42； |
| 2、细化生产工艺过程介绍，给出全厂金属平衡介绍，明确改造前后铸、锻件产品（包括中间产品）产量，据此核实各类设施运行时间，为污染源分析提供基础资料。 | 已细化生产工艺过程介绍，给出全厂金属平衡介绍，明确改造前后铸、锻件产品（包括中间产品）产量，据此核实各类设施运行时间，为污染源分析提供基础资料，详见文本P22、24、25； |
| 3、细化铸造、砂处理产污环节分析，明确产污环节集气罩设置个数以及集气风量，补充二次回收烟气治理措施，据此核实污染物产排量，为排放总量估算提供依据。 | 已细化铸造、砂处理产污环节分析，明确产污环节集气罩设置个数以及集气风量，补充二次回收烟气治理措施，据此核实污染物产排量，为排放总量估算提供依据，详见文本P49-56； |
| 4、补充天然气加热炉的结构及蓄热方案介绍，细化采用低氮燃烧器可使NOx排放浓度达到100mg/m3以下的工艺方案以及保证性分析。 | 已补充天然气加热炉的结构及蓄热方案介绍，细化采用低氮燃烧器可使NOx排放浓度达到100mg/m3以下的工艺方案以及保证性分析，详见文本P54、55； |
| 5、由于项目处于不达标区，应补充区域倍量削减方案介绍。另外根据区域生态环境分类管控要求，各类污染治理设施应按B级管控要求提出技术可行的治理方案。 | 由于项目处于不达标区，应补充区域倍量削减方案介绍。另外根据区域生态环境分类管控要求，各类污染治理设施应按B级管控要求提出技术可行的治理方案，详见文本P13-18； |
| 6、补充各厂界距主要噪声源的距离介绍，据此核实噪声影响预测结果，并回答厂界是否能做到达标排放。 | 已补充各厂界距主要噪声源的距离介绍，据此核实噪声影响预测结果，并回答厂界是否能做到达标排放，详见文本P59； |
| 7、补充危废暂存间建设规模、内部导流及收集池规格介绍，确保避免事故条件下外泄污染环境。 | 已补充危废暂存间建设规模、内部导流及收集池规格介绍，确保避免事故条件下外泄污染环境，详见文本P60； |
| 8、根据以上修改内容，核实环保投资并补充完善建设项目污染物排放量汇总表。 | 根据以上修改内容，已核实环保投资并补充完善建设项目污染物排放量汇总表。 |

| 下料车间 | 机加车间 |
| --- | --- |
| 厂区道路 | 包装车间 |
| 项目所在地 | 项目所在地 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20000吨高品质不锈钢铸锻件铸锻一体化生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 陈建伟 | 联系方式 | 13603506408 |
| 建设地点 | 山西省忻州市定襄县河边镇陈家营村西南1133m处 |
| 地理坐标 | 西区（113度2分56.19秒，38度34分45.54秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3391黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 68铸造及其他金属制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定襄县经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定经信字【2018】13号 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2.86 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 本项目不在定襄县县城总体规划内。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性 （1）生态保护红线 根据《忻州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（同政发[2021]12号），将市内生态环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。 重点管控单元：主要包括城市建成区、市级以上经济技术开发区和产业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目位于山西省忻州市定襄县河边镇陈家营村西南1133m处，位于重点管控单元内，本项目不属于高污染高能耗项目，污染物达标排放不违背生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 本次评价引用省大气污染防治工作领导小组办公室发布的2020年县（市、区）环境空气质量状况通报中的数据，定襄县2020年1—12月环境空气监测因子中PM10、PM2.5、O3出现有超标现象。由此判断，定襄县SO2、CO、NO2达标，PM10、PM2.5、O3超标，因此，项目所在区域为不达标区。 根据《2020年忻州市环境状况公报》，2020年牧马河陈家营断面为Ⅲ类水质。按照《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），定襄县牧马河智村桥到入滹沱河干流段属于农业与景观娱乐用水保护，为Ⅱ类水质要求，由此可知，项目所在地地表水环境质量不达标。 本次评价委托山西京城检测技术有限公司于2020年8月14日对项目厂界声环境进行现状监测，监测结果表明，本项目厂界监测点处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。说明项目所在区域声环境质量现状良好。 本项目运营后各项污染物在采取各项环保措施后，均可满足相关排放标准的要求；不会改变区域环境质量现状。故本项目满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所需的资源主要为电和清洁天然气。本项目生产设备采用低耗能设备，减少耗电量；本项目资源消耗量相对区域资源总量占比很小。故本项目符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地暂未发布环境准入负面清单，项目的设立符合国家产业政策。 2、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的符合性分析 本项目为铸造生产项目，根据中华人民共和国国家和发展改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，视为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。 3、与《山西省铸造行业准入条件》文的符合性分析 项目与铸造行业准入条件的相符性分析。根据《山西省铸造行业准入条件》分析本项目的行业准入的符合性。 表1-1 行业准入条件符合性分析 序号 准入条件指标 本项目指标 符合性 1 建设条件和布局 1.1 铸造企业的布局和厂址的确定应符合城乡规划、生态功能区划、当地土地利用总体规划，靠近资源及能源产地、距离居民区等环境保护目标要符合国家和地方规定的安全、环保、卫生防护距离要求；应符合我省装备制造业发展规划。 本项目的建设符合当地的规划，也符合我省装备制造业发展规划。 符合 1.2 在一类区内禁止新建铸造企业，已有的铸造企业其污染物排放、噪声等指标应符合国家一类区有关标准的规定，并于2020年前逐步搬迁出一类地区。在二类区新建和已有铸造企业的污染物排放、噪声等指标均应符合国家和我省相应标准的规定。其中中心城区禁止新建铸造企业；已有铸造企业限制大规模新建，其污染严重的生产环节必须于2020年前迁出中心城区，企业主体逐步实现退城入园。在三类区新建铸造企业和已有铸造企业的污染物排放、噪声等指标均应符合国家和我省相应标准的规定。 本项目不在规定的各种保护区范围内。本项目和现有工程排放的各类污染物（大气、水、厂界噪声、固体废弃物）排放标准与处置措施均符合国家和当地环保标准的规定。 符合 2 生产工艺 2.1 铸造企业应根据所生产铸件的材质、品种、批量，合理选择铸造成型工艺，如砂型铸造（粘土湿型砂、树脂自硬砂、水玻璃自硬砂等）、金属型铸造（重力、离心、高压、低压等）、熔模铸造、V法铸造、实型（消失模）铸造等造型工艺，以及冷芯盒、覆膜砂壳芯、热芯盒等制芯工艺，鼓励引进国内外先进生产工艺，提高铸造企业工艺技术水平。 本工程采用砂型铸造工艺以及金属型铸造工艺。 符合 2.2 鼓励使用树脂砂、铸造粘土砂等干（热）法再生回用技术。禁止新上并逐步淘汰粘土砂干型/芯铸造工艺、铸件酸洗工艺等落后的铸造工艺。 本项目使用树脂砂再生回用技术；以及金属型铸造。 符合 3 生产装备 3.1 铸造企业应配备与生产能力相匹配的熔炼设备和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（如AOD、VOD、LF炉）、电阻炉、燃气炉等，炉前应配备化学成分分析、金属液温度测量设备，并配有相应的除尘设备与系统。推广采用大容量（15吨以上）、长炉龄（一次开炉连续使用4周以上）、富氧、外热送风、水冷、带有布袋除尘的冲天炉（城区范围内禁止新上冲天炉），鼓励引进国内外先进设备及关键零部件，提高铸造企业装备水平。禁止新上熔化率≤5吨/小时的冷风冲天炉、铸造用燃油加热炉、铸造用燃煤加热炉和无磁扼的铝壳电炉。 本项目配备2台5t中频炉，设置在封闭的车间内并保证通风，集气罩采用液压旋风式除尘炉盖，收集效率95%以上，经脉冲袋式除尘器处理。 符合 3.2 铸造企业必须配有与生产能力相匹配的造型、制芯设备，鼓励使用粘土砂静压造型主机、差压铸造机、自动浇铸机、自动造型线、多功能制芯中心和铸造专用机器人等先进设备。采用砂型铸造工艺的企业必须配有与生产能力相匹配的混砂设备。造型工部要采用机械化造型生产线，制芯工部采用热芯盒制芯、冷芯盒制芯及冷硬树脂砂制芯，制芯烘干或铸件退火燃料必须使用电或气等清洁能源；清理工部与机加工工部采用连续化、自动化设备等 本工程配有与生产能力相匹配砂处理等设备。 符合 3.3 采用砂型铸造工艺的企业必须配有与生产能力相匹配的清理设备、消音设备和除尘设备 企业配备了与生产能力相匹配的砂处理消音设备和除尘设备。 符合 3.4 采用砂型铸造工艺的企业必须配有与生产能力相匹配的旧砂处理设备。各种旧砂的回用率应达到：粘土砂≥95%（用于粘土砂造型）及≥85％（用于制芯），呋喃树脂自硬砂≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，水玻璃砂（再生）≥60%。 企业配备了与生产能力相匹配的清砂设备，旧砂回收率达到95%。 符合 3.5 铸造企业或所在工业园区、产业集群必须具备与其产能和质保相匹配的实验室和必要的检测设备，具有对铸件性能和原辅材料进行检验的能力，所生产的铸件和所用原辅材料应符合相应国家标准或机械行业标准的规定。 企业已建立与其产能和质量保证相匹配的试验室和必要的检测设备。 符合 4 企业规模（产能/产值） 4.1 二类区、三类区新（扩）建铸造企业，其年度生产能力按其所在地区及铸件材质和工艺不同应不低于（表1所列）要求的吨位或产值。 铸件材质 新建铸造企业 二、三类区(吨) 产值(万元) 铸钢 6000 ≥5500 本项目为改扩建项目，生产规模年产20000吨，产值大于5500万元。 符合 5 产品质量 5.1 铸造企业应按照GB/T19001-2008建立质量管理体系，设有独立质量管理部门，配有专职质量管理人员，有健全的质量管理制度并运行良好。 本项目建立质量管理体系，设有专用化验室监测产品质量，配有专职质量监测人员，有健全的质量管理制度。 符合 5.2 铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）及铸件的内在质量（成分、金相组织、性能等）应符合产品图纸及相关标准的要求。 本项目铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）及铸件的内在质量（成分、金相组织、性能等）符合产品规定的技术要求。 符合 7 土地使用 7.1 土地供应时，要严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》有关产业政策的要求。 企业用地的容积率、建筑系数、绿地率和投资强度等有关土地利用控制指标要符合国家和我省有关规定和要求，实现节约集约用地。 本项目在现有厂区内进行，不新增占地。企业已有土地手续。 符合 8 环境保护 8.1 粉尘、烟尘和废气： 生产过程中产生粉尘、烟尘和废气的部位均应配置粉尘收集及烟尘净化装置，废气排放应符合GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB16297-2004《大气污染物综合排放标准》、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》。精密铸造等生产过程中产生的氨气及其他有害气体排放量应符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 生产过程中产生粉尘、烟尘和废气的部位均配置粉尘收集及烟尘净化装置，废气排放均能符合相应的国家和地方标准。 符合 8.2 废水：排放应符合GB8978-2002《污水综合排放标准》、GB3838-2002《地表水环境质量标准》。 本工程生产废水全部回用，不外排。 符合 8.3 废渣、废砂：应按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮存和处置，并符合有关环保要求。建立废渣、废砂处置申报制度，鼓励按地区或在固体废弃物量大的铸造企业、工业园区（产业集群）建立铸造废弃物综合利用机构，对生产过程中产生的废渣、废砂、废水、废气等进行集中回收、再处理和综合利用。 本工程废砂等固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行贮存和处置。 符合 8.4 噪声：生产过程的噪音应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。 生产噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）要求。 符合 4、与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》(定发[2018]6号)文的符合性分析 2018年2月5日，中共定襄县委、定襄县人民政府发布《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号），其中环保规范要求符合性分析见下表： 表1-2 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号）环保规范要求符合性分析 序号 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》环保规范要求 实际情况 是否符合 1 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行，并具备完善的运行台账。 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全。环保工程与主体工程同时运行，并建立完善的运行台账。 符合 2 全部拆除燃煤设施，加热炉采用电、天然气等清洁能源进行加热。冬季采暖采取集中供热或使用天然气、电等清洁能源供暖。加强管理，确保设施稳定运行、排放达标。 企业使用的能源为天然气和电等清洁能源。污染物达标排放。加强管理，确保设施稳定运行，可实现污染物达标排放。 符合 3 生产设施中的夹棒锤采用围挡实行半封闭，鼓励自动淘汰更新，不得新上夹棒锤；新建的企业机加工设备安装地下排屑系统；产生的废机油等危险物品必须有规范的贮存场所及转运地和转运处理手续。 本项目不新增夹棒锤；本次改扩建项目将规范建设废机油等贮存场所，并签订规范的转运处理手续。 符合 4 企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料，此项工作在2018年3月底前完成。 本次项目改扩建后企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料。 部分符合 5 企业要制定环境保护管理机制，厂区内除料场外地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防止扬尘污染。厂界周边也要清理“三堆”，保持环境干净整洁，绿化要乔灌结合、花草搭配，栽植大乔大木，以便减轻噪音，净化空气。厂区外墙粉刷，以乡镇统一标准。此项工作在2018年6月20日前完成。 企业制定了环境保护管理机制，厂区内除料场外地面均实施了硬化，裸露部分全部绿化。厂界周边无“三堆”现象，保持了环境干净整洁，并进行了乔灌结合绿化。厂区外墙按照乡镇统一标准进行了粉刷。 符合 5、《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号） 本项目完成后，能够达到《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》相关环保内容，具体见下表。 表1-4 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》有关要求 企业设置情况 是否符 合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。 本项目为改扩建项目，在现有厂区内进行建设。 符合 2 全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。 本项目天然气加热炉不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类工业炉窑。 符合 3 2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造。 本项目加热炉采用燃料为天然气，为清洁能源。 符合 4 推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目能够保证烟气达标排放。 符合 6、《山西省大气污染防治工作领导小组办公室关于印发太原及周边区域（1+30）大气污染联防联控方案的通知》（晋气协办【2019】9号） 本项目满足晋气协办【2019】9号相关要求，具体见下表。 表1-5 晋气协办【2019】9号 （晋气协办【2019】9号） 企业情况及符合性 实施范围：太原市全市域，忻州市忻府区、原平市、定襄县，吕梁市孝义市、汾阳市、文水县、交城县，晋中市榆次区、太谷县、祁县、平遥县、介休市、灵石县、寿阳县，阳泉市城区、郊区、矿区、平定县、盂县，临汾市尧都区、霍州市、洪洞县、襄汾县、曲沃县、侯马市，运城市盐湖区、河津市、新绛县、稷山县、闻喜县。 本项目位于定襄县，在太原及周边区域（1+30)范围内。 1.制定发展规划需以承载力为约束。将大气环境承载力作为制定区域产业发展规划的主要依据，实行排放标准和总量双控。实施以“三线一单”为基础的区域空间管控，调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构。“1+30”区域内坚决禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃产能；确有必要新建的，要严格执行产能置换实施办法，产能置换建设项目实行区域环境影响评价会商，负责审批环境影响评价文件的生态环境部门应在审批前征求建设项目相邻市县生态环境部门意见。加快城市建成区及周边重污染企业搬迁改造或关闭退出。按照“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”等政策要求，做好钢铁行业转型升级。推进炭化室高度4.3米及以下且运行寿命超过10年的机焦炉淘汰，加大不达标工业窑炉淘汰力度。逐步压缩“1+30”区域内钢铁、焦化、建材、铸造产能。 本项目满足“三线一单”要求，本项目已经进行了产能置换，产能置换文件见附件。 3.加快重点行业污染深度治理。“1+30”区域内重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。2019年10月1日前，区域内在用65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉以及位于设区市及县（市、区）建成区的燃煤供热锅炉、生物质锅炉全部完成超低排放改造。焦化行业全面执行特别排放限值标准，在此基础上进一步推进深度治理，鼓励焦化企业主动开展炉体封闭改造，推进干法熄焦改造。钢铁行业全面开展超低排放改造。电力、钢铁、煤化工等企业开展有色烟羽治理。落实《工业窑炉大气污染综合治理方案》，实现工业窑炉装备和污染治理水平的明显提高。推进钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造、煤炭（含洗煤）等重点行业物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和生产过程中无组织排放的深度治理。 本项目建成后，污染物满足大气污染物特别排放限值，现有项目的锅炉为天然气锅炉已完成超低排放改造。 10.加强联合预警妥善应对重污染天气。 项目建成后完善重污染天气预报预警措施，提高预报预警分析的精准度，按政府部门要求完善应急措施。 7、《工业和信息化办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》（工信厅联装【2019】44号） 本项目满足工信厅联装【2019】44号文件，具体内容见下表。 表1-6 （工信厅联装【2019】44号） 工信厅联装【2019】44号 符合性 一、提高认识，做好禁止新增产能工作 重点区域省级工业和信息化、发展改革、生态环境主管部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实党中央、国务院决策部署，牵回树立新发展理念，落实高质量发展要求，提高政治站位，充分认识铸造行业严禁新增产能对改善环境空气质量、转化发展动能、优化产业结构的重要作用，切实做好禁止新增铸造产能工作。 本项目已经按要求进行产能置换，不属于新增产能。产能置换文件详见附件。 二、源头把关，严禁新增铸造产能项目 重点区域省级工业和信息化、发展改革、生态环境主管部门要认真执行《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004]20号)、《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》(中发〔2016〕18号)、《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)的通知》(国发〔2016〕72号)，《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目事中事后监管办法》(国家发展改革委令第14号)有关要求，严格把好铸造建设项目源头关口，严禁新增锈造产能建设项目;推动各相关部门和机构严格执行不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务的规定，对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电等清洁能源，所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置;物料储存、输送等环节，在保障安全生产的前提下，应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。重点区域新建或改造升级的高端铸造建设项目必须严格实施等量或减量置换，并将产能置换方案报送当地省级工业和信息化主管部门。省级工业和信息化主管部门征求省级发展改革、生态环境主管部门意见后审核，并公示、公告。鼓励有条件的重点区域地区建设绿色铸造产业园，减少排放；同时引导铸造产能向环境承载能力强的非重点区域转移。 三、认真细致，从严审核产能置换方案 重点区域省级工业和信息化主管部门要会同发展改革、生态环境主管部门按年度更新并公告本地区铸造产能清单，并据此坚决依法依规从严审核项目产能置换方案，防止弄虚作假，消除新增产能隐患。对项目业主报送的拟建项目产能置换方案，坚持采信企业承诺与现场核实查验相结合，细致甄别置换方案特别是所用产能指标的真实性和合规性，溯清产能指标源头。对不符合规定的，坚决不予公示;对存有疑问的，核清前不予公示。 四、强化监督，确保产能置换方案执行到位产能置换方案公告后，重点区域省级工业和信息化主管部门要会同发展改革、生态环境主管部门全面跟踪拟建项目动态，认真落实事中和事后监管责任。在新项目建成试生产前，督促有关企业按承诺及时关停、拆除和退出用于置换的产能并向社会公告，已经提前关停退出的也要向社会公告;督促公布并组织查验新生产装置的实际生产能力，一旦发现存在“批小建大”的失信行为，要会同有关部门责令整改，并依据《中华人民共和国环境影响评价法》《企业投资项目核准和备案管理条例》等法律法规进行处理。有关部门要加强对铸造企业安全生产监督管理。 重点区域省级工业和信息化、发展改革、生态环境主管部门要畅通举报渠道，及时在门户网站上向社会公开电话、传真、电子邮箱、网络等多种举报方式，接受社会监督。对弄虚作假、不落实已公告产能置换方案、违规新增产能的企业，依照《企业投资项目核准和备案管理条例》从严处罚，并提请有关方面联合惩戒。对审核把关不严、监督落实不到位等问题严重的地区，将作为负面典型向全国通报。对产能置换方案审核把关、监督落实等工作中存在失职、渎职等行为的个人，将提请相关部门依法依纪追究相关责任。 8、《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》忻政办发【2020】36号 本项目满足忻政办发【2020】36号文件，具体内容详见下表。 表1-7 忻政办发【2020】36号 忻政办发【2020】36号 符合性要求 1．深入推进重污染行业结构优化调整。完成全市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作。坚持排放总量与排放标准双控、标准服从总量的原则，严格落实“三线一单”和“两高”行业产能控制要求，落实《产业结构调整指导目录（2019年本)》。完成省政府下达我市的焦化产能压减年度任务，加快推进忻州市建成区周边炭化室高度4.3米焦炉的淘汰和重污染企业的搬迁退出。2020年10月底前，忻府区力争退出山西禹王煤炭气化有限公司4.3米焦炉，山西繁荣富化工有限公司拆除糠醛生产线，退出重污染企业。忻州市规划区退出未达生态环境部工业企业分类管控A级和B级的焦化、钢铁、铸造企业。鼓励发展飞地经济，化解区域重污染企业集聚矛盾，优先支持提前关停退出的产业升级转型项目。按照《山西省淘汰煤炭洗选企业暂行规定》提前于2020年9月底前完成煤炭洗选企业(厂）核查认定，认定结果属于淘汰范围的，同步由当地政府依法予以取缔，认定一家取缔一家。 本项目满足“三线一单”要求，不属于“两高”行业。 环评要求本项目建成后满足生态环境部工业企业分类管控B级。 5．强化工业炉窑和挥发性有机物大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，持续推进全市工业炉窑综合治理。2019年逾期未完成有组织和无组织排放治理任务实施停产治理的砖瓦窑、锻造等行业工业企业和未完成炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉、一段式煤气发生炉淘汰任务的工业企业要加快改造和淘汰，严格落实物料转运、物料堆场、生产工艺、厂区环境等环节的无组织排放精准管控要求，力争2020年9月底前完成治理，备案销号。焦化、钢铁、有色、建材等重点行业企业易产尘点安装高清视频监控设施，在厂区内布设空气质量监测微站点。加强氨排放管控，SCR和SNCR脱硝系统全部安装氨逃逸监控仪表，氨逃逸指标分别控制在以2.5mg/m3、8mg/m3以内。原平市辖区山西新石清洁能源科技有 限公司开展焦炉干法熄焦改造。深入开展挥发性有机物大气污染综合治理，尽快完成重点行业VOCs综合治理现状评估，6月底前完成针对性整治。涉VOCs重点行业低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂使用率达到90%以上，含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源vOCs 管控达到国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。鼓励夏秋高温天气实施VOCs企业错峰、错时生产。严格已建成VOCs治理设施运行管控，强化汽修、餐饮油烟、露天喷涂场所VOCs整治。 环评要求本项目建成后，易产尘点安装高清视频监控设施，在厂区内布设空气质量监测微站点，SCR和SNCR脱硝系统全部安装氨逃逸监控仪表。 6．强化排污许可管理。全面开展固定污染源排污许可清理整顿，2020年8月底前完成所有行业排污许可证的核发和登记工作，实现固定污染源排污许可证全覆盖。 企业已申领排污许可证。 16.加强扬尘治理。严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。推行“阳光施工”阳光运输”，减少夜间施工、运输。依法严查渣土运输车辆未按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等行为。加快城市（县城）绕城公路建设，开展对重点区域（路段)、重点时段的执法检查，依法重处超载抛洒行为。巩固降尘整治成效，各县（市、区)降尘量达到9吨/月·平方公里的考核标准。 环评要求严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。 9、关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函 本项目建成后，绩效分级指标可达B级，详见下表。 表1-8 铸件企业绩效分级指标 差异化指标 A级企业 B级企业 C级企业 D级企业 本项目 装备水平及生产工艺 1、粘土砂工艺采用水平或垂直自动化a造型线；2、消失模工艺采用消失模自动化造型线； 3、熔模铸造工艺采用硅溶胶铸造工艺、采用自动制壳线； 4、压铸等其他铸造工艺暂不考虑装备水平差异，依据其污染治理水平确定绩效 1、粘土砂工艺(连续生产一个班次8小时或者至少300件批次连续生产)、消失模工艺采用机械化造型及以上； 2、熔模铸造工艺采用机械化制壳及以上； 3、压铸等其他铸造工艺暂不考虑装备水平差异，依据其污染治理水平确定绩效 未达到B、C级要求 B级 污染治理技术 1、所使用的生产设备具有高密闭性或具有配套的良好除尘设施的工序可不设二次捕集措施；PM有逸散工序采取二次捕集措施，捕集排风罩应符合《排风罩的分类及技术条件》(GB/T 16758）的要求； 2、采用袋式除尘、滤筒除尘等高效除尘工艺 满足 1、制芯（热芯盒)、覆膜砂(壳型)工序VOCs采用活性炭吸附或更高效的处理措施；制芯（冷芯盒)工序VOCs采用吸收法或更高效处理措施；浇注（树脂砂)VOCs工序采用活性炭吸附、吸收法或更高效的处理措施: 2、消失模、实型铸造工艺的浇注工序采用吸附脱附+蓄热燃烧、吸附脱附+催化燃烧、焚烧法等高效处理设施。 3、涂装工序采用吸附脱附+蓄热燃烧、吸附脱附+催化燃烧、焚烧法等高效处理设施；如使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低vOCs含量的涂料或采川棍涂、净心喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术的涂装工序可采用活性炭吸附等处理措施:使用纯无机涂料的热喷涂工艺，可采用布袋除尘等粉尘处理措施 1、制芯(热芯盒)、覆膜砂（壳型)工序VoCs采用活性炭吸附或更高效的处理措施:制芯(冷芯盒）工序VOCs采用吸收法或更高效处理措施； 2、消失模、实型铸造工艺的浇注工序要求同A级企业； 3、涂装工序采用吸附脱附+蓄热燃烧、吸附脱附＋催化燃烧、焚烧法等高效处理设施；如使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料或采用棍涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术的涂装工序可不设置处理措施 1、制芯（冷芯盒)、覆膜砂(壳型)工序VOCs采用吸收法或更高效的处理措施； 2、消失模、实型铸造工艺的浇注工序采用活性炭吸附及以上处理设施； 3、涂装工序要求同B级企业 未达C级要求 B级 排放限值 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、150mg/m3 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、100、300mg/m3 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于30、150、400mg/m3 未达C级要求 A级 备注：燃气炉基准氧含量8% 无组织排放 1、物料储存 （1）煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应袋装或罐装，并储存于封闭储库中； （2）生铁、废钢、焦炭、铁合金及其他原辅材料等粒状、块状散装物料应储存于封闭储库中。 2、物料转移和输送 (1）粉状、粒状等易散发粉尘的物科厂内转移、输送时，应采取密闭或覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸过程中应采取集气除尘措施，或喷淋(雾)等抑尘措施；(2）除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输: (3)厂区道路硬化，并采取清扫、酒水等措施，保持清洁。 3、铸造 ( 1）孕育、变质、炉外精炼、除气等金属液预处理工序PM排放环节应安装半封闭空间，并配备除尘设施； (2）浇注工序设置浇注区或浇注段，采用外部罩的罩口应尽可能接近污染源并覆盖污染源:落砂、抛丸消理、砂处理『序应在封闭空间内操作，凌气收集至除尘设施。制芯工序在封闭或半纣闭空间内操作； (3）对于树脂砂、水玻璃砂等工艺生产特殊尺寸(特大等》铸件或使用地坑造型的，浇注和冷却工序在密闭车间或密闭空间内进行并配备废气处理设施，待砂型冷却至无可见烟尘外逸时，环保设备方可停止运行；落砂工序应采取有效集气除尘或抑尘措施: (4)清理〔去除浇冒口、铲飞边毛刺等〉和浇包、渣包的维修等工序宜在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施； (5）车间不得有可见烟粉尘外逸 1、物料储存 (1〕煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应彀装或罐装，并储存于半封团储库、堆棚及以上措施: (2)生铁、废钢、焦炭和铁合金等粒状、块状散装物料应储存于半封闭储库及以上措施，半封团储库盛至少两面有围墙<围挡》及屋顶，并对物斜采取覆盖或 喷淋（雾）等抑尘措施；熔模铸造淋砂工序在半封闭空间内操作，配备除尘设施。 2、物料转移和输送同A级企业 3、铸造 （1）孕育、变质、炉外精炼、除气等金属液预处理工序PM排放环节应安装半封闭空间，并配备除尘设施； （2）浇注工序设置浇注区或浇注段，用外部罩的罩口应尽可能接近污染源:落砂、独丸清理、砂处理IJ学应在密闭设备内操作，废气收集至除尘设施； （3）对于树脂砂工艺生产特殊尺寸〔特大等）铸件或使用地坑造型的，浇注和冷却工序采取固定式或移动式集气设备，并配备废气处理设施，待砂型冷却至无可见烟尘外逸时，环保设备方可停止运行；对于水玻璃砂工艺生产特殊尺寸(特大等）铸件或使用地坑造型的，浇注工序采取固定式或移动式集气设备，并配备除尘设施设置集气罩；落砂工序应采取有效集气除尘或抑尘措越； （4）清理(去除浇冒口、铲飞边毛刺等)和浇包、渣包的维修等工序在封闭设备或排风柜内操作，废气收集至除尘设施； （5）车间不得有可见烟粉尘外逸 1、物料储存 (1 ）煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应袋装或罐装，并储存于半封闭储库中； (2)生铁、废钢、焦炭和铁合金等粒状、块状散装物料应储存于半封闭储库及以上措施，半封闭储库料场应至少两面有围墙〔围挡）及屋顶。 2、物料转移和输送同A级企业 3、铸造 （1）孕育、变质、炉外精炼、除气等金属液预处理工序PM排放环节应安装排气罩，并配备除尘设施: （2）浇注工序设置排风罩，落砂~抛丸清理、砂处理工序宜在封闭设备内操作，废气收集至除尘设施。未在封闭设备内操们的，应采取固定式、移动式集气设备，并配备除尘设施； （3）对于树脂砂工艺特殊尺寸〔特大等〉铸件或使用地坑造型的，浇注和冷却工序采取固定式或移动式集气设备，并配备废气处理设施，待砂型冷却至无可见烟尘外逸时，环保设备方可停止运行；对于水玻璃砂工艺特殊尺寸(特大等)铸件或使用地坑造型的，浇注工序采取固定式或移动式集气设备，并配备除尘设施设置集气罩；落砂工序应采取有效集气除尘或抑尘措施； （4）清理(去除浇冒口、铲飞边毛剃等)和浇包、渣包的维修等工序应采取固定式或移动式集气设备并配备除尘设施: （5）车间不得有可见烟粉尘外逸 未达C级要求 B级 监测监控水平 1、料场出入口等易产生PM排放环节，安装高清视频监控设施。视频监控数据保存六个月以上； 2、主要生产设施与污染防治设施分表计电 1、料场出入口等易产生PM排放环节，安装高清视频监控设施。视频监控数据保存三个月以上； 2、主要生产设施与污染防治设施分表计电 未达B、C级要求 B级 环境管理水平 环保档案齐全: 1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告:3、蝮工验收文件:4、废气治理设施运行管理规程:5.一年内第三方废气监浏报告 未达C级要求 A级 台账记录:1、完整生产管理台账:生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量:2、设备维护记录:3.废气治理设备清单:主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS小时数据等〔如需):4、耗材记录:包括草酸、磷酸、活性炭等耗材使用量，除尘器滤料更换记录等:5、运输管理电子台账〔包括出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放阶段等)；6、固废、危废处理记录；7、废气治理设施运行管理规程 至少符合A级要求中的5条，其中必须包含3、5、7 至少符合A级要求中的3条，其中必须包含7 B级 人员配置:设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 人员配置:配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 A级 运输方式 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型戟货车辆〔含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准《含燃气)或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆〔含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆； 4、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气）或新能源车辆比例不低于50% 未达C级要求 A级 运输监管 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 未达到A、B级要求 A级 10、定襄县生态区划符合性 1）生态功能区划 根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，本项目位于：Ⅰ2滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区。 该区分布在定襄县的中部，滹沱河和牧马河沿岸，涉及晋昌镇、河边镇、河边镇、宏道镇、季庄乡、受禄乡、杨芳乡的沿河地区，总面积120km2，植被类型主要以栽培植被为主，植物类型主要以农作物群落为主，地貌类型主要以平坦冲积平原为主，地层主要为第四系地层为主，土壤主要为褐土为主。系统主要服务功能为营养物质与水土保持。 (1)该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价： 该区域植被覆在10%—40%，大部分区域为轻微度侵蚀。土壤侵蚀敏感程度除滹沱河、牧马河沿岸为不敏感外，大部分区域为轻度敏感；生境敏感性除滹沱河、牧马河沿岸为中度敏感外，其余区域为不敏感，生态环境综合敏感程度为轻度敏感。该区生物多样性除滹沱河、牧马河沿岸为极重要外，大部分区为一般重要；水源涵养大部分区域为一般重要；营养物质保持除滹沱河、牧马河沿岸两侧为极重要外，其他区域为比较重要。 (2)该区的主要生态环境问题： ①滹沱河及其支流两侧植被覆盖度低，农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷表土，滹沱河和地表水环境产生不利影响；②滹沱河及各支流河谷区农业生产、居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对滹沱河及各支流地表水质产生影响；③农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生活环境的污染；④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留物及废弃物造成的面源污染，对滹沱河干流及其支流的水质产生影响；⑤生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其它废弃物，对农村生态环境的污染。 (3)该区生态系统的保护措施： ①在滹沱沿岸加强植草、植树护岸林带建设；②加快区内排污管网和垃圾无害化处置建设；③建立科学的上下游用水制度，推广应用节水措施，合理调节河流上下游用水，保证生态用水；③科学实施种植养殖业，秸秆机械粉碎后还田：经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 (4)本项目与生态功能区划的协调性分析 评价对本次改扩建项目提出了较为完善的污染物防治措施，可有效保持当地生态系统的稳定性，维持或改善现有生态环境。因此，本项目满足《定襄县生态功能区划》要求，项目与定襄县生态功能区划位置关系图见附图。 2）生态经济区划 根据《定襄县生态经济区划》，本项目位于Ⅳ2定襄县中部工业与旅游业综合经济区，属于优化开发区。 (1)分布范围和面积： 该区位于定襄县中东部，涉及河边镇、蒋村乡和河边镇的北中部，面积约200km2。 目前，该区域内企业主要有锻造厂、机械加工厂分布，本区经济发展基础以工业为主。 (2)生态经济功能为： 工业经济开发和生态旅游。 (3)该区域的发展方向： 限制：限制对生态环境破坏重大企业的驻入。 鼓励：①鼓励发展工业园区的建设，高新技术的各类加工工业；②鼓励发展人文特色的旅游资源，开发集休闲度假、健身娱乐，自然风光为一体的旅游景区。 (4)生态环境保护要求： ①对现有锻造产业，应加紧以推进技术改造、结构调整、清洁生产为主要内容的治理整顿，并实施绿化美化工程，改善区域的生态环境；②耕地资源实施小流域治理为重点的生态建设。建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持、水源涵养林，实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系；③发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础。 (5)本项目与生态经济区划的协调性分析 本次改扩建项目在现有厂区内进行，不新增占地，不改变土地使用性质，本项目改造后使用清洁能源天然气，同时将新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，减少大气污染物排放量，具有明显的环境正效益，符合该区域生态环境保护要求，因此，本项目建设符合定襄县生态经济区划要求。本项目与定襄县生态经济区划位置关系图见附图。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 建设地点：本项目厂区位于定襄县河边镇陈家营村西南1133m处。其地理坐标为东经113°3'56.19"、北纬38°34'45.54"，厂区占地面积7000m2，占地为工业用地，本次改扩建项目在现有场地内进行，无新增用地，厂区西、北侧为空地，东侧为定襄县宏力法兰锻造有限公司，南侧为道路，项目地理位置图见附图。 建设规模：本项目生产规模为年产20000吨高品质不锈钢铸锻件（10000t铸件，10000t铸电坯）。企业现有锻造产能为1万吨/年；本项目铸造产能为2万吨/年，其中1万吨的铸件再进行锻造，锻造产能1万吨/年。本项目建成后，企业合计产能锻造2万吨、铸造2万吨。 项目投资：总投资3500万元，资金来源全部由企业自筹解决。 建设内容：新建车间7000m2，新增电力容量2500KVA，新增5吨中频炉两台。金属模具30余套，配套脱尘系统、真空泵、环保设备，三工位模锻液压机1台，D53KA-2500数控径轴向碾环机1台，10T取料机1台，天然气加热炉（3000*4000*1500mm）2台，热处理台车式炉（3000*4000*1500mm）2台及数控车床、钻床等主要工艺设备50台/套。 项目具体建设内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 项目 名称 建设内容 建设情况 与现有工程衔接情况 主体工程 铸造车间 位于厂区中部北侧区域，占地面积3500m2，内设中频炉，混砂机，包括混砂、砂处理、抛丸机、砂轮机等 未建 新建 压力车间 位于厂区中部，占地面积3500m2，内设三工位模锻液压机、数控径轴向辗环机、取料机、两台天然气加热炉等 未建 新建 机加工车间 位于厂区西南侧区域，新增数控车床、钻床等机加工设备 已建车间 新增 设备 储运工程 原料区 位于铸造车间内北侧，占地面积为500m2 未建 新建 成品区 位于机加工车间内东侧，占地面积为 500m2 未建 新建 辅助工程 办公室 1000m2，砖混结构 / 利旧 食堂 500m2，砖混结构 / 利旧 天然气调压柜 10m2，砖混结构 / 利旧 公用工程 给水 自备水井，井深100m，出水量30m3/h / 利旧 供电 1台2500KVA / 新增 供热 办公室、宿舍、车间采用1台4t的天燃气锅炉 / 利旧 供气 由山西国电定襄燃气有限公司统一供给，厂区配备1台天然气调压柜 / 利旧 环保工程 废气 中频炉 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 未建 新增 混砂线砂处理、造型线落砂 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 未建 新增 造型线浇铸 集气罩+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附装置+催化燃烧+15m排气筒 未建 新增 造型线冷却 集气罩+电加热装置+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 未建 新增 退火炉装卸料 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 未建 新增 打磨 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 未建 新增 抛丸 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 未建 新增 天然气加热炉1# SCR脱硝装置+15m排气筒 未建 新增 天然气加热炉2# SCR脱硝装置+15m排气筒 未建 新增 电渣重融炉 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 未建 新增 废水 生活污水 食堂废水经油水分离器处理后同生活污水排入厂区絮凝沉淀池，洒水回用，不外排 已建 利旧 生产废水 全部循环使用，不外排 / / 固体废物 除尘灰 废物回收公司处置 / / 废砂 废物回收公司处置 / / 废树脂砂 厂家回收 / / 金属废屑 废物回收公司处置 / / 废机油 厂内设危废库暂存，定期交由有资质的单位处理 已建 利旧 废活性炭 已建 利旧 生活垃圾 垃圾桶收集，由当地村委会统一处置 已建 利旧 绿化 现有绿化面积6193.58m2 已建 / 2、生产规模及产品方案 本项目按订单和客户需求年产20000吨高品质不锈钢铸锻件。项目改扩建前后产品方案及产量情况见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称 规格 单位 产量 铸件 / t/a 10000 铸电坯 100-500mm t/a 10000 合计 t/a 20000 3、主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-3 主要原辅材料消耗情况 序号 名称 年用量 1 铁屑 11791t/a 2 冒口 11791t/a 3 树脂砂 3250t/a 4 型砂 11000t/a 5 天然气 26×105m3/a 6 机油 0.51t/a 7 水 10020m3/a 8 电 30万KWh/a 表2-4 本项目金属平衡分析 原料 进料 中间产品 出料 铁屑 11791t/a 铸件20000t/a 铸件10000t/a 冒口 11791t/a 铸电坯10000t/a 除尘灰2582t/a 金属废屑1000t/a 表2-5 铸造用树脂砂化学成分 项目 粘度 密度(g/cm3) 游离甲醛含量 PH 含水量 含氮量 树脂砂 ≤30mPas 1.15～1.18 ≤0.3% 7左右 ≤7% ≤0.42% 表2-6 铸造用砂化学成分 分级代号 98 96 93 90 85 （%） ≥98 ≥96 ≥93 ≥90 ≥85 混分 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0 4、工程主要设备 工程主要设备见下表。 表2-7 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 中频炉 5t（一备一用） 2 新增 2 钢包 5t（两用一备） 3 新增 3 冷却塔 FBL-100 2 新增 4 冷却水池 120m3 2 新增 5 树脂砂双臂混砂机 / 1 新增 6 振动落砂机 L251 1 新增 7 悬挂磁选机 S998 1 新增 8 磁选皮带机 S978 1 新增 9 松砂机 S358 1 新增 10 斗提机 QTD80 1 新增 11 新砂皮带机 Y334；Lp=1.5m 1 新增 12 辅料给料机 Y4215 1 新增 13 单向皮带机 Y418D 1 新增 14 三工位模锻液压机 —— 1 新增 15 数控径轴向辗环机 D53KA-2500 1 新增 17 取料机 10t 1 新增 18 天然气加热炉 3000*4000*1500 2 新增 19 热处理台车式炉（电退火炉） 3000*4000*1500 1 新增 20 数控车床 —— 2 新增 21 钻床 —— 2 新增 22 抛丸机 —— 1 新增 23 砂轮机 —— 15 新增 24 电渣重融炉 5t 1 新增 25 金属模具 —— 30 新增 5、生产制度和职工定员 本项目劳动定员30人，其中管理人员4人，工人26人。 表2-8 各工序生产制度一览表 生产工序 日工作小时数（h/d） 年工作天数(d/a) 年工作小时数(h/a) 备注 中频电炉 14 300 4200 用电低峰期使用 造型生产线 / / 3600 混砂处理 / / 3600 退火工序 / / 4800 抛丸工序 8 300 2400 机加工工序 8 300 2400 电渣重融 7 300 2100 6、水平衡分析 ①水源 本项目生产和生活用水为厂区自备水井，出水量为30m3/h，能满足项目生产生活用水。 ②给水 本项目厂区用水主要为生产用水、职工生活用水，项目用水系数根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015）选取，具体计算如下： ①生活用水：本项目职工共30人，生活用水量按20L/人·d计算，生活用水量为0.6m3/d（180m³/a）； ②食堂用水：项目设职工食堂，仅提供午餐，用餐人数共有30人。参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015）餐饮业用水定额，选取20L/p·次，则食堂用水量约为0.6m³/d（180m³/a）。 ③混砂用水：混砂机进行混砂时须加入一定量的水，将松散的砂粘接起来成为型砂，不外排，日用水量为：20m3/d。 ④中频炉循环冷却水：本项目中频炉循环冷却水，中频炉自带循环水系统，中频炉一天的循环水量为630m3/d，循环水储存于冷却塔中，蒸发量按照1.5%考虑，计算得蒸发失水量为9.4m3/d，软水效率按80%计算，则中频炉循环水系统补充水量为9.4m3/d。循环水系统补水11.8m3/d（本系统软水全部外购），一年更换一次，用于厂区洒水，不计入水平衡。 ⑤机加工车间冷却水：项目机加工用水主要为金属摩擦冷却用水，机加工工序用水主要为循环用水，有损失时补充，循环水量为20m3/d，补充水量为0.4m3/d。 ③排水 厂区排水包括雨水和生活污水。本工程排水实行清污分流。 雨水采用有组织排水和地面径流相结合排水方式，沿道路两侧设雨水口（厂区主干道），其他道路设单排雨水口，汇集地面雨水，就近排出。 生活污水量按照用水量的80%计，即为0.48m³/d（144m³/a）。食堂废水量按用水量的80%计，即为0.48m³/d（144m³/a）。食堂废水经油水分离器处理后同生活污水排入厂区絮凝沉淀池，洒水回用，不外排。其他废水重复利用不外排。 表2-9 本项目用排水量表 单位：m³/d 用水定额 指标 日用水量 年用水量 备注 生活用水 20L/人·d 30人 0.6m3/d 180m3/a 食堂用书 20L/p·次 30人 0.6m3/d 180m3/a 混砂用水 / / 20m3/d 6000m3/a 中频炉循环冷却水 / / 11.8m3/d 3540m3/a 机加工车间冷却水 / / 0.4m3/d 120m3/a 合计 / 33.4m3/d 10020m3/a 图2-1 本项目用水平衡图 单位：m³/d 7、总平面布置 总平面布置原则是在满足生产工艺要求的基础上，根据运输、消防、安全、卫生、绿化、施工等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面因地制宜地对工厂建筑物、运输路线和绿化等进行总平面布置，力求紧凑合理，节约用地，节省投资，有利生产，方便管理。本项目厂区占地7000m2，原料产品堆放于生产车间内。总体来说，厂区平面布局合理，项目平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 （1）生产工艺流程如下图。 图2-2 铸件生产工艺流程及产排污环节图 图2-3 铸电板生产工艺流程及产排污环节图 （2）工艺流程说明： ①铸件工艺流程 1、树脂混砂机混砂 本项目新建1台树脂混砂机，混砂原理为：将树脂、新砂、再生砂、水等按一定比例混制成的混合物为型砂。 2、熔化 中频炉产生的烟气，本项目有2台5t/h中频电炉，在2台中频电炉炉体设置2个液压旋风式除尘炉盖，收集效率达到95%以上，收集后的废气经一套脉冲袋式除尘器处理，废气处理后经各自排气筒排放。 在除尘器底部设置除尘灰出口，采用刮板，从出灰口将除尘灰刮出。 3、浇铸 中频炉熔化好的铁水由出铁口将铁水排入铁水包中，由人工挑去表面浮渣，使用快速分析检测设备对铁水进行及时分析，经测定合格后，由轨道小车送入生产车间进入“浇铸工序”。浇铸工人将合格铁水注入铸型，借助重力冲满铸型。 本项目采用砂型铸造工艺，浇铸时，由于温度较高，一方面产生大量的高温粉尘排放，另一方面铸型中的某些物质会分解产生有机污染物，主要为非甲烷总烃，在浇铸过程中，冒口处因高温铁水将浇铸过程中产生的VOCs气体一部分燃烧处理，另一部分进入处理装置。 在浇铸段设侧吸式集气系统，在引风机的作用下，将含尘气体收集，经脉冲袋式除尘器+活性炭吸附装置+催化燃烧处理后排气筒外排。 4、冷却、退火、锻造 浇铸完成后，制品随模具在冷却区进行冷却，冷却过程中主要产生高温水蒸气和粉尘。冷却后，铸型开箱，将铸件毛坯送至落砂工序，采用振动落砂机，完成开箱，将铸件和废型砂进行分类。含有少量制品的废型砂进入振动落砂进一步落砂处理。落砂后的旧砂经冷却后，经过悬挂式磁选机和永磁皮带轮进行二次磁选，除去砂中的铁豆、飞边毛刺等金属夹杂物，后输送至砂处理系统处理后回用，其回用率为95％左右。 在冷却段设置全封闭式集气罩，在引风机的作用下，将含尘气体收集；落砂过程在振动筛设置封闭收尘系统，将含尘气体收集。冷却废气和落砂废气分别进入各自的除尘器设备处理后，由排气筒排出。 5、抛丸 将工件放入料斗，经履带将工件送入抛丸机内，钢丸与工件表面充分的撞击，完成对表面的清理。过程中产生的粉尘经引风机送入机械振动清灰布袋除尘系统，除尘后经排气筒排出。 在除尘器底部设置除尘灰出口，采用刮板，从出灰口将除尘灰刮出。 6、打磨、整形 将合格工件进行打磨、整形处理，满足制品的外观要求。 砂轮机产生含尘废气，在砂轮机工作区上方设集尘罩，收集的废气经布袋除尘器处理，在除尘器底部设置除尘灰出口，采用刮板，从出灰口将除尘灰刮出。 ②电极坯工艺流程 金属模具进行浇注，是用金属材料制造铸件，并在重力下将熔融金属浇入铸型获得铸件的工艺方法。由于一副金属型可以浇注几百次至几万次，故金属型铸造又称为永久型铸造。优点如下：1）金属型的热导率和热容量大，冷却速度快，铸件组织致密，力学性能比砂型铸件高15%左右。2）能获得较高尺寸精度和较低表面粗糙度值的铸件，并且质量稳定性好。3）因不用和很少用砂芯，改善环境、减少粉尘和有害气体、降低劳动强度。 1、电渣重融 电渣重熔（electroslag remelting）是利用电流通过熔渣时产生的电阻热作为热源进行熔炼的方法。其目的是提高金属纯度，改善铸锭结晶。 电渣车间的主要作用是对电渣坯的电渣精炼，电渣重熔是提纯金属并获得洁净度高及组织均匀致密的钢锭的一种精炼技术。经电渣熔炼的钢，纯度高、含硫低、非金属夹杂物少、钢锭表面光滑、洁净均匀致密、金相组织和化学成分均匀。电渣钢的铸态机械性能可达到同钢种锻件的指标。电渣电极坯的质量取决于合理的电渣重融工艺和供电制度。 电渣重熔的基本过程是在铜制水冷结晶器内装有高温高碱度的俗渣，自耗电极的一端插入渣池、金属容池、钢锭、底水箱通过短网导线和变压器形成回路。当电流通过回路时候，渣池靠本身的电阻加热到高温（在通电过程中，渣池不断放出电阻热）。自耗电极的底部被渣池逐渐加热熔化，形成金属熔滴。然后金属熔滴从电极底部脱落，穿过渣池进入金属容池，这个渣池主要作用为提纯钢水，另外起到电阻的作用。由于水冷结晶器（项目要求进入的水温度不能高于25℃，出来的水温度不能高于55℃，封闭循环系统）的冷却作用，液态金属逐渐凝固形成铸锭。铸锭由下而上逐渐凝固，使结晶器内金属容池和渣池不断向上移动。上升的渣池在水冷结晶器的内壁上首先形成一层渣壳。这层渣壳不仅使得铸锭表面光滑，也起到保温隔热的作用，使得更多的热量从铸锭传导给底板由冷却水带走，这就有利于铸锭的结晶自下而上进行。 2、剥皮粗车 粗车是为了去除大部分的毛坯余量。因为热加工工艺的原因，往往留有较多的余量，如果直接加工到图纸尺寸，会因热应力、工件热变形等原因造成废品。所以工件毛坯有较大余量时，都要安排粗加工环节。 3、加热工段 下料工段生产的毛坯由叉车送至液压机加热工段进行加热，然后液压机锻造。项目加热工段采用高效蓄热式天然气加热炉进行加热，加热炉使用自动测温控制系统，可及时控制炉温及坯料的加热速率，从而准确控制坯料的始锻温度和终锻温度。 本项目加热炉利用天然气为热源，加热炉采用HTAC高效蓄热式高温空气燃烧技术（High Temperature Air Combustion），即高效蓄热式燃烧和余热回收的技术，它具有高效烟气余热回收和预热空气温度以及噪音低、炉内温度均匀，过热过烧小等优越性，温度更易于控制，分离组合式燃烧器形成了各自独立通路，提高了每个区段的燃烧完全性，目前，这项技术已日趋成熟，处于大力推广的阶段，得到了国际工业界和科学界的广泛关注，节能效果十分显著，拥有广阔的前景，采用高效蓄热式燃烧技术（HTAC）的优越性主要有：①余热回收率85%，空气预热温度至100℃-1100℃，热功当量效率65%，排烟温度40℃左右。②蓄热式技术为低氧燃烧，可减少炉气对锻件的氧化，过热烧损大大减少。③炉体升温时间快，升至1250℃仅需45分钟，大大缩短了开炉升温时间。④炉内火焰铺层性好，使工件加热均匀稳定，提高了加热质量，有自动监测火焰功能，操作方便，安全可靠，炉前操作条件优越，使用寿命比采用普通烧嘴培植金属换热器结构长，维护方便，维护量小。⑤采用蓄热式燃烧技术改变了还原炉加热方式，推动了锻造工业炉窑技术的发展，节约了能源。 高效蓄热式天然气加热炉结构：由炉体、炉墙对位蓄热式燃烧嘴（A位、B位）、烟气切换阀（A/B位燃烧切换）、炉门、控制柜等组成。 工作原理为：蓄热式烧嘴成对工作，二者交替变换燃烧和排烟，烧嘴内的蓄热体相应变换放热和吸热状态。成对的烧嘴布置于炉墙的两侧A位和B 位，当A位烧嘴燃烧时，空气流经已积蓄热量的蓄热体而被加热到低于炉膛温度参与燃烧，与此同时，B位烧嘴排烟，烟气热量被蓄热体吸收排烟温度降低，换向工作后，B位烧嘴燃烧，空气同样被蓄热体加热到较高温度左右参与燃烧，A位烧嘴排烟，烟气热量被蓄热体吸收排烟温度降低。天然气锻造炉通过蓄热体出炉烟气的余热被转换成空气的物理热而得到回收利用。具有足够的传热能力和含热能力的蓄热体，能使烟气余热得到充分的回收，将空气预热到很高的温度。通过蓄热式烧嘴，烟气排出温度降低，空气可预热到低于炉膛温度较高温度，热回收效率高。 4、机加工（抛丸、打磨、整形等） 机加工车间是锻件生产过程中的重要部门，主要是对锻件进行深加工，以达到产品精确度的要求。车床日常运行过程中，为了冷却、润滑刀具和工件，需要使用一定量的废机油，因此，在机加工车间会产生一定量的废机油。 5、探伤、检测 本项目采用超声波检测，超声波检测（Ultrasonic Testing）缩写为UT，也叫超声检测，是利用超声波技术进行检测工作的，是五种常规无损检测方法的一种。超声波探伤是利用材料及其缺陷的声学性能差异对超声波传播波形反射情况和穿透时间的能量变化来检验材料内部缺陷的无损检测方法。超声波探伤优点是检测厚度大、灵敏度高、速度快、成本低、对人体无害，能对缺陷进行定位和定量。 二、产排污环节 1、大气污染物 1）中频电炉熔化过程中产生的烟气，主要污染物为烟尘； 2）砂处理过程、造型线落砂产生的粉尘； 3）浇铸过程产生的尘、VOCs； 4）冷却过程产生的粉尘； 5）退火炉装卸料过程中产生的粉尘； 6）打磨等机加工产生的粉尘； 7）抛丸机粉尘； 8）天然气加热炉燃烧天然气产生的废气； 9）电渣重融炉产生的粉尘。 2、水污染物 职工产生的少量污水；循环冷却水。 3、固体废物 1）砂处理产生的废砂； 2）射芯及砂回收产生废树脂砂； 3）中频电炉、浇铸、冷却、落砂、砂处理、混砂、抛丸等脉冲袋式除尘器产生的除尘灰； 4）机加过程产生的废铁屑； 5）机械设备所产生的废机油； 6）活性炭吸附装置产生的废活性炭； 7）电渣重融产生的废渣； 8）职工生活产生的生活垃圾。 4、噪声 1）中频炉等设备运行产生的噪声； 2）落砂、混砂、砂处理设备等设备运行产生的噪声； 3）抛丸设备运行时产生的噪声； 4）砂轮机等机加工设备运行时产生的噪声； 5）除尘设备风机产生的噪声； 6）泵类设备运行时产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况 2007年8月，委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司完成《山西冠力法兰有限公司年产10kt/a法兰生产线新建项目》环境影响报告表；2007年11月26日，由忻州市环保局对该项目进行了批复；2009年12月21日，忻州市环境保护局以忻环验函（2009）22号文件《关于山西冠力法兰有限公司年产10kt/a法兰生产线新建项目竣工环境保护验收意见》对其进行验收。 2013年9月，委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司完成《山西冠力法兰有限公司年产1万吨特高压输电线路钢塔用法兰生产线技术改造项目》环境影响报告表；2013年10月12日，定襄县环境保护局以定环函2013（24）号文件《关于山西冠力法兰有限公司年产1万吨特高压输电线路钢塔用法兰生产线技术改造项目的批复》对其进行环评批复。 2014年6月，委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司完成《山西冠力法兰有限公司锻造加热炉煤改气减排改造工程项目》环境影响报告表；2014年6月24日，定襄县环境保护局以定环函2014（11）号文件《关于山西冠力法兰有限公司锻造加热炉煤改气减排改造工程项目的批复》对其进行环评批复；2016年1月12日，定襄县环境保护局以定环验字（2016）4号文件《关于山西冠力法兰有限公司锻造加热炉煤改气减排改造工程项目竣工环境保护验收意见》对其进行验收。 2019年5月17日，忻州市生态环境局定襄分局颁发了排污许可证，证书编号：911409217136288506001P。 二、现有工程建设内容 现有生产规模：10000t/a特高压输电路钢管塔用法兰。现有工程主要内容见下表。 表2-10 现有工程主要内容一览表 项目 名称 建设内容 备注 主体工程 下料车间 1200m2，钢架结构 加热锻造车间 1224m2，钢架结构 热处理车间 2400m2，钢架结构 机加工车间 1395m2，钢架结构 检验包装车间 2000m2，钢架结构 辅助工程 办公区（含宿舍） 3472m2，钢架结构 燃气调压站 1000m2，钢架结构 公用工程 供电 2台1250KVA，3台315KVA，1台200KVA，1台160KVA 供水 自备井，井深100m，出水量30m3/h 供暖 办公室、宿舍、车间采用1台4t的天然气锅炉 储运工程 原料场 两个，共4000m2，地面硬化 库房 800m2 环保工程 大气污染防治 燃气加热炉 总计10台天然气加热炉，其中4台采用一套SCR脱硝处理后，经15m高烟囱排放，其他6台分别通过不同的排气筒排放（未采取措施） 锅炉 燃用天然气，经SCR脱硝处理后，经15m高烟囱排放 食堂油烟 油烟净化器 运输扬尘 洒水抑尘 水污染防治 生活污水 隔油池（3m3）、絮凝沉淀池；食堂隔油池处理后与其它生活污水经絮凝沉淀池处理后用于道路抑尘、绿化 锅炉废水 洒水抑尘 噪声防治 噪声 隔声、减震、消声 固废 废钢材、管材 出售 废棉纱、矿物油等 危废暂存间暂存，交由有资质单位统一处理 生活垃圾 收集后交由村委会统一处理 生态 绿化 绿化系数15%，绿化面积6193.58m2 现有工程主要生产设备见下表。 表2-11 现有工程主要设备表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 卧式带锯床 2 G4200/200 下料 2 燃气加热炉 4 2.2*2.2*1.8 加热 3 5t双臂模锻电液锤 1 SDY5 锻造 4 8t双臂模锻电液锤 1 SDY8 锻造 5 燃气热处理炉 4 3.5*2.5*1.8 热处理 6 立式车床 2 / 机加工 7 卧式车床 2 / 机加工 8 切削金属数控钻床 2 / 机加工 9 单梁起重机 1 20t 辅助设备 10 单梁起重机 1 10t 辅助设备 11 单梁起重机 2 5t 辅助设备 三、现有工程工艺流程 1、下料 下料工艺主要是根据原材料的形状及规格确定。先用车间内的单梁起重机将钢锭吊运到锯床的锯料架上，固定后进行锯切。锯好的方坯再山起重机将其吊至坯料堆放区。项目在下料工段，选用卧式带锯床下料工艺。使用此工艺锯料，生产效率高、符合大规模生产要求、噪言较小、坯料重量精确，而且据切面平整，料损较小，切口损耗只有2~2.2mm，不会有加热跺断时出现的蹄型跺面，锻造时可直接倒棱，不必先平断面，再倒棱，节省了供需，降低了能耗，方便了生产。 2、加热工段 由下料工段产生的毛坯由起重机送至加热工段进行加热。项目加热工段采用燃气加热炉进行加热。燃气加热炉使用测温仪器，可以及时控制炉温及坯料的加热温度，从而准确控制坯料的始煅温度，同时有效降低了环境污染。将坯料加热到工艺所需温度，由操作装置送至双臂模锻电液锤上进行锻压。 3、锻压成型工段 项目锻压采用模锻成型技术。模锻是在专用模锻设备上利用模具使毛坯成型而获得锻件的锻造方法。此方法生产的锻件尺寸精确，加工余量较小，锻件结构也比较复杂、生产率高。由加热工段送来的物料在双臂模锻电液锤的压力下成型，获得锻件，然后由碾环机对锻件进行墩粗、钻孔，然后得到半成品法兰。 4、热处理 热处理的目的是为改善零件的力学性能。通过燃气热处理炉加热后保温，再让工件以一定冷却速度冷却下来以获得各种金相组织，并不宏观改变工件外形(有细小的热处理变形)（冷却过程采用风冷和自然冷却)。淬火包括加热、保温、冷却3个阶段，将金属工件加热（本项目淬火使用电炉）到某一适当温度并保持一段时间，随即浸入淬冷介质中快速冷却。本项目淬冷介质为空气。 5、机加工工段 项目产品全部为法兰盘，只是型号规格不同，因此对于项目机加工工艺，只涉及车削、钻削等加工方式。机加工后检测、包装。项目检测的指标主要是法兰盘得外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分、疲劳性能、断口检验和耐酸蚀检验等是否符合特高压输电线路钢管塔用法兰标准及客户要求。可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告。对检验后的合格产品进行包装并储藏。 法兰生产工艺流程见下图。 图2-4 法兰生产工艺流程图 项目竣工验收环保设施及措施见下表。 表2-12 项目竣工验收监测一览表 分类 污染源 污染物 环保设施和措施 排放状况 验收标准 浓度 速率 标准号 标准值 mg/m3 Kg/h 浓度mg/m3 大气 1#加热炉 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经2.5m高烟囱达标排放 0 0 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078---1996）中表2、表4中的二级标准炉窑烟囱高度达不到15米，则污染物排放浓度全部按标准的50%执行。 425 NOx 903.27 0.38 / 烟尘 25.7 0.007 100 2#加热炉 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经2.5m高烟囱达标排放 0 0 425 NOx 1604.62 0.53 / 烟尘 32.85 0.011 100 3#加热炉 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经2.5m高烟囱达标排放 0 0 425 NOx 1473.17 0.5 / 烟尘 37.65 0.009 100 4#加热炉 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经2.5m高烟囱达标排放 0 0 425 NOx 1320.5 0.5 / 烟尘 25.68 0.009 100 5#加热炉 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经15m高烟囱达标排放 0 0 425 NOx 1709 0.425 / 烟尘 73.35 0.02 100 6#加热炉 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经2.5m高烟囱达标排放 0 0 425 NOx 1329.82 0.665 / 烟尘 39.72 0.02 100 7#加热炉 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经2.5m高烟囱达标排放 0 0 425 NOx 500.017 0.17 / 烟尘 62.58 0.02 100 8#加热炉 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经2.5m高烟囱达标排放 0 0 425 NOx 1540.33 1.29 / 烟尘 41.23 0.02 100 9#加热炉 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经2.5m高烟囱达标排放 0 0 425 NOx 38.88 0.0077 / 烟尘 1389.47 0.27 100 10#加热炉 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经2.5m高烟囱达标排放 0 0 425 NOx 760.27 0.33 / 烟尘 24.78 0.008 100 锅炉烟气 SO2 燃料为天然气，为清洁能源，烟囱经8m高烟囱达标排放 0 0 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中时段二类区标准 100 NOx 30.95 0.1 400 烟尘 12.6 0.039 50 以上数据来自于定襄县环境监测站监测报告定环监字（2015）第066号文件《山西冠力法兰有限公司锻造加热炉煤改气减排改造工程项目竣工环境保护验收监测》。 现有总计10台天然气加热炉和1台燃气锅炉，其中4台天然气加热炉采用一套SCR脱硝处理后，经15m高烟囱排放；一台燃气锅炉采用一套SCR脱硝处理后，经15m高烟囱排放；其他6台分别通过6个不同的2.5m排气筒排放。 4台天然气加热炉采用一套SCR脱硝处理后，经15m高烟囱排放。山西方创环境检测有限公司对该排气筒进行监测，监测报告方创环检【2020】第（0372）号。加热炉氮氧化物满足《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》晋政办发【2019】39号中标准限值。监测数据详见下表。 表23 天然气加热炉脱硝设备进口监测结果表 监测点位 监测日期 监测次数 标态排气量（Nm3/h） NOx 实测浓度（mg/m3） 折算浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 天然气加热炉脱硝设备进口 2020.4.18 1 1219 424 -- 0.517 2 1229 365 -- 0.449 3 1223 350 -- 0.428 平均值 1224 380 -- 0.465 表24 天然气加热炉排气筒监测结果表 监测点位 监测日期 监测次数 标态排气量（Nm3/h） 颗粒物 SO2 NOx 脱硝效率 实测浓度（mg/m3） 折算浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 实测浓度（mg/m3） 折算浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 实测浓度（mg/m3） 折算浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 天然气加热炉排气筒 2020.4.18 1 1101 6.0 7.1 0.007 ND ND 0.002 28 33 0.031 94.0 2 1113 7.1 8.5 0.008 ND ND 0.002 22 26 0.024 94.5 3 1121 6.3 7.5 0.007 ND ND 0.002 21 25 0.024 94.5 平均值 1112 6.5 7.7 0.007 ND ND 0.002 24 28 0.026 94.3 标准限值 -- -- 30 -- -- 200 -- -- 300 -- -- 判定 -- -- 达标 -- -- 达标 -- -- 达标 -- -- 备注 “ND”表示未检出 根据现场踏勘及企业监测资料结果，本项目现有10台天然气加热炉和一台天然气锅炉，其中10台加热炉（两套一拖一、两套一拖二、一套一拖四）分别安装了脱硝设施，燃气锅炉采用低氮燃烧器改造进行脱硝，氮氧化物排放满足现行标准，现有项目不存在污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本次评价引用忻州市环境监测站公布的定襄县2020年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，见下表。 根据各监测因子年均值浓度数据分析可知，定襄县2020年1—12月环境空气监测因子中PM10、PM2.5、O3出现有超标现象，主要原因是由于定襄县法兰企业较多，大气污染物排放所致，北方天气干燥，遇有大风天气时造成扬尘污染。项目所在区域为不达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价表 项目 SO2 μg/m3 NO2 μg/m3 PM10 μg/m3 PM2.5 μg/m3 CO24小时平均第95百分位数mg/m3 O3日最大8小时平均第90百分位数μg/m3 年均值 18 35 107 61 2.2 162 二级标准 60 40 70 35 4 160 占标率% 30 87.5 152.86 174.29 55 101 达标情况 达标 达标 超标 超标 达标 超标 2、地表水环境质量现状 根据《2020年忻州市环境状况公报》，2020年牧马河陈家营断面为Ⅲ类水质。按照《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），定襄县牧马河智村桥到入滹沱河干流段属于农业与景观娱乐用水保护，为Ⅱ类水质要求，由此可知，项目所在地地表水环境质量不达标。 3、地下水环境质量现状 本项目不进行地下水环境评价，因此，未调查地下水环境质量现状。 4、声环境质量现状 本项目委托山西京城检测技术有限公司进行噪声监测，报告编号：SXH20H86611，监测结果见下表。 表3-2 噪声监测结果 监测点位 L10 L50 L90 Leq 标准值 超标情况 厂界北侧1# 昼 55.5 52.2 51.3 53.0 60 达标 夜 47.2 45.5 44.0 46.2 50 达标 厂界东侧2# 昼 56.4 53.8 51.5 54.5 60 达标 夜 46.5 44.2 43.4 45.3 50 达标 厂界南侧3# 昼 53.8 51.6 50.1 52.4 60 达标 夜 44.3 42.2 41.5 42.7 50 达标 厂界西侧4# 昼 57.8 54.6 52.3 55.3 60 达标 夜 46.0 43.8 42.1 44.6 50 达标 从上表可以看出，本项目厂界四周监测点处噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）说明项目所在区域声环境质量现状良好。 5、生态环境现状分析 评价区自然生态环境与农业生态环境相结合，自然植被主要有杨树、灌木。主要农作物有谷子、玉米和豆类等。评价区内生物物种较贫乏，植物和动物群落结构均较简单，区内未见珍稀、濒危野生动、植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据评价区域内自然环境、社会环境状况以及功能区划，本项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文保单位等环境敏感区。本次评价环境保护对象为评价区内居民、区域环境空气质量、声环境、水环境等。具体环境保护目标见下表。 表3-3 主要环境保护目标列表 环境要素 名称 坐标/° 相对厂址方位 距离 环境保护要求 X Y 环境空气 500m内无环境影响保护目标 《环境空气质量标准》（GB30985-2012）中二级标准 地表水 牧马河 —— —— W 155m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 地下水 周围村庄地下水及区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 噪声 厂界四周 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 生态 厂区 场内空地全部硬化，周边绿化，减小水土流失，降低生态影响 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 铸造工序污染物排放执行铸造工业大气污染物排放标准（GB39726-2020）。 铸造工业大气污染物排放标准（GB39726-2020） 生产过程 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 铅及其化合物 苯 苯系物 NMHC TVOC 污染物排放监控位置 金属熔炼（化） 冲天炉 40 200 300 / / / / / 车间或生产设施排气筒 燃气炉c 30 100 400 / / / / / 电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉d 30 / / 2e / / / / 造型 自硬砂及干砂等造型设备f 30 / / / / / / / 落砂、清理 落砂机f、抛（喷）丸机等清理设备 30 / / / / / / / 制芯 加砂、制芯设备 30 / / / / / / / 浇注 浇注区 30 / / / / / / / 砂处理、废砂再生 砂处理及废砂再生设备f 30 150g 300g / / / / / 铸件热处理 热处理设备h 30 100 300 / / / / / 表面涂装 表面涂装设备（线） 30 / / / 1 60 100 120 其他生产工序或 设备、设施 30 / / / / / / / a苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯。 b待国家污染物监测技术规定发布后实施。 c燃气冲天炉适用于燃气炉，混合燃料冲天炉适用于冲天炉。 d适用于黑色金属铸造。 e适用于铅基及铅青铜合金铸造熔炼。 f适用于砂型铸造、消失模铸造、V 法铸造、熔模精密铸造、壳型铸造。 g适用于热法再生焙烧炉。 h适用于除电炉外的其他热处理设备。 厂区内颗粒物、VOCs 无组织排放限值(mg/m3） 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 5 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 NMHC 10 监控点处1h平均浓度值 30 监控点处任意一次浓度值 天然气加热炉排放的烟（粉）尘、SO2、NOx执行“关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知（晋环大气[2019]164号）”，具体见下表： 天然气加热炉大气污染物排放标准 单位 mg/m3 污染物 烟（粉）尘 SO2 NOx 标准值 30 200 300 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2规定的饮食业标准排放限值，油烟：2.0mg/m³。 2、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求。 危险废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环发【2015】25号《山西省环境保护厅关于印发<建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》，本项目运营产生的污染物中需要进行总量控制的是烟尘、二氧化硫、NOx。 根据定襄县环境保护局批复的总量指标，本项目污染物排放总量控制指标为：烟尘：2.4t/a，SO2：0.40t/a，NOx：18.7t/a。根据企业现有排污许可证，污染物许可排放量为颗粒物2.0t/a，二氧化硫0.33t/a，氮氧化物15.61t/a。 项目“三本账”计算公式为：改扩建前排放量+改扩建工程排放量-以新带老削减量=最终排放量。本项目改扩建前后“三本帐”计算见下表： 表3-4 工程改扩建前后污染物排放“三本帐”汇总表 污染物名称 改扩建前排放量（t/a） 改扩建工程排放量（t/a） 最终排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 改扩建前后排放增减量（t/a） 废气 烟尘 2.0 3.3 3.3 0 +3.3 粉尘 5.11 5.11 0 +5.11 SO2 0.33 0.098 0.428 0 +0.098 NOx 15.61 2.5 18.11 0 +2.5 VOCs / 1.44 1.44 0 +1.44 根据工程分析，本项目需核定的污染物排放量为：烟尘3.3t/a、粉尘5.11t/a、二氧化硫0.098、NOx2.5t/a。 本项目区域削减方案详见附件。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本工程属于改扩建项目，主要施工活动为地面重新硬化及新增设备的安装，施工影响较小。 根据现场踏勘，地面已经硬化，施工期影响主要为生产设备运输及安装产生的噪声和固体废物对周围环境的影响。 1、施工噪声 本项目施工期的主要噪声源为运输车辆、机械设备安装产生的噪声，噪声值可达65-100dB(A)。 本次环评要求施工时采取如下措施来减轻噪声对周围环境的影响： 1）降低施工设备噪声：对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强检修、养护； 2）对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障； 3）按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； 4）运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 2、固体废物 施工过程废弃的材料及施工人员排放少量生活垃圾等。环评规定加强施工排污管理，其中生活垃圾应定点堆放，施工中的建筑垃圾主要是废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目运营期污染物为：中频炉烟气，造型浇铸、落砂、冷却、造型工段尘及VOCs，机加工粉尘等。 1)中频炉熔化产排污分析（排气筒编号1#） 本项目有2台5t/h中频电炉。 根据《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数》中铸造行业铸钢类型企业的污染源产污系数，使用感应电炉进行铸造的企业，其烟尘产生量为0.5千克/吨-产品，则粉尘产生量为10t/a。每套中频电炉采用加盖并设置环吸式集气罩，共设置2套，中频炉（一备一用）每套集气罩面积为1.56m2，集气罩风速为1.2m/min，烟气量为7400m3/h，共用1套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，除尘器布袋过滤风速为1.0m/min，除尘器过滤面积为240m2。年运行时间4200h，集气效率为95%。经除尘器处理后烟尘排放浓度为15mg/m3，烟尘排放速率为0.11kg/h，烟尘排放量为0.27t/a。可满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准排放要求。 烟尘产生量：20000t/a×0.5kg/t=10t/a 烟尘产生浓度：10t/a×1000000÷2400÷7400m3/h=562.16mg/m3 2）混砂线砂处理、造型线冷却工序产排污分析（排气筒编号2#） 类比同类行业，混砂线砂处理工序烟尘产生量为152.14t/a，造型线落砂工序烟尘产生量为222.73t/a，产生浓度为1690.44mg/m3，单个集气罩面积5m2，混砂线的提升机、输送和转载点封闭，产尘点设置抽气口，造型线振动落砂工序设置全封闭集气罩，废气引入一套脉冲袋式除尘器，风量70000m3/h，排放温度30℃，除尘器过滤面积为1650m2，过滤风速0.64m/min，粉尘排放浓度15mg/m3，粉尘排放量为2.51t/a，本工段年工作时间3600h，废气经一根15m高排气筒排放。可满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准排放要求。 3)造型线浇铸工序产生的粉尘（排气筒编号3#） 本项目对造型生产线的浇铸段，类比同类行业，烟尘产生量为185.87t/a，VOCs产生量为18.59t/a，采用侧吸式集气罩，废气收集后引入一套脉冲袋式除尘器+活性炭吸附装置+催化燃烧处理，集气面积为8m2，浇铸段需配置引风机风量约40000m3/h，烟尘产生浓度为1290.76mg/m3，VOCs产生浓度为129.10mg/m3。排放温度为150℃，除尘器过滤面积1000m2，过滤风速0.66m/min，生产年运行时间3600h，烟尘排放量为2.16t/a，尘排放浓度15mg/m3，根据类比同类项目的实测数据，VOCs平均排放浓度为10mg/m3，VOCs排放量为1.44t/a，处理后废气经一根15m高排气筒排放。可满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准排放要求。 设计活性炭吸附罐容积为5.5m3/个，装填量按10000m3/h风量风机配套分体式灌装活性炭设备中活性炭填充量2.5m3计，约为10m3。活性炭密度约0.5g/cm3，一季度更换一次，计算可得产生的废活性炭量约16.7t/a。 4)造型线冷却工序产排污分析（排气筒编号4#） 类比同类行业，造型线冷却工序烟尘产生量为184.44t/a，造型线冷却工序设置全封闭集气罩，集气罩为14m2，将冷却废气引出，采用一套电加热装置+脉冲袋式除尘器处理。在除尘器前的吸气主管上，接有加热风管，加热风管连接电加热装置，在室外温度较低时（主要指冬季）向除尘器主管加入热风，加入的热风和除尘器主管内的烟气流混合均匀，以提高除尘器进口烟气的温度，使处理后的洁净气体在经过风机出口时温度依然高于露点，避免烟气中的水蒸气在除尘器内结露导致糊袋。除尘器风机风量35000m3/h，产生浓度为1463.81mg/m3，排放温度100℃，折标后风量25617m3/h，除尘器过滤面积900m2，过滤风速0.65m/min，生产年运行时间3600h，粉尘排放量1.39t/a，尘排放浓度15mg/m3，废气经一根15m高排气筒排放。 6)退火炉装卸料烟气产排污分析（排气筒编号5#） 本项目设1个退火炉，类比同类行业，退火工序烟尘产生量为24.34t/a，年运行时间约600h。每座退火炉装卸料处的烟气采用集尘+脉冲袋式除尘器处理，处理风量为24000m3/h，排放温度为50℃，折标况风量为20285Nm3/h，过滤面积约为600m2，过滤风速为0.67m/min，粉尘浓度15mg/Nm3，排放量为0.18t/a，废气通过15m高的排气筒排放。 7)打磨工序产排污分析（排气筒编号6#） 铸件表面需用砂轮机进行打磨，打磨粉尘产生量约为产品总量的0.5%，打磨铸件20000t/a，则打磨粉尘产生量为100t/a。本项目共15台砂轮机，在每台砂轮机上方设置集气罩（15个），废气收集后引入一套脉冲袋式除尘器，根据每个集尘罩的面积，通过类比，需配套引风机风量约22500m3/h，排放温度为30℃，折标况风量为20272Nm3/h，除尘器过滤面积600m2，过滤风速0.63m/min，年运行时间2400h，粉尘排放浓度15mg/m3，废气经一根15m高排气筒排放。 粉尘排放量：20272m3/h×15mg/m3×2400h/a×10-9=0.73t/a。 8)抛丸工序产排污分析（排气筒编号7#） 本项目铸件采用抛丸机打磨铸件表面，抛丸产生的粉尘量类比同类项目为产品质量的0.5%，项目铸件抛丸量约20000t/a，则粉尘产生量为100t/a。 本项目设1台抛丸机，配一套脉冲袋式除尘器，风机风量约25000m3/h，废气排放温度30℃，折标况风量22525Nm3/h，除尘器过滤面积640m2，过滤风速0.65m/min，年运行时间2400h，粉尘排放浓度15mg/m3，处理后废气经15m高排气筒排放。 粉尘排放量：22525m3/h×15mg/m3×2400h/a×10-9=0.81t/a。 9)天然气加热炉产生的废气（排气筒编号8#-9#） （1）源强核算 1）用气量计算 本工程原料加热过程采用天然气加热炉，天然气由山西国电定襄燃气有限公司管道天然气提供，天然气是轻烃气体燃料，是清洁能源，主要成份是甲烷和乙烷，约占97％以上。 本项目生产一吨成品需用天然气量约130m3，则本项目年产20000吨高品质不锈钢铸件共燃用天然气量为26×105m3/a。本项目年运行300天，每天工作8小时。本项目拥有2台天然气加热炉，依次编号为1#-2#，加热炉规格分别2m×2m×1.6m、2m×2m×1.6m。 根据加热炉的具体位置和大小，拟综合布置脱硝设备，具体布置方案为：1#、2#两台加热炉共用1套SCR脱硝装置，脱硝装置的风量10000m³/h，去除效率≥70%，经处理的废气经15m排气筒排放，天然气加热炉参数及布置情况见下表。 表4-1 天然气加热炉参数及布置情况表 序号 天然气加热炉名称 规格 产能 耗气量 废气处理设备 排放口名称 1 1#天然气加热炉 2m×2m×1.6m 10000 13×105 1套SCR脱硝装置（风量5000m³/h，去除效率≥80%），经处理后的废气经15m排气筒排放 天然气加热炉废气排放口8# 2 2#天然气加热炉 2m×2m×1.6m 10000 13×105 1套SCR脱硝装置（风量5000m³/h，去除效率≥80%），经处理后的废气经15m排气筒排放 天然气加热炉废气排放口9# 2）烟气量计算 式中： 一一燃料应用基的低位发热值（35600千焦/m3） 一燃料燃烧所需的理论空气量（m3/m3） 一实际烟气量（m3/m3） －过剩空气系数，＝o＋△，o是炉膛过剩空气系数，△是烟气流程上各段受热面处的漏风系数。0取1.05-1.1，△ 取0.1。 通过计算，每立方天然气产生10.85m³烟气，则1#和2#天然气加热炉产生的烟气量都为5877.1m3/h。 3）污染物计算 本次评价对氮氧化物和烟尘排放量计算采用类比法，对二氧化硫排放量计算采用物料衡算法。按照年工作时间2400h计。 ①烟尘（颗粒物）计算 参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中以天然气为燃料的污染物排放因子，每燃烧1000m3天然气排放烟尘0.14kg。 则1#天然气加热炉烟尘（颗粒物）排放量为0.18t/a，排放浓度为12.9mg/m³；2#天然气加热炉烟尘（颗粒物）排放量为0.18t/a，排放浓度为12.9mg/m³。满足《山西省人民政府办公厅关于开展2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动促进空气质量进一步改善的通知》“工业窑炉污染专项行动方案”中的“暂未制定行业排放标准的其他工业窑炉颗粒物不高于30mg/m3”的排放限值要求，实现达标排放。 ②SO2计算 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本项目使用天然气各组分含量见下表。 表4-2 陕京二线天然气气质组分 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol% 95.8160 0.6717 0.1050 0.0170 0.0192 0.0033 组分 nC5 C6 C+7 N2 其它 Mol% 0.0027 0.0085 0.0063 1.4645 1.8858 表4-3 陕京二线主要物性参数（0℃，101.325kpa） CO2 H2S 水露点 低发热值 高发热值 相对密度 ≤3% ≤20mg/m3 ≤-13℃（4.5Mpa） 32.762MJ/m3 36.475MJ/m3 0.577 按照H2S的最大含量进行计算，即每m3天然气含H2S 20mg，H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， 经计算，每m3天然气产生37.65mgSO2。 则1#天然气加热炉SO2排放量为0.049t/a，排放浓度为3.47mg/m3。2#天然气加热炉SO2排放量为0.049t/a，排放浓度为3.47mg/m3。 ③NOx计算 天然气加热炉加热时炉膛温度为1250度，根据定襄县区域内天然气加热炉燃烧废气直排时NOx排放浓度为800mg/m3，则NOx产生量分别为11.29t/a，本项目拟采用SCR脱硝一体化设备脱硝，根据HJ888-2018《污染源源强核算技术指南-火电》SCR脱硝一体化设备脱硝效率一般为50%~90%，本次评价对烟气脱硝效率按89%计，则1#、2#天然气加热炉NOx排放量分别为1.25t/a、排放浓度为88.6mg/m3，满足《山西省人民政府办公厅关于开展2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动促进空气质量进一步改善的通知》“工业窑炉污染专项行动方案”中的“暂未制定行业排放标准的其他工业窑炉氮氧化物不高于300mg/m3的排放限值要求，实现稳定达标排放。 烟气治理工艺： 由于企业天然气加热炉具有较高的燃烧温度和较高的过量空气系数，NOx产生浓度较高，采用低氮燃烧（LNB）的方式不可行，需采用二级脱硝治理方式，一般工业常见的烟气脱硝技术为选择性催化还原法（SCR）与选择性非催化还原法（SNCR），两种方法相比，最大的不同在于是否使用催化剂： ①脱硝系统 SCR和SNCR技术均可以使用尿素或NH3作为还原剂，SCR反应温度在320℃～400℃，SNCR反应温度在850℃～1250℃，因此，SCR的还原剂喷射在SCR反应器内，而SNCR的还原剂直接喷射入炉膛内，利用炉膛内高温条件下发生氧化还原反应，不需要额外设置反应器，所以SCR技术因为催化剂的使用造成压力损失，需要额外设置引风机，而SNCR不采用催化剂系统不存在压力损失影响。天然气加热炉燃烧天然气废气中烟尘极少，两种方法都不会造成管道堵塞现象。 ②脱硝效率、工程造价和运行费用的比较： SNCR技术的脱硝效率约30%~50%，工程造价低、运行费用适中；SCR技术的脱硝效率约50%~90%，工程造价中等、运行费用适中。 因此，结合法兰锻造企业天然气加热炉的特点和NOx产生浓度较高的背景，适用于本项目的脱硝技术为采用脱除效率高的选择性催化还原法（SCR）：SCR技术脱硝原理是利用还原剂在催化剂作用下有选择性地与烟气中的NOx发生化学反应，生成N2和H2O： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O 由于蓄热式天然气加热炉燃烧排烟温度仅有40℃，因此，采用脱硝一体化设备在常规SCR工艺得基础上增加了烟气加热装置，使烟气温度达到SCR脱硝系统的最佳反应温度320℃；脱硝一体化设备主要由烟气加热系统、SCR反应器、脱硝剂喷射系统、控制系统组成，还原剂采用尿素(NH4)2CO热分解成NH3，根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范-选择性催化还原法HJ562-2010》，催化剂的主要成分是TiO2、V2O5、WO3、MoO3等，其中TiO2属于无毒物质，V2O5为微毒物质，吸入有害，MoO3也为微毒物质，长期吸入或者吞服有严重危害，对眼晴和呼吸系统有刺激，在催化剂使用和废弃处理过程中，如果措施得当，不会造成危害，在正常情况下，催化剂性状稳定，不会发生分解。 本项目SCR法脱硝工艺流程：脱硝一体化设备的工艺流程主要是锻造炉出来的低温烟气进入脱硝反应装置内，经过烟气加热系统加热，然后与通过喷射系统喷入的脱硝剂充分混合，再通过反应器，在催化剂的作用下，将NOX还原为N2，从而脱除NOX，烟气从烟囱排出。脱硝效率与入口NOx浓度、还原剂和催化剂的装入量有关，在NH3/NO=1的情况下，可以达到80～90%较高的脱硝效率，厂家在设计装置时应确定合理的还原剂、催化剂最大装入量，以使得脱硝效率不低于89%，实现稳定达标排放。 环评要求企业安装脱硝设施，使天然气加热炉产生的废气经脱硝处理后，再通过15m高的排气筒排放。 图4-1 本项目烟气治理工艺流程图 10）电渣重融工序产排污分析（排气筒编号10#） 1台5t/h电渣重融炉，电渣重融炉分别安装集气罩（采用全密闭液压旋风式除尘炉盖加侧吸集气罩），类比同类行业，产生量为58.53t/a，废气收集后引入一套脉冲袋式除尘器，电渣重融炉除尘需配置引风机风量约24000m3/h，排放温度130℃，折标况风量16258Nm3/h，除尘器过滤面积625m2，过滤风速0.64m/min，年运行时间2100h，烟尘排放浓度15mg/m3，烟尘排放量为0.51t/a。处理后废气经一根15m高排气筒排放。 11）机加工车间无组织排放 本项目机加工置于车间内，设备包括砂轮机等，产生的粉尘沉降性很强，基本沉降在车间内。 12）堆场扬尘 本次工程原料库、成品库布置于采用彩钢隔离，分区堆放，基本可以杜绝粉尘产生。 要求全厂物料不露天堆放，避免扬尘污染。 13）非道路移动机械设备 本项目涉及的非道路移动机械设备主要包括叉车，即内燃平衡重式叉车，共6台，型号为CPC型。产品出厂前经质量检验，均符合《场（厂）内专用机械车辆安全技术监察规程》及相关产品标准的要求。污染物排放标准达到国三排放标准。 公司已将非道路移动机械设备报环境管理部门备案。 本次环评要求根据《非道路移动机械设备污染防治技术政策》等现行环保要求，规范本项目非道路移动机械设备管理。 采用以上规定的措施后，本项目运营期所排放的大气污染物不会对当地的大气环境产生明显的环境影响。 根据以上分析，大气污染物监控计划见下表。 表4-4 大气污染物监控计划表 监测点 监测项目 频次 中频炉 排气筒进、出口 烟尘 1次/半年 混砂线砂处理、造型线落砂 排气筒进、出口 粉尘 1次/半年 造型线浇铸 排气筒进、出口 烟尘、VOCs 1次/半年 造型线冷却 排气筒进、出口 粉尘 1次/半年 退火炉装卸料 排气筒进、出口 粉尘 1次/半年 打磨 排气筒进、出口 粉尘 1次/半年 抛丸 排气筒进、出口 粉尘 1次/半年 天然气加热炉1# 排气筒进、出口 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 1次/半年 天然气加热炉2# 排气筒进、出口 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 1次/半年 电渣重融 排气筒进、出口 粉尘 1次/半年 厂界 / 颗粒物 1次/年 场内 / 非甲烷总烃、颗粒物 1次/年 2、水环境影响分析 1）生产用水 混砂用水：混砂过程中需要添加一部分水，约占比例为1%，混砂用水量约9.6m3/d，进入砂型的水蒸发损耗，其中一部分进入砂回收系统循环利用。 中频炉循环水系统补水：2台5t/h中频炉循环水量为630m3/d，循环池蒸发量按照1.5%考虑，计算得蒸发失水量为9.4m3/d，软水效率按80%计算，则中频炉循环水系统补充水量为9.4m3/d，有损失时补充，不进行更换。循环水系统补水11.8m3/d。 机加工车间冷却水：项目机加工用水主要为金属摩擦冷却用水，机加工工序用水主要为循环用水，有损失时补充，不进行更换，循环水量为20m3/d，补充水量为0.4m3/d。 2）生活用水 生活污水量按照用水量的80%计，即为0.48m³/d（144m³/a），生活污水排入厂区絮凝沉淀池，洒水回用，不外排。食堂废水量按用水量的80%计，即为0.48m³/d（144m³/a）。食堂废水经油水分离器处理后同生活污水排入生活污水排入厂区絮凝沉淀池，洒水回用，不外排。其他废水重复利用不外排。 3)本项目无废水外排至外环境，不会对地表水体造成污染，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）确定本次地表水评价工作等级为三级B，本项目运营后无废水外排，本次评价论述项目废水不外排的保证性分析。 3、声环境影响分析 1）噪声源强 本项目产生的噪声主要为生产工程生产设备产生的机械噪声及泵等的噪声。其噪声级范围大约在85-110dB(A)之间，详见下表。 表4-5 本项目各噪声源源强及控制措施 单位：dB（A） 序号 声源名称 台数 特征 源强值 （dB(A)/台） 1 中频炉 2 间歇 70 2 钢包 3 间歇 75 3 冷却塔 2 连续 75 4 冷却水池 2 连续 80 5 树脂砂双臂混砂机 1 连续 85 6 振动落砂机 1 连续 85 7 悬挂磁选机 1 连续 100 8 磁选皮带机 1 连续 75 9 松砂机 1 连续 75 10 斗提机 1 连续 70 11 新砂皮带机 1 连续 70 12 辅料给料机 1 连续 70 13 单向皮带机 1 连续 90 14 三工位模锻液压机 1 连续 80 15 数控径轴向辗环机 1 连续 75 17 取料机 1 连续 75 18 天然气加热炉 2 连续 65 19 热处理台车式炉（电退火炉） 1 连续 65 20 数控车床 2 连续 85 21 钻床 2 连续 80 22 抛丸机 1 连续 100 23 砂轮机 15 连续 100 24 电渣重融炉 1 连续 105 25 金属模具 30 连续 / 2）防治措施 为防止本项目产生的噪声对周围环境的影响，本评价提出如下降噪措施： ①本项目声源全部设在室内，经墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多； ②合理选择机械设备，从声源上控制噪声级别：在设计和设备定货时向制造厂商提出噪声控制要求，选用低噪设备； ③设置减噪减振措施：对因振动辐射产生噪声的设备需要采用减振、隔声措施，安装减振垫等；如泵、电机等易产生噪声的设备，设置隔震垫和橡胶柔性接管，减少噪音，值班控制室与泵房隔开等； ④对连续接触噪声大于80dB(A)的工人，采取配戴耳塞等防护措施。 通过采取以上措施，并经距离衰减和厂内建（构）筑物屏蔽后，可有效降低噪声值，可使设备噪声降低15～25dB(A)左右。 3）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）进行边界噪声评价时以工程噪声贡献值作为评价量。本项目为改扩建项目，改扩建项目以工程噪声预测值作为评价量。噪声预测结果见下表。 表4-6 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 离散点信息 昼间 夜间 离散点名称 距离 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 北厂界 99 53.0 47.4 55.3 46.2 47.4 49.5 东厂界 58 54.5 48.0 56.0 45.3 48.0 49.6 南厂界 78 52.4 45.7 53.7 42.7 45.7 49.0 西厂界 20 55.3 48.6 53.9 44.6 48.6 49.6 由计算结果可知，在严格采取各项降噪措施后，本项目所有设备在厂界产生的噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 噪声监控计划见下表。 表4-7 噪声监控计划表 监测点位 点数 监控项目 监测频率 备注 厂界东、南、西、北各1个点 4个 Leq（dB(A)） 每季1次，1天/次，昼夜各1次/天 外委监测 4、固废环境影响 本项目生产过程中产生的固体废物主要为混砂砂处理、浇铸、冷却落砂、抛丸等除尘器产生的除尘灰；旧砂回收处理工序产生的废型砂、废树脂砂；机加工产生的废铁屑；机械设备运行及维修过程中，产生废机油；活性炭吸附装置产生的废活性炭等；办公生活区产生的生活垃圾。本项目固体废物产生情况详见下表。 表4-8 固体废物排放表 序号 名称 成分 产生量(t/a) 固废属性 处置措施 1 除尘灰 灰 2582 一般固废 废物回收公司处置 2 废砂 SiO2 100 一般固废 废物回收公司处置 3 废树脂砂 废树脂砂 5.0 一般固废 厂家回收 4 金属废屑 渣 1000 一般固废 废物回收公司处置 5 废机油 机油 0.3 危险固废（HW08） 厂内设危废库暂存，定期交由有资质的单位处理 6 废活性炭 废活性炭 41.7 危险固废（HW49） 7 生活垃圾 果皮、纸屑 4.5 生活垃圾 由当地村委会统一处置 危废暂存库要求 废机油、废活性炭等属于危险废物，本项目厂内已建成一座10m2的危废暂存库，用于贮存危险废物。该危废暂存库已完成验收。 使用过程中，要求危废暂存库符合下述要求： ①危废暂存库采取防渗、防雨、防盗等措施； ②暂存间的地面设置危废导流槽以及0.5m3的收集池； ③地面与裙脚按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的要求对危险废物贮存间地面进行硬化及防渗处理； ④危废暂存间设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑥危废暂存库采取专人负责制。 危废暂存管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①危险废物必须装入符合标准的容器内； ②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 2013年修订）的标签； ③危险废物暂存间门口必须按GB15562.2的规定设置警示标志，见下图； 图4-2 危废库标识 ④危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； ⑤必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年； ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑦危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑧危废暂存库必须做好防渗措施； ⑨危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志； ⑩危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 经现场勘察，本项目厂区现场已建成一座危废暂存库，面积为10m2，用于存放危废。 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到有效处置，对环境影响较小。 5、风险环境影响 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响达到最小化。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（2019-03-01实施）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）（2009-12-01 实施）中要求，“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。 1）评价依据 1.1风险调查 本工程涉及天然气、机油、废机油。风险源辨识见下表。 表4-9 危险化学品临界量及风险源辨识结果 天然气理化特性与危害毒性 分子式 CH4 外观与性状 无色无臭气体 分子量 16.04 稳定性 稳定 熔点 -182.5℃ 沸点：-161.5℃ 溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚 密度 相对密度（水=1）0.42（-164℃）；相对密度（空气=1）0.55 蒸汽压 闪点 53.32kPa/-168.8℃ 闪点：-188℃ 危险特性 4（易燃液体） 主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 健康危害 1）侵入途径：吸入。2）健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 毒理学资料及环境行为 1）毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。2）危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 3）燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 机油、废机油理化特性与危害毒性 分子量 230-500 溶解性 不溶于水 引燃温度 248℃ 密 度 相对密度（水=1）：＜1 危险特性 遇明火、高热可燃 闪点 76℃ 外观与性状 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 毒性及 健康危害 侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 1.2风险潜势初判 本项目机油0.51t，废机油0.3t。危险物质最大数量与临界量的比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I。 1.3评价等级 本项目环境风险评价等级为简单分析，对涉及的危险物质、环境影响途径、环境危害后、风险防范措施等方面给出定性的说明。 2）环境敏感目标概况 根据现场勘察，本项目所在区域为农村地区。本项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地、饮用水水源保护区等环境敏感目标。本次评价确定区域周边村庄和生态环境为主要环境保护目标。 3）环境风险识别 通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原料、产品的物性和特点，项目厂区涉及风险物质的生产设施为天然气加热炉以及天然气调压柜。项目在运行过程中，可能涉及到天然气的泄漏而引起的空气污染或火灾爆炸环境风险事件的发生。 4）环境风险分析 天然气发生泄漏后，泄漏的天然气会很快上升发生扩散，导致局部大气中甲烷浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，当天然气发生大面积泄漏，且在气象条件合适的情况下（如风力很小），可能造成大量天然气在泄漏范围内集聚，或者泄漏的天然气随风力作用向周边区域进行迁移。天然气泄漏时遇到明火引发火灾事件，可在短时间内产生大量的烟气。因此天然气泄漏会对周边大气环境产生影响。 5）环境风险的防范与减缓措施 泄漏防范、应急处理应采取的措施，重点内容如下： ①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源。 ②应急处理人员戴防毒面具、防护眼镜、耳塞，穿防静电工作服，立即关闭阀门，然后清除所有点火源，消除所有火花、静电，工艺设备接地，防止泄漏的天然气进入限制性空间，在保证安全的前提下根据泄漏的不同位置采取相应的应急抢险措施并快速疏散与应急无关的车辆和人员，对泄漏区进行警戒隔离。抢险人员配备应急灭火装置和人员作业工具；对其管内的气体进行排空，并安装管套，联系厂家对泄漏点紧急处理。 ③操作时严格遵守操作规程。 ④做好日常例行检查，发现泄漏及其它问题，及时处理。 ⑤该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度。 6）环境风险影响分析结论 本项目不涉及重大危险源，不涉及环境敏感区，从生产各方面积极采取防护措施，严格按照相关的规定进行设计、施工、运行，及时发现问题并解决问题，这是确保安全的根本措施。为了防范事故和对环境造成的危害，需制定项目突发环境事件应急预案，在认真落实项目突发环境事件应急预案所提出的环境风险防范措施后，本项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 6、土壤环境影响 本次评价对项目场地内表层土壤的理化性质进行了调查，调查点位坐标为1#38°34'42.80"，113°3'48.58"；2#38°34'41.28"，113°3'48.18"；3#38°34'40.14"，113°3'52.03"。调查点位土壤颜色为黄棕色，质地为砂土，结构为块状，砂砾含量无，并委托有关单位对该点位的部分土壤理化性质进行了监测，监测结果为pH8.80-8.86；1#点位阳离子交换量20.0cmol+/kg、氧化还原电位398mV、全盐量0.4g/kg、土壤容重1.32g/m3、总孔隙度为49.2%、饱和导水率8.7×10-4cm/s；2#点位阳离子交换量24.0cmol+/kg、氧化还原电位411mV、全盐量0.7g/kg、土壤容重1.29g/m3、总孔隙度为49.8%、饱和导水率1.8×10-4cm/s；3#点位阳离子交换量25.6cmol+/kg、氧化还原电位406mV、全盐量0.3g/kg、土壤容重1.24g/m3、总孔隙度为53.3%、饱和导水率4.2×10-4cm/s。 根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值进行评价，评价分析结果见附件；项目用地范围内土壤环境质量满足第二类建设用地土壤污染风险筛选值，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D，土壤8.80≤pH≤8.86为无酸化或碱化，土壤8.5≤pH＜9.0为轻度碱化，因此，本项目厂区土壤为碱化。综上所述，项目用地范围内土壤环境质量良好。 1、施工期土壤影响分析 本项目利用山西冠力法兰有限公司现有工业用地进行建设，项目施工过程中场地开挖工程量较小，施工过程中弃土用于场地平整，施工结束对厂区进行绿化、硬化，减缓施工活动对土壤环境产生的影响。项目施工期生产废水和生活污水均不外排，施工建筑垃圾送至当地建筑垃圾填埋场处理，生活垃圾集中收集后运至周边村庄指定垃圾清运点处理，采取上述措施后，施工期各类污染物对项目区土壤环境污染影响很小。 2、运营期土壤影响分析 1）大气沉降对土壤环境的影响 本工程排放入环境的大气污染物主要有颗粒物、SO2、NOX。这些污染物进入大气后，随大气扩散，以其污染源为中心，成条带状或椭圆状分布，其长轴沿当地风向延伸，污染物随着飘尘以及种气溶胶在一定距离内沉降到土壤中，破坏土壤生态系统。 采取环评要求的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，结合本工程预测结果表明，大气污染物对周围环境空气的贡献很小，沉降到土壤中比例很小，故对土壤的结构和理化性质不会产生明显的影响。 垂直入渗对土壤环境的影响 正常状况下，本项目污废水全部得到合理处置，不外排，在非正常状况下，废水输送管道渗漏、废水下渗可能对土壤环境造成影响。通过采取源头控制，严格装置区内污染防治区地面分区防渗以及地下污水管线及污水收集、储存、处理设施防渗措施后，废水下渗对土壤环境可能造成的影响较小。 废油暂存在危险废物暂存间内，其暂存过程中如发生泄漏可以通过垂直入渗进入土壤环境，本项目的危险废物暂存间，其满足相应的防渗、防风、防雨、防晒、防漏要求，危险废物按相关规定要求暂存在专用储存容器内，暂存间地面与裙脚进行防渗处理，故项目运营过程中，危险废物暂存过程中对土壤环境的污染影响甚微。 综上所述，在采取环评要求的污染防治措施情况下，项目运营过程中对土壤环境的污染影响甚微。 3、源头控制措施 本项目建设运营过程中，对土壤污染的主要途径为废气污染物沉降、水污染物垂直入渗进入土壤环境。减少工程排放的废气、废水污染物对土壤的不利影响，关键在于尽量从源头减少污染物的产生量。 本项目确保废气治理设施正常运转，废气实现达标排放，降低废气污染物进入土壤对土壤环境的影响。对生活废水采取地埋式污水处理设施处理，处理达标后回用，不外排；并在运营过程中应加强输送管道的检查，若发现材料老化或损坏，应及时维修更换，降低水污染物垂直入渗对土壤环境的影响。 4、过程防控措施 工业区污染物主要有废水、废气、废渣、粉尘、等等。防治措施有：推行清洁生产，走可持续发展道路。严格执行国家工业三废排放标准，坚持走新型工业化道路，形成有利于节约资源、保护环境的生产方式，推进经济结构调整，加快技术进步，加强监督管理，提高资源利用率，减少废物的产生和排放，大力发展循环经济，将过去的“资源-产品-废物”的生产过程转变为“资源-产品-再资源”的生产过程。 环评要求建设单位对厂区内危废暂存间、循环水池等进行重点防渗，采用刚性防渗结构，抗渗混凝土（厚度不小于200mm）+防渗土工膜（HDPE膜），渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s；对厂区、其他车间等进行一般防渗，地面均需硬化，采用混凝土基础防渗。 综上分析可知，本项目采取环评提出的治理措施后，项目对土壤环境影响程度较小。 表4-10 跟踪监测点位布设情况 编号 监测点位 监测指标 监测 频次 执行标准 1 铸造车间东侧草坪 基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 特征因子：和石油烃 1次/5年 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)第二类用地筛选值 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 中频炉 | 烟尘 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 铸造工业大气污染物排放标准（GB39726-2020） |
|  | 混砂线砂处理、造型线落砂 | 粉尘 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 造型线浇铸 | 烟尘 VOCs | 集气罩+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附装置+催化燃烧+15m排气筒 |  |
|  | 造型线冷却 | 粉尘 | 集气罩+电加热装置+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 退火炉装卸料 | 粉尘 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 打磨 | 粉尘 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 天然气加热炉1# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | SCR脱硝装置+15m排气筒 | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知（晋环大气[2019]164号） |
|  | 天然气加热炉2# | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | SCR脱硝装置+15m排气筒 |  |
|  | 电渣重融 | 粉尘 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 铸造工业大气污染物排放标准（GB39726-2020） |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、氨氮、SS等 | 食堂废水经油水分离器处理后同生活污水排入厂区絮凝沉淀池，洒水回用，不外排 | 不外排 |
|  | 生产废水 | COD、氨氮、SS等 | 全部循环使用，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备、泵等 | 机械噪声 | 低噪声设备，基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰 | 灰 | 废物回收公司处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 废砂 | SiO2 | 废物回收公司处置 |  |
|  | 废树脂砂 | 废树脂砂 | 厂家回收 |  |
|  | 金属废屑 | 渣 | 废物回收公司处置 |  |
|  | 废机油 | 机油 | 厂内设危废库暂存，定期交由有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
|  | 废活性炭 | 废活性炭 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑 | 垃圾桶收集，由当地村委会统一处置 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理渗透到企业的各项管理工作中。环境管理制度包括企业环保工作的总要求、环境管理机构的工作任务、环保设施的运行管理、污染物监测、排放考核、奖惩、环保员责任及环保资料归档等方面的内容 |

# 六、结论

山西冠力法兰有限公司年产20000吨高品质不锈钢铸锻件铸锻一体化生产线项目符合国家产业政策，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施和污染防治对策，污染物可做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响，评价认为本项目建设从环保角度可行。

附件

附件1本项目总量核定表及总量购买文件

附件2周边地市的意见

附件3委托书

附件4备案证

附件5产能置换

附件6营业执照

附件7土地证

附件8现有总量核定表

附件9天然气协议

附件10危废协议

附件11现有环保手续

附件12现状监测报告

附图

附图1项目交通位置图

附图2项目平面布置图

附图3环境影响保护目标图

附图4周边水源地图

附图5地表水系图

附图6定襄县生态功能区划图

附图7定襄县生态经济区划图

附图8定襄县城总体规划图。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.0 | 2.0 |  | 8.41t/a | 0 | 8.41t/a |  |
|  | NOx | 15.61 | 15.61 |  | 2.5t/a | 0 | 2.5t/a |  |
|  | SO2 | 0.33 | 0.33 |  | 0.098/a | 0 | 0.098/a |  |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 2582t/a |  | 2582t/a |  |
|  | 废砂 |  |  |  | 100t/a |  | 100t/a |  |
|  | 废树脂砂 |  |  |  | 5.0t/a |  | 5.0t/a |  |
|  | 金属废屑 |  |  |  | 1000t/a |  | 1000t/a |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 41.7 |  | 41.7 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①