# 建设项目环境影响报告表

（污染影响型）

项目名称：定襄县金益锻造有限公司年产5000吨

锻件法兰生产线项目

建设单位（盖章）：定襄县金益锻造有限公司

编制日期：二〇二一年九月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定襄县金益锻造有限公司年产5000吨锻件法兰生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-140921-89-01-305990 |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 山西省忻州市后营工业区 |
| 地理坐标 | （112度56分42.659秒，38度32分27.629秒） |
| 国民经济 行业类别 | 3393锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 68铸造及其他金属制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 800.00 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1 两区规划符合性分析 与定襄县生态功能区划的符合性分析 根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，本项目位于：Ⅰ2滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区。 该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价： 该区域植被覆盖在10%-40%，大部分区域为轻微度侵蚀。土壤侵蚀敏感程度除滹沱河、牧马河沿岸为不敏感外，大部分区域为轻度敏感，生境敏感性除滤沱河、牧马河沿岸为中度敏感外，其余区域为不敏感，生态环境综合敏感程度敏感。该区生物多样性除滤沱河、牧马河沿岸为极重要外，大部分为一般重要，水源涵养大部分区域为一般重要，营养物质保持除滹沱、牧马河沿岸两侧为极重要外，其他区域为比较重要。 该区的主要生态环境问题： ①滤沱河及其支流两侧植被覆盖度低，工业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷表土，滤沱河和地表水环境产生不利影响；②滤沱河及各支流河谷区农业生产、居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对涛沱河及各支流地表水质影响；③农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对滹沱河干流及其支流的水质产生影响；⑤生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其它废弃物，对农村生态环境的污染。 该区生态系统的保护措施： ①在滤沱沿岸加强植草、植树护岸林带建造；②加快区内排污管网和垃圾无害化处置建设；③建立科学的上下游用水制度，推广应用节水措施，合理调节河流上下游用水，保证生态用水；④科学实施种植养殖业，秸秤机械粉碎后还回；经生物菌腐化秸秤后沤制有机肥，秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 本项目与生态功能区划的符合性分析： 评价对拟建项目提出了较为完善的污染物防治措施，可有效保持当地生态系统的稳定性，维持或改善现有生态环境。因此，本项目可满足《定襄县生态功能区划》要求。定襄县生态功能区划图见附图5。 与定襄县生态经济区划的符合性分析 根据《定襄县生态经济区划》，本项目位于：III1滹沱河北部生态农业旅游业综合经济区。该区位于定襄县北部，涉及受禄乡的中南部，季庄乡和宏道镇，面积约207km2。 发展方向：鼓励①鼓励发展以温泉为主导的旅游产业；②鼓励发展特色种植、养殖及其加工为主的产业化农副产品加工，打造特色农业品牌。 生态环境保护要求：①结合农牧业的实际，发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色和有机农业奠定肥源基础；②耕地资源实施以小流域治理为重点的生态建设。建立能增加林木覆盖和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持林，水源涵养林，实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系。 本项目是在原有工业场地内建设，不新增占地，不改变土地使用性质，本项目建设后使用清洁能源天然气，符合该区域生态环境保护要求，因此，本项目建设合定襄县生态经济区划要求。定襄县生态经济分区图见附图6。 1.2 与定襄县县城总体规划（2012-2030年）符合性分析 本项目定襄县崔家庄工业集聚区原有项目场地进行建设，土地性质为建设用地，不新增占地，根据《定襄县县城总体规划（2012-2030）》，本项目不在《定襄县县城总体规划》规划范围内，距离县城规划区1.8km，因此，不违背定襄县城总体规划。 1.3 与山西省主体功能区划符合性分析 本项目位于忻州市定襄县，位于省级农产品主产区。 功能定位：保障农产品供给安全的重要区域，现代农业发展的核心区，社会主义新农村建设的示范区。 发展方向：①提升农业产业化水平，推进农业产业化、农产品品牌化经营，积极培育农产品加工企业，壮大以杏花村汾酒、山西老陈醋、平遥牛肉等为主的品牌食品加工业，推广标准化生产技术，提高农产品质量安全水平。②优化农业生产布局和品种结构，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业基地和农业标准化示范基地。③对加工工业较发达的地区，要以县城和重点开发的城镇为重点，推进城镇建设和非农产业发展，吸引农村居民点的人口集聚，培育县域经济新的增长点。④加强农业基础设施建设，新建和改造一批引水工程和大中型灌区配套设施。加强小流域治理和小型农田水利工程建设，推广节水灌溉，发展节水农业。强化农业防灾减灾体系建设，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。⑤加强土地整理，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良，提高耕地质量，建设区域性商品粮生产基地。⑥控制开发强度，对现有城镇要实行集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的中心城镇，防止工业开发成片蔓延式扩张。⑦加强生态保护，严格执行陡坡退耕政策，逐步退出已经占用生态用地的耕地，加强农田、灌渠周边防护林建设，维持稳定的山丘林草、盆地农田景观系统结构。 本项目为锻造项目，提出了较为完善的污染物防治措施，符合山西省主体功能区规划要求。本项目与山西省主体功能区划位置关系见附图4。 项目建设不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态保护红线划定原则的范围内。 因此，本项目的选址合理。 1.4 选址及规划符合性分析 本项目位于忻州定襄县后营工业集聚区，在现有厂区内进行建设，不新增占地。项目建设不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态保护红线划定原则的范围内。项目占地属工业用地，本项目的选址合理。 1.5 三线一单符合性分析 （1）生态红线 根据《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，将忻州市划分为三类生态环境管控单元：优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。根据忻州市生态环境管控单元图，本项目位于一般管控单元，详见附图7。 一般管控单元：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目为锻造项目，符合国家、我省及我市相关产业准入条件，可做到达标排放。本项目符合文件要求。 本项目在现有厂区内进行建设，土地性质为工业用地，该地区未规划自然生态红线区，不在自然生态红线区。项目建设不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线 略 区域环境质量现状一般，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，本项目建设不会改变区域环境质量功能，不会导致区域环境质量降低，不违背环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目原辅料、动力供应充足，营运工序中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类项目，不属于国家法律法规和政策规定的淘汰类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 1.6 其他行业政策符合性分析 ①与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》符合性分析 项目完成后，能够达到《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》相关环保内容，具体见下表1-1。 2018年2月5日，中共定襄县委、定襄县人民政府发布《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发〔2018〕6号），其中环保规范要求符合性分析见下表： 表1-1 与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发〔2018〕6号）文环保规范要求符合性分析 序号 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》环保规范要求 实际情况 是否符合 1 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行，并具备完善的运行台账。 目前企业正在办理工程环评手续；有完善运行台账 符合 2 全部拆除燃煤设施，加热炉采用电、天然气等清洁能源进行加热。冬季采暖采取集中供热或使用天然气、电等清洁能源供暖。加强管理，确保设施稳定运行、排放达标。 本次拆除厂区内一台燃煤加热炉，新增3台天然气加热炉 符合 3 生产设施中的夹棒锤采用围挡实行半封闭，鼓励自动淘汰更新，不得新上夹棒锤；新建的企业机加工设备安装地下排屑系统；产生的废机油等危险物品必须有规范的贮存场所及转运地和转运处理手续。 夹棒锤采用围挡半封闭，厂区危废处置规范，设置危废暂存间，危险废物定期交由有资质单位处理 符合 4 企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料，此项工作在2018年3月底前完成。 已制定重污染天气应急预案 符合 5 企业要制定环境保护管理机制，厂区内除料场外地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防止扬尘污染。厂界周边也要清理“三堆”，保持环境干净整洁，绿化要乔灌结合、花草搭配，栽植大乔大木，以便减轻噪音，净化空气。厂区外墙粉刷，以乡镇统一标准。此项工作在2018年6月20日前完成。 地面实施了硬化和绿化 符合 ②《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关要求，见表1-2。 表1-2 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求 项目建设情况 是否符合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为扩建项目，项目位于忻州定襄县后营工业集聚区；项目新增3台天然气加热炉，并配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 本项目加热炉燃料为天然气，为清洁能源 符合 3 推进工业炉窑全面达标排放。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 ③《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中的相关要求，见表1-3。 表1-3 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求 项目建设情况 是否符合 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。 本项目为扩建项目，项目位于忻州定襄县后营工业集聚区；项目新增3台天然气加热炉，并配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。 本项目天然气加热炉不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类和限制类工业炉窑 符合 3 2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造。 本项目加热炉燃料为天然气，为清洁能源。 符合 4 推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 建设内容 本项目的建设内容：利用原有土地新建覆盖工棚500m2，购置5T操作机2台，5吨电液锤1台，天然气加热炉3台及配套脱硝设备，新增热处理生产线1条，总生产能力达到5000吨。 本次扩建工程建设内容及与原有工程衔接情况见下表。 表2-1 扩建工程建设内容一览表 名称 单项工程名称 现有工程 本次扩建工程 与现有工程衔接关系 主体 工程 机加工车间 位于厂区西侧，占地面积500m2，砖混结构，内置车床6台，钻床1台、锯床2台 利用现有工程，新增车床10台，锯床10台，2台电加热炉 利旧 热处理车间 / 位于厂区西侧，占地面积500m2，砖混结构，电加热炉2台 新建 辅助工程 办公室 位于厂区北侧，占地面积200m2，砖混结构，用于办公和员工休息 利用现有工程 利旧 门卫室 占地面积10m2，砖混结构 利用现有工程 利旧 公用工程 供水 由后营村自来水供给 利用现有工程 利旧 供电 由定襄县电力局供给 利用现有工程 利旧 供暖 冬季办公采暖为电供暖 利用现有工程 利旧 供气 / 由山西国新定襄燃气有限公司统一供给，厂区配备1台天然气调压柜 新建 储运工程 原料场 原料钢材堆放场地位于厂区西侧 利用现有工程 利旧 成品存放 生产得到的产品随即外售，不设成品库 利用现有工程 利旧 环保工程 废气 天然气加热炉废气 / 3台天然气加热炉废气经一套SCR脱硝设施处理后经15m高排气筒排放 新建 废水 生活污水排入厂区旱厕，旱厕定期清掏 利用现有工程 利旧 固废 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 暂存于机加工车间工业固体废物暂存区，定期出售给废品回收站 利用现有工程 利旧 废机油、废油桶、废乳化液 厂区内随意堆存 分类收集后，暂存于危险废物暂存间（10m2），设有危废标识，定期交由有资质单位处理 新建 生活垃圾 暂存在垃圾桶中，由环卫部门统一清运 利用现有工程 利旧 噪声 基础减震、定期维护 室内安装、基础减震、定期维护 / 2.2产品方案 本项目设计规模为年加工5000吨法兰锻件，具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号 产品名称 产品规格 生产规模 备注 扩建前 扩建后 1 法兰盘 Φ50～2000mm 500t/a 3800t/a 未经热处理 0 800t/a 电加热炉处理 0 400t/a 水淬处理 2.3 原材料消耗 本项目扩建后主要原材料消耗见下表。 表2-3 扩建后主要原材料消耗清单 序号 名称 年消耗量 备注 1 钢材 6250t/a 外购于太钢、包钢等 2 天然气 72万m3/a 山西国新定襄燃气有限公司 3 水 947.4m3/a 由后营村自来水供给 4 机油 0.08t/a / 5 乳化液 0.08t/a / 2.4 主要生产设备 本项目工程主要设备见下表。 表2-4 本项目工程主要生产设施设备一览表 设备名称 数量 规格型号 备注 夹棒锤 1台 5T 利旧 车床 2台 50型 利旧 车床 4台 30型 利旧 钻床 1台 / 利旧 锯床 1台 65型 利旧 锯床 1台 70型 利旧 碾环机 1台 D51-450 利旧 空气锤 1台 750 利旧 龙门吊 1台 / 利旧 燃煤炉 1台 / 拆除 天然气加热炉 3台 2.5m*2m*1.2m 新增 操作机 2台 5t 新增 电加热炉 2台 130kVA 新增 电加热炉 2台 130kVA 新增 电液锤 1台 5t 新增 车床 6台 50型 新增 车床 4台 30型 新增 锯床 3台 65型 新增 锯床 7台 70型 新增 2.5 工作制度和劳动定员 本项目年工作300天，每天一班，每班工作8小时。现有劳动定员15人，本次不新增劳动定员。 2.6 项目总平面布置 本项目为扩建项目，本次新建热处理车间位于厂区内，此次不新增占地。全厂占地面积约为3333.35m2。本项目根据项目的地理位置特点和地形地势以及气象条件等情况对车间功能进行了较为合理的分布。机加工车间和热处理车间位于厂区西侧，办公区位于厂区北侧。项目平面布置图见附图2。 2.7 公用工程 （1）给水 由后营村自来水提供，能够满足本项目的用水需求。 ①生活用水 由于本次无新增劳动定员，故无新增生活污水产生。 ②水淬工序补充水 水淬工序用水反复使用不外排，由于蒸发作用，需要定期补充新鲜水。根据建设单位提供资料，项目水淬池容积为45m3，一次补水量为总用水量的20%，项目每5天补充一次水，则年补充水量为540m3/a，1.8m3/d。本项目用水为职工生活用水，本项目用水由厂区自备水井供给，能够满足本项目的用水需求。 ③乳化液配比用水 根据项目生产工艺，乳化液与水的配比比例为乳化液：水=1:3，乳化液年用量为800kg/a，则乳化液配比用水量为0.008m3/d ，2.4m3/a。 （2）排水 ① 生活污水 项目无新增生活污水排放。 ②生产废水 项目生产用水仅为少量蒸发，无废水产生。 本次扩建项目运营期水平衡图详见下图。 图2-1 非采暖期水平衡图（m³/d） （3）供电 由定襄县电力局提供。 （4）供热 冬季生产车间不供暖，办公室采暖采用电暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8 工艺流程简述 图2-2 工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： （1）原料下料：项目生产所需原料钢材进厂后，由检验人员对原料进行检测，检测不合格原料返回供应厂家，合格原料依据订单确定尺寸下料，下料主要是将原料经过锯切、加工成规定尺寸的毛坯。 （2）加热炉加热：装下料工段生产的毛坯由叉车送至加热工段进行加热。项目加热工段采用天然气加热炉进行加热。加热炉使用自动测温控制系统，可及时控制炉温及坯料的加热速率，从而准确控制坯料的始锻温度和终锻温度，有效降低能耗，同时彻底根治了以往燃煤加热炉的环境污染问题。 将坯料加热到工艺所需温度，送至锻造工段。 （3）锻造成型：锻造工段首先进行锻坯，采用空气锤和夹棒锤进行镦粗、冲孔，初步锻造冲孔完成后的锻件送入碾环。 （4）碾环：本项目采用数控辗环成型技术。辗环工艺是采用的新型高效节能新工艺，其主要特点为： A、数控辗环机采用设计独特的组合模具，使工件加工余量很小，从而使钢材利用率大幅提高，节约原材料至少20%。 B、辗环机操作一次上机辗制成型，从而实现了短流程，高效节能，明显改善了产品的内部组织，提高了产品综合机械性能指标。 C、辗环机工艺技术参数全部由电脑自动化控制，产品质量稳定可靠。 辗环机为项目的主要工艺设备之一，主要特点有： a、采用径向辗制原理，锻件端面平直，棱角清晰。 b、采用数控技术，锻件尺寸精度高。 c、数控系统由计算机可编程控制等组成，通过分辨彩显，可对整个辗制过程实现适时监控，并直观显示辗制过程的工艺曲线。 锻造辗环工段完成后的锻件送入热处理车间进行热处理。 （5）热处理：法兰盘锻造成型后，为了使产品具有良好的机械性能，需对其进行热处理。本项目热处理工艺为两种，分别为电加热炉退火处理、水淬处理，现有工程生产规模为5000吨，其中，经电加热炉处理的产品为800吨，水淬处理的产品为400吨，未经热处理的产品为3800吨。 电加热炉退火处理：对碾环后的锻件法兰进行退火，采用电加热炉。 水淬处理：锻件通过行吊直接放淬水池池中进行冷却。 （6）机加工：机加工是法兰生产过程中的重要部门，主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，锻造成型后的制品返回车间内进行机加工生产工序，其产品为不同规格的锻件法兰。 （7）检验外售：检测的指标主要是锻件法兰的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合法兰标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验不合格产品返回生产下料工序，检验合格产品进行外售。 本项目利用天然气为热源，使得高效蓄热式高温空气燃烧技术(High Temperature Air Combusition)得以应用和推广。 高效蓄热式高温空气燃烧技术(HTAC)即高效蓄热式燃烧和余热回收的技术，它具有高效烟气余热回收和预热空气温度以及噪音低、炉内温度均匀，过热过烧小等优越性，温度更易于控制，分离组合式燃烧器形成了各自独立通路，提高了每个区段的燃烧完全性，目前，这项技术已日趋成熟，处于大力推广的阶段，得到了国际工业界和科学界的广泛关注，节能效果十分显著，拥有广阔的前景，采用高效蓄热式燃烧技术(HTAC)的优越性主要有： ①余热回收率85%。 ②蓄热式技术为低氧燃烧，可减少炉气对锻件的氧化，过热烧损大大减少。 ③炉体升温时间快，大大缩短了开炉升温时间。 ④炉内火焰铺层性好，使工件加热均匀稳定，提高了加热质量，有自动监测火焰功能，操作方便，安全可靠，炉前操作条件优越，使用寿命比采用普通烧嘴培植金属换热器结构长，维护方便，维护量小。 ⑤采用蓄热式燃烧技术改变了还原炉加热方式，推动了锻造工业炉窑技术的发展，节约了能源。 本项目采用的天然气蓄热式锻造炉工作原理：蓄热式加热炉是高效蓄热式换热器与常规加热炉的结合体，主要由加热炉炉体、蓄热室、换向系统以及燃料、供风和排烟系统构成。蓄热室是蓄热式加热炉烟气余热回收的主体，它是填满蓄热体的室状空间，是烟气和空气流动通道的一部分。蓄热式余热回收的优点炉温更加均匀，由于炉温分布均匀，加热质量大大改善，产品合格率大幅提高。 技术参数： 规格：2500×2000 台数：3台 工艺控制参数：炉膛温度1250度。 加热炉工作原理如下图所示。 图2-3 蓄热式加热炉工作原理 2.9 主要污染工序 （1）大气污染物 ①天然气加热炉产生的废气 （2）水污染物 ①生活污水 （3）固体废物 ①机加工产生的废铁屑、废边角料、氧化铁皮 ②废机油、废乳化液、废油桶 ③生活垃圾 （4）噪声 设备运行过程产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10 现有工程环保相关手续履行情况 定襄县金益锻造有限公司于2007年7月10日取得了《定襄县金益锻造有限公司500t/a法兰盘生产线新建项目环境影响评价报告表》的批复，于2008年9月2日对该项目进行了验收。于2020年6月14日取得了固定污染排污登记回执，详见附件5。 现有工程建设情况见下表 表2-5 现有工程建设内容一览表 名称 单项工程名称 现有工程 主体 工程 机加工车间 位于厂区西侧，占地面积500m2，砖混结构，内置车床6台，钻床1台、锯床2台 辅助工程 办公室 位于厂区北侧，占地面积200m2，砖混结构，用于办公和员工休息 门卫室 占地面积10m2，砖混结构 公用工程 供水 由后营村自来水供给 供电 由定襄县电力局供给 供暖 冬季办公采暖为电供暖 供气 / 储运工程 原料场 原料钢材堆放场地位于厂区西侧 成品存放 生产得到的产品随即外售，不设成品库 环保工程 废气 燃煤加热炉废气 直排 废水 生活污水排入厂区旱厕，旱厕定期清掏 固废 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 暂存于机加工车间工业固体废物暂存区，定期出售给废品回收站 废机油、 废乳化液、废油桶 厂区内随意堆存 生活垃圾 暂存在垃圾桶中，由环卫部门统一清运 噪声 基础减震、定期维护 2.11 现有工程原辅材料及能源消耗 表2-6 现有工程原辅材料消耗清单 序号 名称 年消耗量 备注 1 钢材 625t/a 外购于太钢、包钢等 2 煤 1800t/a / 2.12 现有工程产品方案 表2-7 现有工程产品方案 序号 产品名称 产品规格 生产规模 1 法兰盘 Φ50～2000mm 500t/a 2.13 现有工程主要设备清单 现有工程主要设备清单见下表。 表2-8 主要设备清单表 设备名称 数量 规格型号 夹棒锤 1台 5T 车床 2台 50型 车床 4台 30型 钻床 1台 / 锯床 1台 65型 锯床 1台 70型 碾环机 1台 D51-450 空气锤 1台 750 龙门吊 1台 / 燃煤炉 1台 / 2.14 现有工程公用工程 （1）给水 本项目用水为职工生活用水，本项目用水由后营村自来水供给，能够满足本项目的用水需求。 生活用水： 本项目运营期间工作人员有15人，均为附近村民，厂内不设食宿，有旱厕。项目全年运行300天。生活用水包括日常生活用水，用水标准参考《山西省用水定额》（DB/141049.3-2021）中规定及项目特点，本项目工作人员日常生活用水按90L/人·d计，则本项目工作人员日常生活用水量为1.35m3/d（405m3/a）。 （2）排水 本项目生活污水排入旱厕定期清掏，生活污水按生活用水量的80%计，则项目生活污水排放量为1.08m3/d（324m3/a），不外排。 本项目无生产废水产生。 2.15现有工程主要生产工艺及产污环节 图2-4 现有工程工艺流程及产污环节图 流程简述： ①原料下料：项目生产所需原料钢材进厂后，由检验人员对原料进行检测，检测不合格原料返回供应厂家，合格原料依据订单确定尺寸下料，下料主要是将原料经过锯切、加工成规定尺寸的毛坯。 ②加热炉加热：装下料工段生产的毛坯由叉车送至加热工段进行加热。项目加热工段采用燃煤加热炉进行加热。 将坯料加热到工艺所需温度，送至锻造工段。 ③锻造成型：锻造工段首先进行锻坯，采用空气锤和夹棒锤进行镦粗、冲孔，初步锻造冲孔完成后的锻件送入碾环。 ④碾环：本项目采用数控辗环成型技术。辗环工艺是采用的新型高效节能新工艺，其主要特点为： A、数控辗环机采用设计独特的组合模具，使工件加工余量很小，从而使钢材利用率大幅提高，节约原材料至少20%。 B、辗环机操作一次上机辗制成型，从而实现了短流程，高效节能，明显改善了产品的内部组织，提高了产品综合机械性能指标。 C、辗环机工艺技术参数全部由电脑自动化控制，产品质量稳定可靠。 辗环机为项目的主要工艺设备之一，主要特点有： a、采用径向辗制原理，锻件端面平直，棱角清晰。 b、采用数控技术，锻件尺寸精度高。 c、数控系统由计算机可编程控制等组成，通过分辨彩显，可对整个辗制过程实现适时监控，并直观显示辗制过程的工艺曲线。 ⑤机加工：机加工是法兰生产过程中的重要部门，主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，锻造成型后的制品返回车间内进行机加工生产工序，其产品为不同规格的锻件法兰。 ⑥检验外售：检测的指标主要是锻件法兰的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合法兰标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验不合格产品返回生产下料工序，检验合格产品进行外售。 2.16 现有工程污染物治理措施及排放情况 表2-9 现有工程污染物治理措施及排放情况一览表 环境因子 污染源 污染物名称 防护措施 排放量t/a 大气环境 燃煤加热炉 烟尘 1根15m高排气筒 有组织 1 SO2 3.2 NOX 1.5 水环境 生活污水 BOD、COD、SS 设旱厕，排入旱厕定期清掏 0 声环境 生产过程中的产噪设备 噪声 置于室内，基础减震 / 固废 生产过程 废铁屑及边角料 暂存于一般固体废物暂存工棚，定期出售给废品回收站 0 氧化铁皮 0 机加工车间 废机油 厂区内随意堆存 0 废乳化液 0 职工生活 生活垃圾 厂区设垃圾收集桶，收集后由环卫部门清运统一处置 0 2.17 现有工程存在的环境问题及整改要求 （1）存在问题 根据原环评文件和现行环保要求，现有工程存在的环境问题有： ①根据现行政策要求，燃煤加热炉已经淘汰。 ②危险废物厂区内随意堆存。 （2）整改要求 ①将燃煤加热路拆除，新增三台天然气加热炉，配套调压柜1台及脱硝设备1套。 ②厂区内建设一座10m2危废暂存间 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1 环境空气现状 略 3.2 水环境现状 略 3.3 声环境现状 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，本次评价不对声环境现状进行监测。 3.4 生态环境现状 本项目不属于新增用地，在现有场址范围内进行建设，且厂址占地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.5 土壤、地下水环境质量现状 本项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且无废水外排，无地下水环境污染途径。因此，本次评价未开展地下水环境现状调查。 本项目所在区域的地面均已硬化，危废暂存间进行了重点防渗。因此，本项目无土壤环境污染途径，本次评价未开展土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目的主要环境保护目标是保护好项目所在地周边评价区域环境质量，采取有效的环保措施，使该项目在建设开展和生产运行中能够保持区域原有的大气质量、声环境质量、地下水环境质量、生态环境质量。环境保护目标图见附图8。 3.6 大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，无大气敏感目标。 3.7 声环境 本项目所在区域声环境在本项目营运后不受明显的影响，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.8 地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准，确保周围地下水环境不因本项目的建设而使其水质变差。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.9 生态环境 本项目不属于新增用地，在现有场址范围内进行建设，且厂址占地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.10 废气 本项目天然气加热炉排放的烟（粉）尘、SO2、NOX按照《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）执行，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3”执行 表3-2 山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案 污染物 污染物 浓度限值 天然气加热炉 烟（粉）尘 30mg/m3 SO2 200mg/m3 NOx 300mg/m3 3.11 噪声 本项目施工期间执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 表3-3 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）Leq：dB(A) 标准类别 昼间 夜间 厂界 70 55 厂界噪声：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见下表。 表3-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Leq：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 3.12 废水 本项目生活污水产生量小、水质简单，排入旱厕定期清掏，不外排。本项目无生产废水产生。 3.13 固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》（晋环发[2015]25号）文件规定，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。本项目属于上述规定中的制造业类。经核算，本项目原有总量为烟尘：1t/a、SO2：3.2t/a，本次扩建后总量为烟尘：0.16t/a、SO2：0.027t/a、NOx：1.03t/a，本次总量申请指标：NOx：1.03t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1 施工期环境保护措施 4.1.1 环境空气 针对施工期可能产生的影响，根据山西省环境保护厅《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）文件要求及《城市扬尘防治技术规范》、住房城乡建设部办公厅关于印发《建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、《山西省大气污染防治2018年行动计划》和《忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划》要求，建筑施工场地全过程污染控制，确保建筑施工场地扬尘污染控制达到“6个100%”，即：施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业。针对以上要求，本项目施工过程中具体防尘和扬尘控制措施分述如下： （1）施工扬尘治理措施 ①建设场地四周设置高于2.5m的围档，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失，围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损或漏洞；在厂界四周隔档高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg/m3； ②进出施工场地的车辆要进行清洗，拟在进出口处设置清洗坑，场内设沉淀池一座，清洗用水沉淀后用于道路洒水抑尘； ③在施工现场，要制定土方表面压实、定期喷湿的措施，防止扬尘对环境的影响。施工场地的垃圾应及时清运； ④由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘； 通过上述措施，能够最大限度减少扬尘的产生，使本工程的施工扬尘对大气环境产生较小的影响。 （2）运输废气治理措施 ①施工单位必须按照交通部门核准的运输路线运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。 ②运输车辆不得超载；合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输。 ③对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 各种施工车辆在燃油时会产生CO、NOx和THC等大气污染物，但这些污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。尾气中所含的有害物质主要有CO、NO2等，对施工人员产生一定的影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工对周围环境的影响。 4.1.2 水污染环境影响分析 施工期废水主要为施工机械设备冲洗废水和施工人员生活污水。施工机械冲洗废水主要污染物为SS、石油类，水质较简单。施工人员生活污水主要污染物为COD、NH3-N。对上述废水，评价要求采取以下治理措施。 （1）在施工场地对施工器械的冲洗设置固定场所，冲洗水进入隔油沉淀池，隔油、沉淀后用作施工材料混合用水，路面降尘及喷洒用水，不外排。 （2）施工人员生活污水排入旱厕，旱厕定期清掏。 （3）从施工要求方面考虑，施工期间应注意天气预报，对露天堆放的施工材料尽量遮挡，避免物料随雨水流失，产生不必要的污染。 采取上述措施后，施工期间产生的废水不会对区域水体环境产生影响。 4.1.3 声环境影响分析 施工期噪声影响环节为：主要为各种车辆的移动性声源影响；切割机、电钻、电焊机等机械设备影响。 由于本项目新建厂房位于厂区内，为减少施工期噪声对厂内工作人员及周围环境的影响，环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声： 1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； 2）施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响； 3）所有高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工； 4）在不影响施工的条件下，尽量将强噪声设备分散安排，同时相对固定的机械设备入棚操作，最大限度减少施工噪声； 5）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； 6）对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的都进入操作间，不能入棚的也应建立围隔声障； 7）建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。 8）在施工场地四周加隔声屏障，环评要求隔声屏障高度在3m以上。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 4.1.4 固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工期结构阶段，对建筑垃圾进行分类处置，建筑钢筋废角料可回收利用出售；其他建筑垃圾由建设单位统一清运至当地环卫部门指定地点处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾应统一收集，委托环卫部门外运处理。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。在采取本报告提出的防治措施后，均能合理处置，所以项目施工期固体废物不会对环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1大气环境影响分析 表4-1 项目大气污染物产生、排放情况一览表 污染源 污染物 产生量及产生浓度 治理措施 排放量、排放浓度、排放速率 排放标准 排气筒参数 天然气加热炉 颗粒物 0.124t/a 13.2mg/m3 SCR脱硝系统 0.16t/a 25mg/m3 0.067kg/h 30mg/m3 Φ0.3m 15m高 二氧化硫 0.027t/a 2.9mg/m3 0.027t/a 2.9mg/m3 0.0112kg/h 200mg/m3 氮氧化物 8.096/a 865mg/m3 1.03t/a 110mg/m3 0.429kg/h 300mg/m3 （1）源强核算及保护措施 本项目新增3台天然气加热炉，项目的大气污染源为天然气加热炉，废气中主要污染物有烟尘、SO2、NOX。 ①用气量计算 本工程原料加热过程采用天然气加热炉，天然气由山西国新定襄燃气有限公司管道天然气提供，天然气是轻烃气体燃料，为清洁能源，主要成份是甲烷和乙烷，约占97％以上。 根据建设单位对项目扩建完成后的设备规模，本项目在满工况生产条件下，每台天然气加热炉燃气量约为100m3/h，项目年工作2400h， 则耗气量为：100m3/h×2400h×3=7.2×105m3/a。 ②烟气量计算 根据天然气成分指标并结合加热炉的燃烧方式和燃烧温度，天然气加热炉烟气产生量经验值为13Nm3/m3天然气，本项目工作制度为8h/d，300d/a，则各天然气加热炉燃烧天然气产生的烟气量为： 7.2×105m3/a×13Nm3/m3=9.36×106Nm3/a ③污染物计算 本次评价对氮氧化物和烟尘排放量计算采用类比法，对二氧化硫排放量计算采用物料衡算法。 a.氮氧化物 现有工程天然气加热炉新增一套SCR脱硝装置，天然气加热炉NOX产生浓度及排放浓度类比同类型项目《定襄县王氏锻造有限公司年产1000吨锻件燃煤加热炉改天然气项目竣工环境保护验收监测报告表》，炉型均为蓄热式加热炉，气源均为陕京二线天然气，均采用SCR脱硝装置，因此具有可类比性。则类比的NOX产生浓度为865mg/m3，NOX排放浓度为110mg/m3，经计算NOX产生量为8.096t/a，排放量为1.03t/a，SCR脱硝效率为87%。 b.烟尘 本次评价收集了《定襄县王氏锻造有限公司年产1000吨锻件燃煤加热炉改天然气项目竣工环境保护验收监测报告表》，炉型均为蓄热式加热炉，气源均为陕京二线天然气，烟尘排放浓度具有可类比性。经类比，烟尘排放浓度为13.2mg/m3，经计算烟尘排放量为0.124t/a。 c. SO2 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本项目使用天然气各组分含量见下表。 表4-2 陕京二线天然气气质组分 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol% 95.8160 0.6717 0.1050 0.0170 0.0192 0.0033 组分 nC5 C6 C+7 N2 其它 Mol% 0.0027 0.0085 0.0063 1.4645 1.8858 表4-3 陕京二线主要物性参数（0℃，101.325kpa） CO2 H2S 水露点 低发热值 高发热值 相对密度 ≤3% ≤20mg/m3 ≤-13℃（4.5Mpa） 32.762MJ/m3 36.475MJ/m3 0.577 按照H2S的最大含量进行计算，即每m3天然气含H2S20mg，则本项目天然气加热炉H2S总含量为：7.2×105m3×20mg×10-9=0.0144t。 H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， 2H2S+3O2→2SO2+2H2O 则天然气加热炉SO2排放量=128/68×0.0144t/a=0.027t/a SO2排放浓度=0.027t/a×109÷9360000Nm3/a=2.9mg/m3 综上，天然气加热炉产生的废气中烟尘浓度为13.2mg/m3，排放量为0.124t/a；SO2排放浓度为2.9mg/m3，排放排放量为0.027t/a；NOx排放浓度为110mg/m3，排放排放量为1.03t/a。各污染物排放浓度均可满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的排放限值要求。 （2）环保措施及达标排放可行性分析 ①SCR脱销装置规格的合理性 SCR法的全称为选择性催化还原法(Selective Catalytic Reducation)，是用氨水作为还原剂，在一定的温度下通过催化剂的作用，还原废气中的NOx(NO、NO2)，将NOx转化非污染元素分子氮(N2)，SCR脱硝技术具有以下特点： 1）脱硝效率高，对NOx的脱除效果十分显著。选用的催化剂能高效满足初始NOx浓度高达500-2000mg/m³的烟气脱硝，不仅节约成本，而且节约了反应器空间占地位置。 2）自20世纪80年代初开始逐渐应用于燃煤锅炉烟气脱硝，经过几十年的理论研究和实际应用，SCR技术已经被公认为烟气脱硝的主流技术。 3）反应最终产物为无害的N2和H2O，没有废液产生，无二次污染。 4）脱硝装置性能可靠、稳定，设备可用率达98%以上，作为末端技术具有良好的可保障性。 5）工艺系统简单，自动化程度高，容易操作。 SCR脱硝技术中NOx与氨气的反应如下： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O 本项目还原剂采用氨水，催化剂的型式采用两层蜂窝式催化剂模块，能满足烟气温度不高于380℃的情况下长期运行，本项目SCR脱硝为燃烧后脱硝，烟气脱硝系统安装在锻造炉的排烟出口之后，直接对接加热烟气的反应器，再经过脱硝塔里的催化剂进行反应，从而达到催化还原，工艺设计顺序为：升温—SCR脱硝—（余热回收）—排空。燃气炉排烟温度为80-100℃，而脱硝设备实现脱硝需要的反应温度为220-380℃，燃气炉烟气排出后经十米烟道进入烟气加热箱，烟气加热箱内通过燃烧少量天然气加热将烟气温度升至220℃以上，达到SCR烟气脱硝的适宜温度。升温后的烟气在管道中与来自还原剂喷枪的氨水溶液进行充分混合后流入SCR反应器，在SCR反应器的进口加设烟气导流挡板，使进入SCR反应器内的烟气气流分布均匀，之后混合烟气进去蜂窝式催化剂模块（1m×1m×1m），在模块中填充的二氧化钛，三氧化钨，五氧化二钒/三氧化钼等催化剂的催化下，NO、NO2与NH3发生氧化还原反应，形成无害的N2和H2O，实现烟气的达标排放。喷枪流量和还原剂浓度可适当调控，在NH3/NO=0.85的情况下，可以达到理想脱硝效率。还原剂喷枪位置及喷嘴形式是根据烟道的布置情况进行设计，从而达到保证脱硝效率和经济性，防止造成局部喷溶液过量腐蚀设备和空气的二次污染。 蜂窝式催化剂的优点：由于催化剂采用的是蜂窝式催化剂模块，相对于普通催化剂而言，模块中的蜂窝空隙紊流增加了混合气体与催化剂的接触面积和反应时间，转化率高，而且过量的氨水溶液会停留在模块中参与未反应尾气的转化，所以逃逸率低。 本项目采用两层蜂窝式催化剂模块，脱硝效率高，根据监测数据（监测报告附后），NOX排放浓度可以满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的氮氧化物排放限值要求。故本项目采用SCR脱硝装置合理可行。 ②达标排放可行性分析 采取上述措施后，各污染物排放浓度均可满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的排放限值要求。 （3）大气监测计划及监测内容见下表。 表4-4 大气监测点位、监测项目及监测频率一览表 产生部位 监测项目 监测点位 监测频率 天然气加热炉 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 进出口 1次/年 4.2.2地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生，生活污水量较小，产生的生活污水经旱厕收集后定时清掏。 本项目生活污水排入旱厕后定期清掏用于施肥，不外排。因此本项目在执行环评提出的环保措施后可以保证废水不外排。 综上所述，本项目在正常情况下废水均能得到合理处置，因此本项目不会对地表水体产生不良影响。 4.2.3噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来自于生产过程中各种设备产生的噪声。项目各主要产噪设备、噪声值、拟采取的噪声污染防治措施及治理降噪效果见下表。 表4-5 项目设备噪声一览表 序号 声源名称 声压等级dB（A） 声学特点 台数 采取措施 治理后的噪声值（dB(A)/台） 1 夹棒锤 90-115 间歇 1 空气锤布置于由隔声屏障围成的半封闭结构厂房、空气锤布置于由隔声屏障围成的半封闭结构厂房内， 85-100 2 车床 70-85 间歇 16 基础减震、定期维护设置于车间内 60-70 3 钻床 75-85 间歇 1 基础减震、定期维护设置于车间内 60-70 4 锯床 80-85 间歇 12 基础减震、定期维护设置于车间内 60-70 5 碾环机 70-80 间歇 1 基础减震、定期维护 60-65 6 空气锤 95-110 间歇 1 空气锤布置于由隔声屏障围成的半封闭结构厂房、空气锤布置于由隔声屏障围成的半封闭结构厂房内， 85-95 7 电液锤 90-110 间歇 1 空气锤布置于由隔声屏障围成的半封闭结构厂房、空气锤布置于由隔声屏障围成的半封闭结构厂房内， 85-100 8 天然气加热炉 70-80 间歇 3 基础减震、定期维护 60-70 （1）噪声预测模式 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的几何发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r/r0) 式中：Lp（r0）—声源在参考距离r0处的声压级，dB； Adiv—距离衰减，dB；Aatm—空气吸收衰减，dB；Abar—遮挡物衰减，dB； Agr—地面效应，dB；Amisc—其他多方面效应，dB； Lp（r）—声源衰减至r处的声压级，dB； r—预测点到声源的距离； r0—预测参考距离，m。 本次噪声预测计算从偏保守角度出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 总声压级 式中Lp——总声压级，dB； Lp1——声源1的声压级，dB； Lp2——声源2的声压级，dB； 项目厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-6 本项目厂界噪声预测结果 预测点 预测值 标准 昼间 1#厂界北 52.4 60 达标 2#厂界东 54.1 60 达标 3#厂界南 54.5 60 达标 4#厂界西 58.3 60 达标 由上表可知，项目厂界噪声预测值昼间为52.4-58.3dB（A），可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 （2）噪声防治措施： 为减少项目噪声对周围环境的影响，建设单位现有防治措施： 1）生产过程中加强对各机械设备的维修与保养； 2）高噪声车间工作的现场工作人员，佩戴耳塞等防噪材料，并根据国家劳动保护要求，调整缩短作业时间，以确保工人身心健康。 为减少项目噪声对周围环境的影响，评价要求建设单位应采取以下防治措施： 1）尽量使用噪声较低的机器设备，做好设备基础减震工作； 2）大型产噪设备尽量安装在室内，并采用隔音门窗。 综上所述，本项目采取以上措施后对周围环境影响较小。 噪声监测计划 本项目噪声监测项目为等效A声级，监测点位为项目厂界四周，每季度监测一次（昼夜各一次）。 4.2.4固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为一般工业固废：机加工产生的废铁屑、废边角料、氧化铁皮；危险废物：废机油、废乳化液、废油桶；职工产生的生活垃圾。 一般工业固废：废铁屑、废边角料、氧化铁皮 项目生产过程中钢材在热处理及机加工过程中会产生一定的废铁屑、废边角料、氧化铁皮，产生量约为1250t/a，暂存于机加工车间工业固体废物暂存区，定期出售给废品回收站。 （2）生活垃圾：按每人每天0.5kg计算，工作人员15人，年工作300天，年产生量为2.25t，生活垃圾暂存在垃圾桶中，由环卫部门统一清运。采取日产日清、密闭运输等方式。避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染。 （3）危险废物 机加工过程和设备维护会产生一定量的废机油、废乳化液和废油桶。废机油和废油桶产生量约为0.1t/a，废乳化液产生量约为0.09t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油、废乳化液均属于危险废物，废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-249-08；废乳化液废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，行业来源为非特定行业，废物代码为900-007-09。本项目产生的危险废物暂存于危废暂存间，收集后定期交由有资质的单位处置。 表4-7 项目危险废物汇总情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油和废油桶 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-007-09 0.1 设备维修保养 液态固态 矿物油 1年 毒性 收集至危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。 2 废乳化液 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 900-249-08 0.09 机加工 液态 矿物油 1年 毒性 收集至危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。 根据废物全过程控制原则，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求企业设置一座10m2的危废暂存间。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理和转运提出如下要求： ①暂存要求： a.废矿物油必须装入符合标准的容器内；废机油桶须在库房内整齐堆存。 b.装载废矿物油的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，具体如图7-1。 d.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。 e.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。 图7-1 危险废物标签 管理台账记录要与企业经营情况相互佐证，至少保留五年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 h.危废暂存库建设堵截泄露的裙角，地面和裙角要用坚固、防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。另外必须做好防渗措施，目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)，渗透系数≤10-7cm/s。建议采用下述防渗结构作为基础，具体做法见下图7-2和图7-3。 ②转移要求： a.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 图7-2 危废间防渗措施平面图 图7-3 危废间防渗措施剖面图 b.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ③处置要求：环评要求送交有资质的单位进行处置。 由上所述，该项目固废均可做到综合、无害化处置，不会对周围环境造成二次污染，对环境影响较小。 表4-8 项目固体废弃物产生及排放情况 序号 产污环节 固废名称 固废属性 产生量（t/a） 处置方式 1 日常办公 生活垃圾 生活垃圾 2.25 环卫部门清运 2 机加工 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 生产固废 1250 出售回收利用 3 加热炉 废乳化液 危险废物 0.09 统一收集暂存于危废间暂存最终送有资质单位最终处置 设备检修 废机油、废油桶 危险废物 0.1 4.2.5土壤及地下水环境影响分析 1、污染源 本项目运营期地下水和土壤的污染源主要为危废暂存间。 2、污染物类型 污染物类型为危险废物（废乳化液及金属物质通过垂直入渗）的泄露。 3、污染途径 （1）地下水 本项目厂址外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且无废水外排，无地下水环境污染途径。 （2）土壤 本项目所在区域的地面均已硬化，危废暂存间重点防渗。因此，本项目无土壤环境污染途径。 4、防治措施 （1）地下水 ①分区防渗 防渗分区表见下表。 表4-9 本项目防渗分区表 防渗分区 防渗位置 防渗技术要求 重点防渗 危废暂存间 抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于250mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。 简单防渗区 其他区域 其他区域地面进行硬化，采用刚性防渗，即混凝土面层添加水泥基渗透结晶型防渗剂 ②其他地下水污染防治措施 厂区空地进行绿化处理，硬化地面应高于绿化地面。实现严格的清污分流，对厂区内可能产生污染和无组织泄漏下渗的场地进行防渗处理。 （2）土壤 从源头减少废气的产生量，厂区绿化，充分利用植物对污染物的净化作用，通过绿化来降低大气污染物通过大气沉降进入土壤中的量。 4.2.6环境风险影响分析及防范措施 （1）环境风险因素分析与评价 根据企业生产的产品、所用辅助材料及生产过程中排放的主要污染物的性质得知，本项目设计的风险物质为企业生产工程中设备维护会产生废机油和废油桶，机加工过程会产生废乳化液以及厂区内储存的少量天然气。厂区废矿物油、废油桶最大存储量0.1t，废乳化液最大存储量0.09t，天然气最大储存量为0.5t。 （2）重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，本项目危险物质数量和临界量比值（Q）见下表。 表4-10 企业环境风险物质情况 序号 风险物质 最大存在总量（吨） 风险物质临界量（吨） 该种危险物质Q值 1 废机油、废油桶 0.1 2500 0.00004 2 天然气 0.5 10 0.05 合计 / / / 0.05004 由于Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境风险防控与应急措施 ①环境风险单元 通过现场调查，企业环境风险源有：危废暂存间内废矿物油（废液压油和废机油）、废油桶泄露，以及仓库中的机油和液压油泄漏。 表4-11 环境风险源辨识表 分类 装置 危险物质 环境危险类型 是否为污染源 是否为危险源 是否为环境风险源 储运工程 危废暂存间 废矿物油、废油桶 泄露、燃烧 是 是 是 加热工序 管道 天然气 泄漏、爆炸 是 是 是 废机油储量较小，且桶装储存于为废暂存间内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的相关要求，对项目产生的废机油进行贮存、管理和转运，对周围环境产生的风险影响较小。 项目在厂区内配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉，两个阀门间存在量远小于10t，即本次扩建项目不属于重大危险源。 该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门以及储油箱周边安全环境进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度，防止跑冒滴漏等现象，同时杜绝火源，防止火灾。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气加热炉 | 烟尘、NOx、SO2 | 3台天然气加热炉配一套SCR脱硝装置，燃烧废气经处理后通过排气筒排放 | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》晋环大气（2019）164号文件中颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS NH3-N | 厂区生活污水水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥 | 不外排 |
| 声环境 | 车床、锯床、夹棒锤、空气锤、液压锤、钻床等 | 噪声 | 基础减震、室内安装、定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 在生产过程产生的氧化铁皮、废边角料及铁屑，外售废品收购站；废机油、废油桶及废乳化液全部分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；厂区设垃圾桶用于收集生活垃圾，定期交由环卫部门处置。 在采取以上措施后，各项固体废物均可得到有效处置，满足环境保护的要求。可将其对环境的不利影响减至最低。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目生产区生活污水直接排入旱厕，不会通过废水排放而对土壤造成影响；固体废物均能得到妥善处置，不随意堆放。危废暂存间进行防渗处理，可采用天然材料或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5cm的粘土层的防渗性能。 |
| 生态保护措施 | 首先，做好厂内污染治理，最大限度减少污染物排放。其次，要做好厂绿化工作。 |
| 环境风险 防范措施 | 该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门以及储油箱周边安全环境进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度，防止跑冒滴漏等现象，同时杜绝火源，防止火灾。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，监测内容主要为本项目污染源。本项目污染源由公司委托有资质的环境监测机构进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。污染源监测应委托有资质的监测单位进行。根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86 号），本项目不属于重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819 2017）监测要求对本项目污染物进行监测。 （1）废气：厂区3台天然气锅炉，颗粒物，二氧化硫，氮氧化物，每年监测一次，一次一天，每天三次； （2）噪声：厂界噪声，监测点位厂界四周，每季度监测一次（昼夜各一次）。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 1t/a | 1t/a | / | 0.16t/a | 1t/a | 0.16t/a | -0.84t/a |
|  | SO2 | 3.2t/a | 3.2t/a | / | 0.027t/a | 3.2t/a | 0.027t/a | -3.173 |
|  | NOx | 1.5t/a | 0t/a | / | 1.03t/a | 1.5t/a | 1.03t/a | -0.47t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废铁屑、边角料废氧化皮 | 125t/a | / | / | 1250t/a | 125t/a | 1250t/a | +1125t/a |
| 危险废物 | 废机油、废油桶 | 0.003t/a | / | / | 0.1t/a | 0.003t/a | 0.1t/a | +0.097t/a |
|  | 废乳化液 | 0.01t/a | / | / | 0.09 | 0.01t/a | 0.09 | +0.08t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

1.8

1.8

水淬池补充水

新鲜水

0.008

乳化液配比用水

1.808

进入产品

钢  材

噪声、固废

下  料

本次扩建内容

新增天然气加热炉

废气

天然气

加热炉加热

噪声

锻造成型

噪声

碾环

本次扩建内容热处理生产线

电加热炉退火处理

水淬处理

噪声、固废

机加工

检验、包装入库

钢  材

噪声、固废

下  料

废气

加热炉加热

噪声

锻造成型

碾环

噪声

噪声、固废

机加工

检验、包装入库