# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# （公示本）

项目名称：  年产600吨锻件法兰生产线项目

建设单位（盖章）：    定襄县飞泰锻造厂

编制日期：       2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产600吨锻件法兰生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-140921-89-02-232135 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 定襄县河边镇青石工业集聚区 |
| 地理坐标 | （*度*分*秒，*度*分*秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3393 锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业—68铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-140921-89-02-232135 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 860 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 2017年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》。生态保护红线：指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控。 本项目所在位置不涉及国家法律、法规、规章及规划确 定或县级以上人民政府批准的水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他规定的禁止开发区、重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区，以及其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义的自然生态用地等区域，不涉及《山西省生态保护红线划定方案》中定襄县初步划定的生态保护红线范围。 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26 号）、《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发〔2021〕12号），划分生态环境管控单元为三部分：优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。本项目位于一般管控单元。根据一般管控单元的要求，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本次技改项目实施清洁能源天然气加热炉替代燃煤加热炉，同时将新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，大气污染物减排效果显著，具有明显的环境正效益，实现经济、社会和环境效益的统一，符合山西省及忻州市“三线一单”生态环境分区管控要求。 2、环境质量底线 环境质量底线：指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。 根据定襄县2020年环境空气例行监测数据，PM10、PM2.5的年均值、O3百分位数超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，超标原因为采暖季节周边村庄燃煤采暖造成的，其次北方天气干燥，遇有大风天气时造成扬尘污染。本项目所在区域环境空气质量为不达标区。本项目西北约2.5km处为滹沱河支流牧马河，根据忻州市公布的2020年全年地表水环境质量状况，牧马河陈家营测断面水质为III类，未达到水质目标II类要求。根据对厂界四周和周边50m范围内的环境保护目标敏感点声环境质量现状监测结果可知，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目无废水排放，不会对周围水环境产生不利影响；固体废物均合理处置，对周围环境影响较小；设备运行过程中产生的噪声能够做到稳定达标排放，对声环境影响较小；项目厂址位于定襄县河边镇青石工业集聚区，周围主要为法兰锻造企业，区域环境空气质量一般。本次技改项目实施清洁能源天然气加热炉代替燃煤加热炉，同时将新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，减少烟尘排放量0.481t/a、减少SO2排放量2.497t/a、减少NOX排放量2.552t/a，大气污染物减排效果显著，项目建成后对区域环境质量影响较小，本项目的实施不会突破当地环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为钢材、天然气，项目所在地区及邻近地区有钢材生产销售企业，天然气管网已经覆盖项目所在区域，定襄县可供工业使用天然气资源总量约为1.0×1015m3/a，本项目使用天然气量约67917m3/a。项目营运过程中拟采用节能材料和节能设备，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破区域资源利用上线要求。本项目厂区占地面积860m2，占地为工业用地，无新增占地，符合资源利用上线要求。 4、与环境准入负面清单的对照 根据《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发〔2021〕12号），严格落实现行法律法规标准，国家、省、市环境管理政策，以及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等环境管控要求，根据优先保护、重点管控、一般管控三大类生态环境管控单元特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面，制定了忻州市总体生态环境准入清单。全市范围內按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分，共划定198个生态环境管控单元。本项目不违背忻政发〔2021〕12号制定的生态环境管控单元的生态环境准入清单。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。确定本项目为允许类，项目符合国家产业政策的要求。2021年10月20日，定襄县行政审批服务管理局出具了山西省企业投资项目备案证《年产600吨锻件法兰生产线项目》（项目代码2110-140921-89-02-232135）。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 二、河边镇集中供水水源 本项目厂址距离最近的集中式饮用水水源地为河边镇集中供水水源。 河边镇集中供水水源位于河边镇东300m，该区山前分布黄土丘陵和冲洪积倾斜平原，山区降水渗入后转为侧向径流，为水源地的主要补给源，地下水自东向西径流，埋深逐渐变浅，最后排泄于河流。水源地属于地下水型水源地，地下水开采类型为孔隙潜水，日供水能力约1900m3。现有水源井5眼，井深分别为120m、120m、161m、150m、96m。供水方式为通过水泵抽水，通过暗管进入蓄水池后直接供给用户。水源服务对象为河边一村、河边二村、河边三村、河边四村，供水人口约8900人。该水源井保护区只划分一级保护区，一级保护区面积0.066km2。 本项目距离水源保护区最近边界1.9km，不在水源保护区范围内。 三、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）符合性 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号指导各地加强工业炉窑大气污染综合治理，提出了工业炉窑重点治理任务，主要包括加大产业结构调整力度、严格建设项目环境准入、加快燃料清洁低碳化替代、实施污染深度治理等方面，具体见下表1-1。 表1-1 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）要求符合性分析 序号 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 本项目情况 是否符合 1 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 本项目为技改项目，在现有厂区内进行，不涉及新增用地，厂址位于定襄县河边镇青石工业集聚区，厂址不属于重点区域，不属于严禁新增的钢铁、焦化、化工、铸造、水泥、平板玻璃、有色等高耗能产能。本项目已拆除原有1台燃煤加热炉，拟采用1台天然气加热炉。 符合 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 本项目不属于落后产能，已拆除原有1台燃煤加热炉，拟采用1台天然气加热炉，并配套SCR脱硝设施，烟气实现达标排放。 符合 2 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 定襄县飞泰锻造厂于2016年就拆除了原有的1台燃煤加热炉，拟进行天然气加热炉替代。 本次技改项目拟建加热炉利用清洁能源天然气为热源，不涉及燃煤、煤气发生炉等。 符合 3 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 四、与《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）符合性 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）推进山西省工业炉窑大气污染物综合治理，提出了工业炉窑重点治理任务，主要包括严格建设项目环境准入、加大过剩产能和不达标工业炉窑淘汰力度、加快燃料清洁低碳化替代、实施污染深度治理等方面，具体见下表1-2。 表1-2 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）要求符合性分析 序号 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 本项目情况 是否符合 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。落实国家和我省相关产业政策及产能置换办法。重点区域严格控制涉工业炉建设项目，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能。全省禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)。 本项目为技改项目，在现有厂区内进行，不涉及新增用地，厂址位于定襄县河边镇青石工业集聚区，厂址不属于重点区域，不属于严禁新增的钢铁、焦化、化工、铸造、水泥、平板玻璃、有色等高耗能产能。本项目已拆除原有1台燃煤加热炉，拟采用1台天然气加热炉。 符合 2 加大过剩产能和不达标业炉窑淘汰度。全面清理《产业结构调整指导目录》淘汏类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。落实《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》，加快炭化室高度4.3米及以下且运行寿命超过10年的焦炉淘汏步伐。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉密依法责令停业关闭。 本项目不属于落后产能，已拆除原有1台燃煤加热炉，拟采用1台天然气加热炉，并配套SCR脱硝设施，烟气实现达标排放。 符合 3 加快燃料清洁低碳化替代。2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造，全省铸造(10吨/小时及以下)岩棉等行业冲天炉改为电炉。禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3％)，玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汏力度，2019年底前全省基本淘汏炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。 定襄县飞泰锻造厂于2016年就拆除了原有的1台燃煤加热炉，拟进行天然气加热炉替代。 本次技改项目拟建加热炉利用清洁能源天然气为热源，不涉及燃煤、煤气发生炉等。 符合 4 实施污染深度治理。推进重点行业污染深度治理。加快钢铁行业(含独立球团企业，有球团、烧结、高炉的铸造铁合金企业)超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。 推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准特别排放限值及相关规定。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，按照颗粒物、氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米考核评价，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。各地有更严格管控要求的从严执行。以上工业炉窑治理任务2019年完成改造。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 五、定襄县两区（生态功能、生态经济）规划符合性分析 1、定襄县生态功能区划 根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，本项目位于：I1定襄盆地水土保持生态功能小区。 该区分布在定襄县中北部和中南部，涉及晋昌镇中南部、原杨芳乡大部分地区，神山乡南部、蒋村乡的大部分地区，以及河边镇的中部、受禄乡、季庄乡、宏道乡的中南部地势平坦的地区，总面积为353km2，植被类型主要以栽培植被为主。地貌类型为平坦冲积平原，地下水主要为碳酸岩类岩溶水富水程度强含水岩组，地带土壤主要有淡褐土。系统主要服务功能为水土保持。 (1)该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价： 该区域植被覆盖，土壤侵蚀为轻微度侵蚀，敏感程度为不敏感；生境敏感性为轻度敏感；生态环境综合敏感程度为轻度敏感。生物多样性保护为一般重要；营养物质保持为比较重要；水源涵养区域为一般重要；该区域属生态服务功能一般重要区。 (2)该区的主要生态环境问题： ①农牧业生产活动仍存在蚕食植被现象，造成水土流失；②天然和人为的火灾烧毁草灌植被;③农牧业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对农村生态环境产生影响。④畜禽散养和非生产活动破坏植被，造成水土流失现象，水土流失降低土壤的服务功能；⑤农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。水源保护区周边居民生活和农业生产过程中产生的废弃物的随意乱倒和堆放对饮用水源的水质产生影响。 (3)该区生态系统的保护措施： ①对现有林地和草地进行补植补造，并加大力度进行合理的采伐和放牧；②对于水土流失相对较重的区域，实施小区域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；③科学实施种植养殖业，秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐烂秸秆后，沤制有机肥；秸杆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 (4)本项目与生态功能区划的协调性分析 本项目位于定襄县河边镇青石工业集聚区，项目不涉及新增占地，且项目经采取较为完善的污染物防治措施，可有效保持当地生态系统的稳定性，维持现有生态环境。因此，本项目建设不违背定襄县生态功能区划要求。 2、定襄县生态经济区划 根据《定襄县生态经济区划》，本项目位于Ⅳ2 定襄县中部工业与旅游业综合经济区，属于优化开发区。 (1) 分布范围和面积： 该区位于定襄县中东部，涉及神山乡、蒋村乡和河边镇的北中部，面积约200km2。 目前，该区域内企业主要有锻造厂、机械加工厂分布，本区经济发展基础以工业为主。 (2)生态经济功能为： 工业经济开发和生态旅游。 (3)该区域的发展方向： 限制：限制对生态环境破坏重大企业的驻入。 鼓励：①鼓励发展工业园区的建设，高新技术的各类加工工业；②鼓励发展人文特色的旅游资源，开发集休闲度假、健身娱乐，自然风光为一体的旅游景区。 (4)生态环境保护要求： ①对现有锻造产业，应加紧以推进技术改造、结构调整、清洁生产为主要内容的治理整顿，并实施绿化美化工程，改善区域的生态环境；②耕地资源实施小流域治理为重点的生态建设。建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持、水源涵养林，实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系；③发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础。 本次技改项目实施清洁能源天然气加热炉代替燃煤加热炉，同时将新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，大气污染物减排效果显著，对于改善区域环境质量有积极作用，具有明显的环境正效益，符合该区域生态环境保护要求，因此，本项目建设本项目建设不违背定襄县生态经济区划要求。 六、与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》(定发[2018]6号)文的符合性分析 2018年2月5日，中共定襄县委、定襄县人民政府发布《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号），其中环保规范要求符合性分析见下表1-3： 表1-3 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号）环保规范要求符合性分析 序号 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》环保规范要求 本项目情况 是否符合 1 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行，并具备完善的运行台账。 建设单位原有工程环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，环保工程与主体工程同时运行，持有有效期内的排污许可登记，并具有完善的运行台账。 符合 2 全部拆除燃煤设施，加热炉采用电、天然气等清洁能源进行加热。冬季采暖采取集中供热或使用天然气、电等清洁能源供暖。加强管理，确保设施稳定运行、排放达标。 企业加热炉拟采用清洁能源天然气；冬季采暖使用电采暖。加强管理，确保设施稳定运行，可实现污染物达标排放。 符合 3 生产设施中的夹棒锤采用围挡实行半封闭，鼓励自动淘汰更新，不得新上夹棒锤；新建的企业机加工设备安装地下排屑系统；产生的废机油等危险物品必须有规范的贮存场所及转运地和转运处理手续。 企业现有生产设施无夹棒锤，本项目锻造仍保留原有的1台空气锤，不新增夹棒锤；定襄县飞泰锻造厂规范危废暂存间及转运处理手续。 符合 4 企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料，此项工作在2018年3月底前完成。 企业制定了操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料。 符合 5 企业要制定环境保护管理机制，厂区内除料场外地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防止扬尘污染。厂界周边也要清理“三堆”，保持环境干净整洁，绿化要乔灌结合、花草搭配，栽植大乔大木，以便减轻噪音，净化空气。厂区外墙粉刷，以乡镇统一标准。此项工作在2018年6月20日前完成。 企业制定了环境保护管理机制，厂区内除料场外地面均实施了硬化，无裸露部分。厂界周边无“三堆”现象，保持了环境干净整洁。厂区外墙按照统一标准进行了粉刷。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 本次技改项目在保留其他原有生产及辅助设施基础上，拆除原有1台燃煤加热炉，新增天然气加热炉1台（500mm×3500mm×600mm）、天然气调压柜1台及配套供气管网、阀门设备等共2台（套）。 本次技改项目主要建设内容见下表2-1。 表2-1 本次技改项目主要建设内容一览表 项目 名称 建设内容 建设情况 与原有工程衔接情况 主体工程 下料车间 原有1座下料车间建筑面积30m2，保留原有2台锯床 / 利旧 加热工序 新建加热炉工棚50m2，新增1台天然气加热炉 未建 新增 锻造工序 1座锻造工棚100m2，保留原有的1台空气锤、1台碾环机 / 利旧 机加工车间 原有1座机加工车间建筑面积150m2，保留原有4台车床、2台钻床 / 利旧 辅助工程 天然气辅助设施 配套天然气调压柜1台，调压后厂内输送支管采用PEdn160和无缝钢管，送至天然气加热炉 未建 新增 办公、门卫 一层砖混结构，建筑面积20m2 / 利旧 公用工程 供水 附近村庄自来水供给；项目生产不用水，不新增劳动人员，不另设生活设施 / 利旧 供电 利用厂区现有供配电设施，现有1台200KVA变压器 / 利旧 供暖 办公采暖使用电采暖 / 利旧 供气 由山西国电定襄燃气有限公司统一供给，厂区配备1台天然气调压柜 未建 新增 储运工程 原料场 原料钢材堆放场地70m2，位于厂区东北侧 / 利旧 成品存放 生产得到的产品随即外售，不设成品库 / / 铁屑暂存 铁屑等一般固废在机加工车间内设暂存点 / 利旧 环保工程 废气 加热废气 1台天然气加热炉燃烧天然气产生的废气使用1套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过1根15m高排气筒排放 未建 新增 固体废物 废铁屑、废边角料 铁屑等一般固废在机加工车间内设暂存点暂存，出售给废品回收站 / 利旧 废机油、废棉纱手套、废乳化液 属于危险废物，分类收集暂存于符合标准的密闭容器内，暂存于现有厂区危废暂存间（10m2） 定期由有资质单位转运处置 / 利旧（完善现有危废暂存间的防渗措施） 废油桶、废催化剂 交由生产厂家回收再生处理或有资质单位无害化处理 噪声 基础减振，采取隔声、消声措施 未建 新增 2、产品方案 本项目按订单和客户需求主要生产各种型号的自由锻件法兰，项目技改完成后生产能力未发生变化，生产规模仍为600吨/年，包括轴类锻件200t/a、齿轮和阀体200t/a、锻钢法兰盘200t/a，项目技改前后产品方案及产量情况见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称 规格 单位 技改前 技改后 变化情况 轴类锻件 200-300mm t/a 200 200 0 齿轮、阀体 300-400mm t/a 200 200 0 锻钢法兰盘 200-400mm t/a 200 200 0 合计 t/a 600 600 0 3、原辅材料及能源消耗 本项目生产规模为600吨/年，生产主要原辅材料为钢材和天然气，钢材由太钢和包钢供应，天然气由山西国电燃气有限公司管道天然气提供，项目在厂区内配套RX-200/0.4Mpa型天然气调压柜，外部输气管网天然气压力为8kpa，经调压柜调至3~4kpa后经厂内支管网送至天然气加热炉，天然气供应可以得到保障。本项目原辅材料消耗情况及物料平衡分析见下表2-3、2-4： 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 技改前用量 技改后用量 变化情况 储存方式 1 钢材 1080t/a 1080t/a 0 原料堆放场地 2 煤 600t/a / -600t/a / 3 天然气 0 67917m3/a +67917m3/a 管道天然气 4 水 90m3/a 90m3/a 0 / 5 电 20万KWh/a 22万KWh/a +2万KWh/a / 6 机油 / 0.08t/a / 液体桶装，现用现购 7 乳化液及稀释剂 / 0.1t/a / 液体桶装，现用现购 8 脱硝剂（尿素） / 0.75t/a +0.75t/a 固体袋装，现用现配 表2-4 项目物料平衡分析 原料 进料 损耗 出料 钢材 1080t/a 10t/a 产品600t/a 氧化铁皮270t/a 废铁屑及边角料200t/a 4、项目主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见下表。 表2-5 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 金属带锯床 D50 2台 利旧 2 天然气加热炉 500×3500×600 1台 新增 3 调压柜 RX-200/0.4Mpa 1台 新增 4 空气锤 750kg 1台 利旧 5 碾环机 D600 1台 利旧 6 行车 1台 5t 利旧 7 车床 C630 2台 利旧 8 车床 C620 2台 利旧 9 普通钻床 35 2台 利旧 10 电力变压器 200KVA 1台 利旧 11 加热炉烟气脱硝装置 SCR 1套 新增 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，职工为厂区现有职工，不新增劳动人员。 本项目工作制度：年生产天数300d、每天1班8h工作制度。 6、总平面布置 总平面布置原则是在满足生产工艺要求的基础上，根据运输、消防、安全、卫生、绿化、施工等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面因地制宜进行总平面布置，力求紧凑合理，节约用地，节省投资，有利生产，方便管理。本项目厂区占地860m2，原料钢材堆放场地位于厂区东北侧，由北向南为下料车间、机加工车间、天然气加热炉工棚、锻造工棚，大门出入口位于厂区北侧。总体来说，厂区平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本次技改项目在保留现有生产设施的基础上，新增天然气加热炉1台、调压柜1台等设备，主要生产工段为原料检验下料、加热、锻造辗环成型、机加工等工序。 一、工艺流程说明： （1）原料检验下料 项目生产所需原料钢材进厂后，由检验人员对原料进行检测，检测不合格原料返回供应厂家，合格原料依据订单确定尺寸下料，下料种类主要包括圆盘毛坯、长条毛坯，下料主要是将原料经过锯切、加工成规定尺寸的毛坯。 （2）加热工段 项目加热工段拟采用高效蓄热式天然气加热炉进行加热，加热炉使用自动测温控制系统，可及时控制炉温及坯料的加热速率，从而准确控制坯料的始锻温度和终锻温度。 本项目加热炉利用天然气为热源，加热炉采用HTAC高效蓄热式高温空气燃烧技术（High Temperature Air Combustion），即高效蓄热式燃烧和余热回收的技术，它具有高效烟气余热回收和预热空气温度以及噪音低、炉内温度均匀，过热过烧小等优越性，温度更易于控制，分离组合式燃烧器形成了各自独立通路，提高了每个区段的燃烧完全性，目前，这项技术已日趋成熟，处于大力推广的阶段，得到了国际工业界和科学界的广泛关注，节能效果十分显著，拥有广阔的前景，采用高效蓄热式燃烧技术（HTAC）的优越性主要有：①余热回收率85%，空气预热温度至100℃-1100℃，热功当量效率65%，排烟温度40℃左右。②蓄热式技术为低氧燃烧，可减少炉气对锻件的氧化，过热烧损大大减少。③炉体升温时间快，升至1250℃仅需45分钟，大大缩短了开炉升温时间。④炉内火焰铺层性好，使工件加热均匀稳定，提高了加热质量，有自动监测火焰功能，操作方便，安全可靠，炉前操作条件优越，使用寿命比采用普通烧嘴培植金属换热器结构长，维护方便，维护量小。⑤采用蓄热式燃烧技术改变了还原炉加热方式，推动了锻造工业炉窑技术的发展，节约了能源。 高效蓄热式天然气加热炉结构：由炉体、炉墙对位蓄热式燃烧嘴（A位、B位）、烟气切换阀（A/B位燃烧切换）、炉门、控制柜等组成。 工作原理为：蓄热式烧嘴成对工作，二者交替变换燃烧和排烟，烧嘴内的蓄热体相应变换放热和吸热状态。成对的烧嘴布置于炉墙的两侧A位和B 位，当A位烧嘴燃烧时，空气流经已积蓄热量的蓄热体而被加热到低于炉膛温度参与燃烧，与此同时，B位烧嘴排烟，烟气热量被蓄热体吸收排烟温度降低，换向工作后，B位烧嘴燃烧，空气同样被蓄热体加热到较高温度左右参与燃烧，A位烧嘴排烟，烟气热量被蓄热体吸收排烟温度降低。天然气锻造炉通过蓄热体出炉烟气的余热被转换成空气的物理热而得到回收利用。具有足够的传热能力和含热能力的蓄热体，能使烟气余热得到充分的回收，将空气预热到很高的温度。通过蓄热式烧嘴，烟气排出温度降低，空气可预热到低于炉膛温度较高温度，热回收效率高。 （3）锻造、辗环 锻造工段首先进行锻坯，采用原有的1台750kg空气锤进行镦粗、冲孔，初步锻造冲孔完成后的锻件坯料送至辗环机碾环成型。本项目采用数控辗环成型技术。辗环工艺是采用的新型高效节能新工艺，其主要特点为： ①数控辗环机采用设计独特的组合模具，使工件加工余量很小，从而使钢材利用率大幅提高，节约原材料至少20%。 ②辗环机操作一次上机辗制成型，从而实现了短流程，高效节能，明显改善了产品的内部组织，提高了产品综合机械性能指标。 ③辗环机工艺技术参数全部由电脑自动化控制，产品质量稳定可靠。 辗环机为项目的主要工艺设备之一，主要特点有： a、采用径向轧制原理，锻件端面平直，棱角清晰。 b、采用数控技术，锻件尺寸精度高。 c、数控系统由计算机可编程控制等组成，通过分辨彩显，可对整个辗制过程实现适时监控，并直观显示轧制过程的工艺曲线。 （4）机加工 机加工车间是法兰锻件生产过程中的重要部门，主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，本项目机加工采用的车床包括车床、钻床等。车床日常运行过程中，为了冷却、润滑刀具和工件，需要使用一定量的废机油，因此，在机加工车间会产生一定量的废机油。 （5）检验外售 项目检测的指标主要是法兰锻件的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合法兰标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，对检验不合格产品返回生产下料工序，检验合格产品外售。 图2-1 项目生产工艺流程及产排污环节图 二、项目主要污染工序： 1、废气：1台天然气加热炉燃烧天然气产生的废气（烟尘、SO2、NOX）； 2、固废：生产过程中产生的废铁屑、废边角料、氧化铁皮，机加工车间车床、锻造等产生的废乳化液、废机油、废棉纱手套、废油桶，烟气脱硝装置产生的废催化剂等； 3、噪声：生产工程中下料、锻造和机加工工段，产噪设备以空气锤、车床等为主。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 定襄县飞泰锻造厂成立于2012年6月4日，原名为定襄县晓奇机械加工厂，本项目为年产600吨锻件法兰生产线项目，在保留其他原有生产及辅助设施基础上，拆除原有1台燃煤加热炉更换为1台天然气加热炉。 2005年11月18日由原定襄县环境保护局对《河边晓奇机械加工厂600吨/年法兰盘新建项目环境影响报告表》出具了审批意见。经调查核实，该厂自建厂后经营状况不佳、改造资金不足等改造条件不具备，多年来基本处于停产状态，未进行竣工环境保护验收。原有污染情况主要为：燃煤加热炉废气、固体废物及噪声等。原有工程环保措施执行情况及污染排放情况如下： （1）废气：原有工程采用燃煤加热炉，燃煤产生废气污染物主要为烟尘、SO2、NOX，原采用湿法脱硫除尘装置处理后，经过高15m、出口内径0.45m的排气筒排放，由于未收集到原有工程相应的烟气监测数据，燃煤加热炉污染物排放量由调查定襄县多家法兰锻造企业历史燃煤加热炉污染物排放类比分析给出，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为55~68mg/m3、315~366mg/m3、231mg/m3，排放量分别为0.5t/a、2.5t/a、2.7t/a。污染物排放能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表 2 中标准限值要求。 根据现场踏勘，原有燃煤加热炉及脱硫除尘器均已拆除，未遗留有其他环境问题。 （2）废水 项目生产过程不用水，无废水产生，现有厂区厕所为旱厕，集中的大小便农民用作农肥使用。职工日常的洗漱废水，产生量很少，随即用于厂区洒水抑尘。 （3）固废 原有工程固废产生量为废铁屑及边角料200t/a、氧化铁皮270t/a，在机加工车间内暂存点暂存，出售给废品回收站；废机油等暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位进行处理；生活垃圾1.2t/a。原有燃煤加热炉已拆除，根据调查了解到，拆除原有燃煤加热炉产生的废钢筋出售给废品回收站，废砖、废耐火材料等运往当地建筑垃圾处置场统一处置，未遗留有其他环境问题。 （4）噪声 噪声：原有工程主要噪声源为原有空气锤、车床等主要产噪设备，对主要车床设备采取了隔声降噪措施。 根据现场踏勘结果，原有工程目前处于停产状态，不存在原有污染情况，未遗留有其他环境问题。评价结合现行环保要求，提出本次技改项目“以新带老”措施： ①本次技改项目实施清洁能源天然气加热炉代替燃煤加热炉，同时新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，即为本次技改项目主要工程建设内容； ②空气锤目前仅设置了生产工棚、采用钢筋砼基础，还应设置围挡等封闭措施，减轻对周围环境的影响，因此，本次技改项目应完善原有空气锤的封闭措施。 ③完善现有危废暂存间的防渗措施，地面与裙脚要作基础防渗层，采用人工基础防渗材料涂层2mm厚的人工材料，满足渗透系数≤10-10cm/s。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 按国家生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，本项目所在地的环境特征不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、生态保护红线管控范围、永久基本农田、基本草原、自然公园等名录第三条规定的（一）和（二）敏感区域。 根据本工程特点和周围环境特征，确定本次评价区域500m范围内的居住区及行政办公区为主要环境保护目标。具体环境保护目标见下表。 表3-3 主要环境保护目标 序号 敏感 因素 保护目标 坐标 方位 距离（m） 规模（人） 保护级别和要求 1 环境 空气 青石一村 E113°5'23.96" N38°34'16.87" SE 45 1465 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 青石二村 E113°5'31.09" N38°34'24.85" NE 420 1410 2 地表水 滹沱河支流牧马河 NW 2500 / 《地表水环境质量标准》GB3838-2002)II类标准 3 声环境 青石一村 E113°5'23.96" N38°34'16.87" SE 45 1465 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 地下水 厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，且结合项目工程性质和生产特点，不存在地下水污染途径 5 生态 本项目位于定襄县河边镇青石工业聚集区，且在现有厂区进行，无新增用地，项目占地为工业用地，不涉及生态环境保护目标。保护周边植被和农作物不被破坏。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 本项目天然气加热炉产生的烟尘、SO2、NOX参照执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气〔2019〕164号）中规定的颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3”限值要求。 2、噪声： 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，即昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)。 3、固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。 危险废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 修改单中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环发【2015】25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”等文件要求，本项目属于C3393锻件及粉末冶金制品制造，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 本工程需要申请的污染物总量控制指标为烟尘：0.019t/a、SO2：0.003t/a、NOX：0.148t/a。忻州市生态环境局定襄分局于2021年11月3日核定了本项目污染物总量控制指标：烟尘0.019t/a、SO20.003t/a、NOX0.148t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气污染环境保护措施 本项目须严格按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发〔2020〕17号）及《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（忻政办发〔2020〕36号）的要求，严格落实施工扬尘整治“六个百分之百”要求。推行“阳光施工”“阳光运输”，禁止夜间施工和运输。渣土运输车辆未按规定时间和路线行驶。严格落实施工场地 “六个百分之百"要求，组织落实各项污染防治措施，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响： ①拆除工程100%洒水抑尘：本项目无建筑拆除工程，施工时设备安装场地清理，施工过程应严格采取喷淋洒水降尘措施，保证地面湿润； ②施工现场100%围挡：施工现场四周应设置2.0米以上围挡，易起尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖，最大限度的减少项目施工对周围环境产生的影响； ③工地裸土100%覆盖：施工工地裸土采用防尘布或遮蔽装置，严禁敞开式作业，土方的开挖、填筑时，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网； ④工地主要路面100%硬化：施工工地主要路面全部硬化，采用商品混凝土，禁止现场搅拌，加强洒水抑尘，保证路面湿润； ⑤运输车辆100%清洗：物料运输车辆出场前进行清洗轮胎，不得带泥上路；运输车辆采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实； ⑥裸露场地100%覆盖：对施工工地裸露场地进行覆盖，采用防尘布或防尘网全面覆盖。 2、施工期水污染防治措施 施工期废水主要为施工人员少量的日常生活污水，无施工废水产生。施工期职工约为10人，本项目不单独增设生活设施及施工营地。按施工人员每人每天用水20L计，施工人员用水量为0.2m3/d，污水排放系数按80%计算，则每天产生污水约0.16m3/d，生活污水产生量很小，用于施工场地洒水抑尘，不外排，对周围环境无影响。 3、施工期噪声污染防治措施 针对项目工程特点及周围环境特点，评价要求企业在施工期间应采取以下噪声防治措施： ①降低施工设备噪声。施工时施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；要定期对机械设备进行维护，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装消音器和隔离方法降低噪声；动力机械、设备加强定期检修、养护。 ②合理安排施工时间。合理安排强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。尽量避免高噪声设备同时施工，并且禁止夜间（22：00-次日6：00）施工。 ③降低人为噪声。按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ④减轻交通运输噪声。施工期运输车辆在经过敏感目标时应减速慢行、禁止鸣笛，禁止夜间运输。 ⑤设立专职环保人员、提高施工人员的环保意识。在项目施工期间应设立专职环保人员，制定环保监管制度，负责施工现场的环境管理工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取降噪措施，尽力将噪声减到最低限度。 4、施工期固体废物防治措施 项目施工期采取以下固体废物防治措施： （1）施工建筑垃圾：建筑垃圾主要包括混凝土碎块、废弃钢筋废弃砖瓦、石块等施工建筑垃圾，废钢筋等出售废品回收站，其他建筑垃圾按照规定运往当地建筑垃圾处置场统一处置，用封闭式渣土运输车及时清运，不能随意抛弃、转移。 （2）生活垃圾 本项目因工期短人员少，不单独增设生活设施及施工营地，施工现场产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，生活垃圾产生量少，利用厂内现有垃圾桶收集后由当地环卫部门统一清运处理。 5、施工期生态环境防护措施 (1)要对施工场地进行合理的规划，对建筑材料设专门的堆棚或设置围档； (2)施工期应尽量避开雨季，并及时夯实地面，减少水土流失； (3)施工结束后对施工场地及时平整，及时按设计要求对路面硬化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期大气污染物为天然气加热炉产生的废气，废气污染物主要为NOx，另外有少量的烟尘、SO2。本项目1台天然气加热炉用1套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过1根15m高排气筒排放。 本项目大气污染源排放情况一览表如下表4-1所示。 表4-1 大气污染源排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 产生 浓度 mg/m3 产生量 t/a 排放形式 治理设施 是否可行 排放 浓度 mg/m3 排放 速率 kg/h 排放量 t/a 1台天然气加热炉 烟尘 21.03 0.019 有组织 一套SCR脱硝装置，燃烧废气经处理后通过15m高排气筒排放，脱硝效率80% 是 21.03 0.008 0.019 SO2 2.94 0.003 2.94 0.001 0.003 NOx 800 0.739 160 0.062 0.148 合计 颗粒物（烟尘） 0.019 SO2 0.003 NOx 0.148 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑HJ1121-2020》、《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目大气排放口基本情况、排放标准及监测要求如下表4-2所示。 表4-2 大气污染物排放口基本情况、排放标准及监测要求 污染源 编号 名称 类型 高度 内径 排放标准 监测要求 监测因子 监测频次 G1 DA001 天然气加热炉废气排放口 一般排放口 15m 0.4m 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气〔2019〕164号）中规定的颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3 颗粒物、SO2、NOx 每年一次 项目生产DN200-400锻件法兰600吨/年，项目拟建设1台天然气加热炉，建设单位对产品规模和用气统计数据进行类比调查，项目拟采用的高效蓄热式天然气加热炉平均生产一吨产品需用天然气量约100m3，项目年产600吨锻件法兰天然气加热炉燃用天然气量60000m3/a。 （1）烟气量计算 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》锻造核算环节，天然气加热炉烟气量产污系数为13.6Nm3/m3-天然气，则天然气加热炉燃烧天然气产生的烟气量：60000m3/a×13.6Nm3/m3=816000Nm3/a（340Nm3/h）。 此外SCR脱硝一体化设备需要将锻造炉出口低温烟气加热到适于催化剂反应的温度，脱硝一体化设备增加烟气加热补偿装置利用天然气加热，燃用天然气量根据热平衡分析计算，经计算，烟气加热补偿装置消耗天然气量7917m3/a（3.3Nm3/h），产生烟气量107671.2m3/a（44.88Nm3/h）。 因此，本项目天然气消耗量共计67917m3/a，烟气量共计923671.2Nm3/a（384.88Nm3/h）。 （2）污染物计算 按照《排污许可证申请与核发 工业炉窑》、《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》试算，氮氧化物产生浓度与定襄县同类型企业验收监测数据相差较大。 故本次评价烟尘计算采用产污系数法，二氧化硫计算采用物料衡算法，氮氧化物计算采用类比法。 1）烟尘计算 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》锻造核算环节，烟尘（颗粒物）产污系数为0.000286kg/m3-天然气，末端治理技术为直排，则天然气加热炉燃烧天然气烟尘污染物产生情况： 本项目1台天然气加热炉烟尘产生量67917m3/a×0.000286kg/m3×10-3t/kg =0.019t/a，产生浓度21.03mg/m3； 2）SO2计算 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中总硫含量有关，天然气由山西国电定襄燃气有限公司提供，天然气管网由西气东输工程干线的陕京二线由盂县引至定襄。根据《进入天然气长输管道的气体质量要求》（GB/T 37124-2018）中表1质量要求，按照天然气总硫含量的最大值进行计算，即每m3天然气含总硫20mg，天然气中的硫经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， SO2末端治理技术为直排，则项目天然气加热炉燃烧天然气SO2产生情况： 本项目1台天然气加热炉SO2产生量67917m3/a×20mg/m3×64/32×10-9t/mg =0.003t/a，产生浓度2.94mg/m3。 NOx计算 本项目设置1台天然气加热炉，使用一套SCR脱硝系统对加热炉废气进行脱硝处理。 本项目NOx产生量采用类比计算，本次评价收集了《定襄县永巨锻造有限公司年产2000吨法兰盘及锻件燃煤加热炉改天然气加热炉环境保护项目竣工环境验收监测报告表》、《定襄县腾顺锻造厂年产2000吨法兰盘生产线煤改气加热技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》中天然气加热炉监测数据，定襄县永巨锻造有限公司、定襄县腾顺锻造厂采用单室蓄热式加热炉，根据对比，除炉型大小存在略微差异外，结构形式及其他参数基本相同，因此，选用定襄县永巨锻造有限公司天然气加热炉作类比计算是可行的。 根据类比分析，NOX的产生浓度均值浓度范围为723.9～742.6mg/m3，本次评价采用800mg/m3，则NOX产生量为800mg/m3×923671.2Nm3×10-9t/mg =0.739t/a。 本项目烟气采用SCR脱硝方案，SCR脱硝系统的脱硝效率按80%计算，则排放浓度为800×（1-80%）=160mg/m3，则本项目1台天然气加热炉NOX产生量923671.2m3/a×160mg/m3×10-9t/mg =0.148t/a。 （3）生产设施非正常情况分析 项目生产设施非正常情况为脱硝设施发生故障开停炉的5分钟内。 表4-5 非正常情况分析 故障 频次 排放浓度 持续时间 排放量 措施 脱硝设施故障 半年/次 800mg/m3 5min 25.66 g/次 发生故障时立即停止生产，每次生产前后由专人检查脱硝设施是否正常运行，避免故障发生 （4）选择性催化还原法（SCR）脱硝工艺介绍： SCR技术脱硝原理是利用还原剂在催化剂作用下有选择性地与烟气中的NOx发生化学反应，生成N2和H2O，SCR反应温度在220℃～380℃，因此，SCR的还原剂喷射在SCR反应器内，选择性催化还原反应，在催化剂的作用下，还原剂（尿素）与烟气中的NOX选择性地反应生成N2和H2O，而不和烟气中的氧进行氧化反应，因此被称为“选择性“，主要方程如下： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O 由于蓄热式天然气加热炉燃烧排烟温度仅有100℃，因此，采用脱硝一体化设备在常规SCR工艺得基础上增加烟气加热补偿装置，使烟气温度达到SCR脱硝系统的最佳反应温度, 加热补偿装置为燃烧机，燃料为清洁能源天然气，安装于水气分离之后，脱硝设施之前，主要对烟气进行再加热，使温度达到220℃以上，满足低温SCR脱硝装置的反应条件,加热补偿装置主要设备见下图；脱硝一体化设备主要由烟气加热系统、SCR反应器、脱硝剂喷射系统、控制系统组成，还原剂采用尿素(NH4)2CO热分解成NH3，根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范-选择性催化还原法HJ562-2010》，催化剂的主要成分是TiO2、V2O5、WO3、MoO3等，其中TiO2属于无毒物质，V2O5为微毒物质，吸入有害，MoO3也为微毒物质，长期吸入或者吞服有严重危害，对眼晴和呼吸系统有刺激，在催化剂使用和废弃处理过程中，如果措施得当，不会造成危害，在正常情况下，催化剂性状稳定，不会发生分解。 本项目SCR法脱硝工艺流程：锻造炉出来的烟气进入脱硝反应装置内，经过烟气加热系统加热，然后与通过喷射系统喷入的脱硝剂充分混合，再通过反应器，在催化剂的作用下，将NOX还原为N2，从而脱除NOX，烟气从烟囱排出。脱硝效率与入口NOx浓度、还原剂和催化剂的装入量有关，在NH3/NO=1的情况下，可以达到80～90%较高的脱硝效率，厂家在设计装置时应确定合理的还原剂、催化剂最大装入量，以保持较高的脱硝效率，实现稳定达标排放。氨逃逸控制措施：合理设置吸收塔内部结构、液气比及喷淋层保证吸收液与烟气充分接触，对于储存尿素罐选择合适容器材料，加强密闭性检查，定期维护。脱硝设备厂家完成安装调试后，进行工程竣工环境保护验收，在系统设计条件下进行脱硝系统技术性能试验，根据系统性能修正曲线加以修正，严格控制氨的喷入量，防止氨气过量而造成氨逃逸，根据《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（忻政办发〔2020〕36号）的要求，氨逃逸指标控制在2.5mg/m3以内。 可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018) 、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目采取的治理措施为可行技术，大气污染物可以实现达标排放。并且参考《定襄县永巨锻造有限公司年产2000吨法兰盘及锻件燃煤加热炉改天然气加热炉环境保护项目竣工环境验收监测报告表》、《定襄县腾顺锻造厂年产2000吨法兰盘生产线煤改气加热技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》中天然气加热炉监测数据，定襄县永巨锻造有限公司天然气加热炉SCR脱硝设备脱硝效率为84～85%，定襄县腾顺锻造厂天然气加热炉SCR脱硝设备脱硝效率为83%，由验收检测报告得知，定襄县永巨锻造有限公司、定襄县腾顺锻造厂均采用SCR技术进行脱硝处理，且催化剂型式采用双层蜂窝式催化剂模块，催化剂采用二氧化钛，三氧化钨，五氧化二钒/三氧化钼等催化剂，脱硝效率均能达到80%以上，由此分析可知，本项目采用SCR技术进行脱硝处理后，氮氧化物可以实现稳定达标排放。 本项目位于为定襄县河边镇青石工业集聚区，环境空气质量一般，项目所在区域环境空气质量为不达标区。周边环境保护目标主要为青石一村、青石二村等居民，本次技改项目实施清洁能源天然气加热炉代替燃煤加热炉，同时将新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，将大气污染物排放程度降至最低，减少烟尘排放量0.481t/a、减少SO2排放量2.497t/a、减少NOX排放量2.552t/a，大气污染物减排效果显著，项目自身污染物削减量满足污染物倍量削减要求。 综上所述，本项目符合区域环境空气功能区划，在严格采取评价规定的防治措施后，项目建成后对区域环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线，对大气环境影响可以接受。 2、噪声 本项目噪声主要来源于生产过程中锻造、辗环、机加工等产噪设备。产噪设备噪声级范围大约在 75-100dB(A)之间，项目夜间不生产。项目噪声源及排放情况见下表。 表4-10 项目噪声源及排放情况 噪声源 产生强度dB(A) 降噪措施 排放强度dB(A) 持续时间 金属带锯床 70～80 基础减振，厂房隔声 45～55 连续，2400h/a 天然气加热炉 75～85 基础减振，覆盖工棚 45～55 连续，2400h/a 空气锤 90～100 基础减振，全封闭，覆盖工棚 65～80 连续，2400h/a 碾环机 85～90 基础减振，覆盖工棚 55～60 连续，2400h/a 行车 80～90 基础减振，厂房隔声 50～60 连续，2400h/a C630车床 80～90 基础减振，厂房隔声 50～60 连续，2400h/a C620车床 75～85 基础减振，厂房隔声 40～50 连续，2400h/a 普通钻床 75～85 基础减振，厂房隔声 45～55 连续，2400h/a 风机 80～90 密封，减振、消音 50～60 连续，2400h/a 本项目应采取的具体防治措施如下： ①从声源控制噪声：设备在选型时尽量选择低噪声的设备，并采取基础减振的措施降低噪声； ②合理配置噪声源：下料、机加设备均在室内布置，避免高噪声设备集中布置； ③隔离、消除、减弱声源：对噪声较大的设备采用隔声、消声措施，可以降低噪声，空气锤目前仅设置了生产工棚、采用钢筋砼基础，还应设置围挡等封闭措施，减轻对周围环境的影响； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形式的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化行车管理制度，严禁鸣笛，最大限度减少流动噪声源。 本项目属于技改项目，在采取了以上降噪措施后，日常运营过程中还应定期检查，保证设备正常运转、强化车辆管理制度，进入厂区低速行驶，以减轻车辆行驶噪声对周围环境的影响、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 厂界噪声采用导则推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下： Lp(r)=Lp(r0)—(Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc) 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/ r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp(r)：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp(r0)：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。项目运营期间噪声预测结果如下表所示： 表4-11 运营期厂界噪声预测值 单位：dB(A) 离散点信息 昼间 夜间 贡献值 背景值 预测值 标准值 贡献值 背景值 标准值 厂界北侧 47.3 55.6 56.20 60 不 生 产 43.3 50 厂界东侧 51.8 56.8 57.99 60 42.6 50 厂界南侧 52.6 56.6 58.06 60 42.1 50 厂界西侧 48.4 55.3 56.11 60 41.4 50 青石一村 46.7 50.1 51.73 60 40.9 50 由计算结果可知，在严格采取各项降噪措施后，项目厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目位置距离青石一村最近的居民区约45m，经过预测，本项目对其影响不大。因此，本项目对周围声环境产生影响较小。 综上所述，本项目运营后噪声对周边的环境影响较小。根据企业实际情况，环境监测可委托可委托有资质的监测机构进行定期监测，监测要求见下表。 表4-12 项目厂界噪声监测计划表 监测类别 监测位置 监测项目 监测频次 厂界噪声 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 环境敏感点 青石一村 等效连续A声级 1次/季度 3、固体废物 本项目生产过程中产生的废铁屑、废边角料、氧化铁皮，机加工车间车床、锻造等产生的废乳化液、废机油、废棉纱手套、废油桶，烟气脱硝装置产生的废催化剂等。 表4-13 固体废物产排情况一览表 产生环节 名称 属性 物理性状 环境危险特性 危废代码 年度产生量 贮存方式 处置去向 环境管理要求 生产过程 废铁屑、废边角料 一般工业固废 固态 / / 200t 机加工车间内固废暂存点 出售给废品回收站 合理处置，不得随意丢弃 氧化铁皮 固态 / / 270t 设备及车床 废乳化液 危险废物 液态 T 900-006-09 0.03t 桶装密封暂存于危废暂存间 定期由有资质单位转运处置 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013修改单中的相关要求，危废暂存间进行防渗，做好危废记录、交接，专人负责管理 废机油 危险废物 液态 T、I 900-217-08 0.02t 桶装密封暂存于危废暂存间 废棉纱手套 危险废物 固态 T/In 900-041-49 0.05t 袋装密封暂存于危废暂存间 废油桶 危险废物 固态 T、I 900-041-49 0.05t 密封暂存于危废暂存间 由供应厂家回收 烟气脱硝装置 废催化剂 危险废物 固态 T 772-007-50 少量 桶装密封暂存于危废暂存间 交由生产厂家回收再生处理或有资质单位无害化处理 针对以上危险废物，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单中的相关要求配备有危险废物贮存场所和储存设施。定襄县飞泰锻造厂现有厂区内建有危废暂存间（10m2），位于现有机加工车间西侧，危废暂存间采取了地面水泥硬化、防泄漏、防雨措施，设计了堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积75L，满足不低于总储量的五分之一的标准要求，但地面与裙角的防渗措施不符合危险废物暂存间防渗要求，因此，本次评价对危废暂存间提出整改建议：地面与裙脚要作基础防渗层，采用人工基础防渗材料涂层2mm厚的人工材料，满足渗透系数≤10-10cm/s。 本次评价要求该企业在日常收集暂存危险废物方面做好以下工作：危废暂存间平面布置方案应分为废机油贮存、废乳化液贮存、废催化剂贮存、通讯照明设备、应急消防器材器具堆放区、危废出入情况记录单，危险废物分类收集暂存，使用符合标准的容器盛装，容器及材质要满足相应的强度要求，容器材质和衬里要与危险废物相容，不能发生化学反应，要采取防腐措施，容器必须完好无损，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志，定期由有资质单位转运处置。 企业内部制定严格的管理制度，由专人收集、安放贮存，并由专人看管，并进行记录与登记，定期检查监督危险废物的处置情况。危险废物暂存间内各种废物单独存放，存放容器或贮罐应清楚标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。 危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环保行政主管部门监督管理。 4、地下水及土壤 1、土壤、地下水污染途径 本项目涉及使用的原辅材料有钢材、机油、乳化液及稀释剂，产生的固体废物包括废机油、废乳化液等危险废物。产生的危险废物分类暂存于厂区现有危废暂存间（10m2）。 项目可能对地下水、土壤可能造成污染为危废暂存间内废机油、废乳化液发生泄露。危废暂存间严格按照要求设有防泄漏收集措施，保证危废泄漏可以全部收集，另外地面与裙角严格设置防渗层，即使危废泄漏也不会下渗造成土壤和地下水污染，阻断了污染土壤和地下水的途径，不会对地下水和土壤环境造成影响。 2、防护措施 本次评价要求从以下几方面做好防护措施：该项目在日常运行过程中应加强监督管理，对设备进行定期维护保养，保证正常稳定运行，加强安全防范意识，加强职工环保意识教育，保障正常按规范操作，杜绝和防止设备故障和严防危险废物泄漏事故，安排专人定期巡检，一旦出现故障或危险废物泄漏现象发生，能够及时发现，并在日常管理对为危废暂存间的防渗层进行维护，保证防渗效果，建立健全安全生产和环境管理制度。 5、生态 本项目位于定襄县河边镇青石工业聚集区，且在现有厂区进行，无新增用地，项目占地为工业用地，不涉及生态环境保护目标。保护周边植被和农作物不被破坏。 项目运营期建立健全环保管理制度，加强项目生产管理，确保项目环保设施稳定运行，实现持续稳定达标排放。设立专职环保人员，负责项目环境管理工作，同时应组织人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识。 6、环境风险 1)风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（2019-03-01实施）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）（2009-12-01 实施），本项目加热炉烟气脱硝设施使用还原剂尿素为固体袋装由人工投入设施中，不属于危险化学品，不是环境风险物质。 本工程涉及风险物质天然气、废机油、废乳化液。项目厂区内配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉，本项目支管网长度50米，管径dn160，天然气密度按0.7174kg/m3计算，涉及的危险化学品以甲烷计，管道阀门间物质存在量为0.72kg，远小于临界量10t，不构成重大风险源。本项目废机油、废乳化液属于危险废物，最大产生量为0.05t/a，远小于规定的临界量2500t，本项目危险废物暂存于现有厂区危废暂存间（10m2），定期由有资质单位转运处置，不构成重大风险源。 2)风险源识别及可能影响途径 通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原料、产品的物性和特点，项目厂区涉及风险物质的生产设施为天然气加热炉及危险废物暂存间。项目在运行过程中，可能涉及到天然气的泄漏而引起的空气污染或火灾爆炸事故次生环境事件、由于不正当操作或意外导致废机油等泄漏或火灾事故次生环境事件的发生。 3)环境风险防范措施 (1) 天然气泄露时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源。应急处理人员戴防毒面具、防护眼镜、耳塞，穿防静电工作服，立即关闭阀门，然后清除所有点火源，消除所有火花、静电，工艺设备接地，防止泄漏的天然气进入限制性空间，在保证安全的前提下根据泄漏的不同位置采取相应的应急抢险措施并快速疏散与应急无关的车辆和人员，对泄漏区进行警戒隔离。抢险人员配备应急灭火装置和人员作业工具；对其管内的气体进行排空，并安装管套，联系厂家对泄漏点紧急处理。 (2) 危废暂存间采取防渗漏措施，确保废机油、废乳化液等泄漏液体可以全部收集，避免污染环境。 (3)为确保安全生产，防止灾害和事故的发生和蔓延，在项目建设中，充分设置各种足够的、必须的安全和消防措施。 (4)该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，加强职工环保意识教育，操作时严格遵守操作规程，提倡文明生产，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度。 7、项目 “三本账”计算 项目“三本账”计算公式为：原有工程排放量+本工程排放量-以新带老削减量=最终排放量。本项目技改前后“三本帐”计算见下表： 表4-14 项目技改前后“三本帐”汇总表 污染物名称 原有工程排放量（t/a） 本工程排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 最终排放量（t/a） 技改后排放增减量（t/a） 废气 烟尘 0.5 0.019 0.5 0.019 -0.481 SO2 2.5 0.003 2.5 0.003 -2.497 NOx 2.7 0.148 2.7 0.148 -2.552 本项目为技改项目，拆除原有的燃煤加热炉，改造后使用清洁能源天然气，同时将新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，将从源头上根治了燃煤烟气对周边环境的影响，减少烟尘排放量0.481t/a、减少SO2排放量2.497t/a、减少NOX排放量2.552t/a，大气污染物减排效果显著，对改善区域大气环境质量具有积极的示范带动作用，具有明显的环境正效益，符合三本账要求。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001天然气加热炉 | 烟尘 SO2 NOx | 一套SCR脱硝装置，燃烧废气经处理后通过15m高排气筒排放，脱硝效率80% | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气〔2019〕164号）中规定的颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3 |
| 地表水环境 | —— | —— | —— | —— |
| 声环境 | 锻造、辗环、机加工等产噪设备 | 噪声 | 基础减振，采取隔声、消声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A) |
| 电磁辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | 本项目生产过程中产生的废铁屑、废边角料、氧化铁皮机加工车间内设暂存点暂存，出售给废品回收站； 机加工车间车床、锻造等产生的废乳化液、废机油、废棉纱手套、废油桶，烟气脱硝装置产生的废催化剂等，均属于危险废物，分类收集暂存于符合标准的密闭容器内，暂存于现有厂区危废暂存间（10m2），其中废机油、废棉纱手套、废乳化液定期由有资质单位转运处置，废油桶、废催化剂由交由生产厂家回收再生处理或有资质单位无害化处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目在日常运行过程中应加强监督管理，对设备进行定期维护保养，保证正常稳定运行，加强安全防范意识，加强职工环保意识教育，保障正常按规范操作，杜绝和防止设备故障和严防危险废物泄漏事故，安排专人定期巡检，一旦出现故障或危险废物泄漏现象发生，能够及时发现，并在日常管理对为危废暂存间的防渗层进行维护，保证防渗效果，建立健全安全生产和环境管理制度。 |
| 生态保护措施 | 本项目位于定襄县河边镇青石工业聚集区，且在现有厂区进行，无新增用地，项目占地为工业用地，不涉及生态环境保护目标。保护周边植被和农作物不被破坏。 项目运营期建立健全环保管理制度，加强项目生产管理，确保项目环保设施稳定运行，实现持续稳定达标排放。设立专职环保人员，负责项目环境管理工作，同时应组织人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识。 |
| 环境风险 防范措施 | (1) 天然气泄露时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源。应急处理人员戴防毒面具、防护眼镜、耳塞，穿防静电工作服，立即关闭阀门，然后清除所有点火源，消除所有火花、静电，工艺设备接地，防止泄漏的天然气进入限制性空间，在保证安全的前提下根据泄漏的不同位置采取相应的应急抢险措施并快速疏散与应急无关的车辆和人员，对泄漏区进行警戒隔离。抢险人员配备应急灭火装置和人员作业工具；对其管内的气体进行排空，并安装管套，联系厂家对泄漏点紧急处理。 (2) 危废暂存间采取防渗漏措施，确保废机油、废乳化液等泄漏液体可以全部收集，避免污染环境。 (3)为确保安全生产，防止灾害和事故的发生和蔓延，在项目建设中，充分设置各种足够的、必须的安全和消防措施。 (4)该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，加强职工环保意识教育，操作时严格遵守操作规程，提倡文明生产，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度。 |
| 其他环境 管理要求 | 严格按照环评报告及批复要求进行建设，建设完成后根据《排污许可管理条例》及时完善排污登记，并进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产运营，运营期间做好环境设施保养与维护，处于正常状态下运营。建立健全环保管理制度和运行台账，保持清洁生产。 1、环境管理要求 （1）环境管理的执行标准 应执行环评报告和当地环保部门确定的各项标准。 （2）环境管理方法 ①落实项目固体废物、危险废物的管理措施。 ②按规定规范化排污口设置。 ③建立台账管理制度。 ④通过环境教育，提高全体职工的环保意识和技术水平，自觉控制人为污染。 ⑤项目完成后及时按规定进行自主验收。 2、规范排污口 本项目应根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在“三废”及噪声排放点设置标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。同时厂内主要废气排放点应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。 |

# 六、结论

定襄县飞泰锻造厂“年产600吨锻件法兰生产线项目”生产工艺成熟可靠，项目运营后各污染物可以做到达标排放或合理处置，项目符合区域环境功能区划，在严格采取评价规定的防治措施后，对区域环境质量影响较小，实现了经济、社会和环境效益的统一。 本项目的建设符合国家和地方产业政策，从环境保护角度分析，项目符合相关环境保护规划以及环境保护相关政策要求，在严格采取环评提出的污染治理措施，严格执行“三同时”制度，项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（烟尘） | 0.5t/a | 0.5t/a | - | 0.019t/a | 0.5t/a | 0.019t/a | -0.481t/a |
|  | SO2 | 2.5t/a | 2.5t/a | - | 0.003t/a | 2.5t/a | 0.003t/a | -2.497t/a |
|  | NOx | 2.7t/a | 2.7t/a | - | 0.148t/a | 2.7t/a | 0.148t/a | -2.552t/a |
| 废水 | 生活污水 | 72t/a | - | - | - | - | 72t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废铁屑、废边角料 | 200t/a | - | - | - | - | 200t/a | 0 |
|  | 氧化铁皮 | 270t/a | - | - | - | - | 270t/a | 0 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0.03t/a | - | - | - | - | 0.03t/a | 0 |
|  | 废机油 | 0.02t/a | - | - | - | - | 0.02t/a | 0 |
|  | 废棉纱手套 | 0.05t/a | - | - | - | - | 0.05t/a | 0 |
|  | 废油桶 | 0.05t/a | - | - | - | - | 0.05t/a | 0 |
|  | 废催化剂 | - | - | - | 少量 | - | 少量 | - |

注：⑥=②+③+④-⑤；⑦=⑥-①