# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# （公示本）

项目名称：基于5G+云平台风力发电环锻件智能制

造扩建项目

建设单位（盖章）：   山西天宝集团有限公司

编制日期：       2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 基于5G+云平台风力发电环锻件智能制造扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2101-140921-89-02-171541 |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 山西省忻州市定襄县晋昌镇北关村（现有厂区内） |
| 地理坐标 | （112度57分52.950秒，38度29分51.239秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3393 锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业—68铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2101-140921-89-02-171541 |
| 总投资（万元） | 22300 | 环保投资（万元） | 220 |
| 环保投资占比（%） | 0.01 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 2017年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》。生态保护红线：指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控。 本项目所在位置不涉及国家法律、法规、规章及规划确 定或县级以上人民政府批准的水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他规定的禁止开发区、重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区，以及其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义的自然生态用地等区域，不涉及《山西省生态保护红线划定方案》中定襄县初步划定的生态保护红线范围。 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26 号）、《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发〔2021〕12号），划分生态环境管控单元为三部分：优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。本项目位于定襄县重点管控单元。根据重点管控单元要求，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区管控要求基础上，以资源环境承载力为约，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制积极推行流域城镇生活污水处理“厂一网一河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目实施后，形成规模化的智能制造生产流水线，是对法兰、锻件传统制造工艺装备的换代和全面提升，有利于促进传统产业升级转型发展；本项目不属于严禁新增的钢铁、焦化、化工、铸造、水泥、平板玻璃、有色等高耗能产能，且项目自身无工业废水排放，利用天然气为热源，采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉，采用一体化结构设计独立换向系统和燃烧系统，提高了烟气余热回收效率，实现全温段热量回收，采用智能化“控温模块”控温精度更高，炉温更加均匀，提高了加热效率和节能效率的同时，采用低氧燃烧和烟气再循环的低氮技术抑制NOx生成，减少大气污染物排放量，实现经济、社会和环境效益的统一，符合山西省“三线一单”生态环境分区管控要求。 2、环境质量底线 环境质量底线：指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。 根据定襄县2020年环境空气例行监测数据，PM10、PM2.5的年均值、O3百分位数超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，超标原因为采暖季节周边村庄燃煤采暖造成的，其次北方天气干燥，遇有大风天气时造成扬尘污染。本项目所在区域环境空气质量为不达标区。本项目西北约1.6km处为滹沱河，根据忻州市公布的2020年全年地表水环境质量状况，滹沱河定襄桥监测断面水质为IV类，达到了水质目标Ⅳ类要求。根据对厂界四周和周边50m范围内的环境保护目标敏感点的声环境质量现状监测结果可知，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和临路一侧4a类标准限值要求。项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目无废水排放，不会对周围水环境产生不利影响；固体废物均合理处置，对周围环境影响较小；设备运行过程中产生的噪声能够做到稳定达标排放，对声环境影响较小；采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉提高了加热效率和节能效率的同时，以低氧燃烧和烟气再循环的方式抑制NOx生成，减少大气污染物排放量，并且本项目污染物排放实施区域污染物倍量削减替代，区域大气污染物排放量得到一定程度削减，忻州市生态环境局定襄分局于2021年8月24日以忻环定总量函[2021]1号文件出具了关于项目区域污染物总量削减替代方案的通知，满足本项目大气污染物的2倍削减量。综上所述，在严格采取评价规定的防治措施后，项目建成后对区域环境质量影响较小，本项目的实施不会突破当地环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为钢材、天然气，项目所在地区及邻近地区有钢材生产销售企业，山西天宝集团有限公司具有稳定的钢材供应，天然气管网已经覆盖项目所在区域，定襄县可供工业使用天然气资源总量约为1.0×1015m3/a，本项目使用天然气量约为6.0×106m3/a。项目建设和营运过程中采用节能材料和节能设备，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破区域资源利用上线要求。本次扩建项目在现有厂区进行，不新增占地，现有厂区用地为工业用地。因此，本项目符合资源利用上线要求。 4、与环境准入负面清单的对照 根据《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发〔2021〕12号），严格落实现行法律法规标准，国家、省、市环境管理政策，以及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等环境管控要求，根据优先保护、重点管控、一般管控三大类生态环境管控单元特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面，制定了忻州市总体生态环境准入清单。全市范围內按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分，共划定198个生态环境管控单元，其中重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域，以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局、加强污染物排放控制和环境风险管控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标，生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。本项目不违背忻政发〔2021〕12号制定的生态环境管控单元的生态环境准入清单。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于 “十四、机械中‘能源装备关键锻件’” 鼓励类项目。2021年1月13日，定襄县行政审批服务管理局出具了山西省企业投资项目备案证《基于5G+云平台风力发电环锻件智能制造扩建项目》（项目代码2101-140921-89-02-171541）。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 二、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）符合性 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号指导各地加强工业炉窑大气污染综合治理，提出了工业炉窑重点治理任务，主要包括加大产业结构调整力度、严格建设项目环境准入、加快燃料清洁低碳化替代、实施污染深度治理等方面，具体见下表1-1。 表1-1 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）要求符合性分析 序号 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 本项目情况 是否符合 1 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 本项目为扩建项目，在现有厂区内进行，不新增用地，厂址位于定襄县经济技术开发区永旺保税物流园，厂址不属于重点区域，不属于严禁新增的钢铁、焦化、化工、铸造、水泥、平板玻璃、有色等高耗能产能。本项目实施后实现自动化、数字化、智能化的装备制造，形成规模化的智能制造生产流水线，有利于促进传统产业升级转型发展。 符合 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 本项目基于5G+云平台数控智能技术，采用天然气炉加热，实现自动化、数字化、智能化的装备制造，形成规模化的智能制造生产流水线，不属于落后产能，山西天宝集团有限公司已对现有厂区7台天然气加热炉分别配套安装了SCR脱硝装置，经监测均实现达标排放。 本项目采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉，采用一体化结构设计独立换向系统和燃烧系统，提高了烟气余热回收效率，实现全温段热量回收，采用智能化 “控温模块”控温精度更高，炉温更加均匀，提高了燃烧效率和加热质量的同时，最大限度保证节能效率，设备封闭、装备先进、自动化程度高，不涉及无组织排放。 本项目采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉以低氧燃烧和烟气再循环的方式抑制NOx生成，减少大气污染物排放量，且项目新增污染物排放实施区域污染物倍量削减替代，区域大气污染物排放量得到一定程度削减。 符合 2 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 山西天宝集团有限公司早于2016年就进行了天然气替代煤气发生炉的技术改造工程，拆除了原有的煤气发生炉，建设了天然气加热炉。 本项目加热炉利用清洁能源天然气为热源，不涉及燃煤、煤气发生炉等。 符合 3 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 根据《定襄经济技术开发区总体规划环境影响报告书》要求锻造企业工业炉窑废气执行标准按照颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30mg/m3、50mg/m3、200mg/m3，山西天宝集团有限公司已对现有厂区7台天然气加热炉分别配套安装了SCR脱硝装置，经监测均实现达标排放。 本项目采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉，低氮原理为低氧燃烧和烟气再循环，实现达标排放。 符合 三、与《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）符合性 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）推进山西省工业炉窑大气污染物综合治理，提出了工业炉窑重点治理任务，主要包括严格建设项目环境准入、加大过剩产能和不达标工业炉窑淘汰力度、加快燃料清洁低碳化替代、实施污染深度治理等方面，具体见下表1-2。 表1-2 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）要求符合性分析 序号 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 本项目情况 是否符合 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。落实国家和我省相关产业政策及产能置换办法。重点区域严格控制涉工业炉建设项目，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能。全省禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)。 本项目为扩建项目，在现有厂区内进行，不新增用地，厂址位于定襄县经济技术开发区永旺保税物流园，本项目采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉，低氮原理为低氧燃烧和烟气再循环，实现达标排放，项目符合国家和当地产业政策要求。项目厂址不属于重点区域，不属于严禁新增的钢铁、焦化、化工、铸造、水泥、平板玻璃、有色等高耗能产能。本项目实施后实现自动化、数字化、智能化的装备制造，形成规模化的智能制造生产流水线，有利于促进传统产业升级转型发展。 符合 2 加大过剩产能和不达标业炉窑淘汰度。全面清理《产业结构调整指导目录》淘汏类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。落实《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》，加快炭化室高度4.3米及以下且运行寿命超过10年的焦炉淘汏步伐。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉密依法责令停业关闭。 本项目基于5G+云平台数控智能技术，采用天然气炉加热，实现自动化、数字化、智能化的装备制造，形成规模化的智能制造生产流水线，不属于落后产能，山西天宝集团有限公司已对现有厂区7台天然气加热炉分别配套安装了SCR脱硝装置，经监测均实现达标排放。 本项目采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉，采用一体化结构设计独立换向系统和燃烧系统，提高了烟气余热回收效率，实现全温段热量回收，采用智能化 “控温模块”控温精度更高，炉温更加均匀，提高了燃烧效率和加热质量的同时，最大限度保证节能效率，设备封闭、装备先进、自动化程度高，不涉及无组织排放。 符合 3 加快燃料清洁低碳化替代。2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造，全省铸造(10吨/小时及以下)岩棉等行业冲天炉改为电炉。禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3％)，玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汏力度，2019年底前全省基本淘汏炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。 山西天宝集团有限公司早于2016年就进行了天然气替代煤气发生炉的技术改造工程，拆除了原有的煤气发生炉，建设了天然气加热炉。 本项目加热炉利用清洁能源天然气为热源，不涉及燃煤、煤气发生炉等。 符合 4 实施污染深度治理。推进重点行业污染深度治理。加快钢铁行业(含独立球团企业，有球团、烧结、高炉的铸造铁合金企业)超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。 推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准特别排放限值及相关规定。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，按照颗粒物、氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米考核评价，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。各地有更严格管控要求的从严执行。以上工业炉窑治理任务2019年完成改造。 根据《定襄经济技术开发区总体规划环境影响报告书》要求锻造企业工业炉窑废气执行标准按照颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30mg/m3、50mg/m3、200mg/m3，山西天宝集团有限公司已对现有厂区7台天然气加热炉分别配套安装了SCR脱硝装置，经监测均实现达标排放。 本项目采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉，低氮原理为低氧燃烧和烟气再循环，实现达标排放。 符合 四、定襄县两区（生态功能、生态经济）规划符合性分析 1、定襄县生态功能区划 根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，本项目位于：I1定襄盆地水土保持生态功能小区。 该区分布在定襄县中北部和中南部，涉及晋昌镇中南部、原杨芳乡大部分地区，神山乡南部、蒋村乡的大部分地区，以及河边镇的中部、受禄乡、季庄乡、宏道乡的中南部地势平坦的地区，总面积为353km2，植被类型主要以栽培植被为主。地貌类型为平坦冲积平原，地下水主要为碳酸岩类岩溶水富水程度强含水岩组，地带土壤主要有淡褐土。系统主要服务功能为水土保持。 (1)该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价： 该区域植被覆盖，土壤侵蚀为轻微度侵蚀，敏感程度为不敏感；生境敏感性为轻度敏感；生态环境综合敏感程度为轻度敏感。生物多样性保护为一般重要；营养物质保持为比较重要；水源涵养区域为一般重要；该区域属生态服务功能一般重要区。 (2)该区的主要生态环境问题： ①农牧业生产活动仍存在蚕食植被现象，造成水土流失；②天然和人为的火灾烧毁草灌植被;③农牧业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对农村生态环境产生影响。④畜禽散养和非生产活动破坏植被，造成水土流失现象，水土流失降低土壤的服务功能；⑤农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。水源保护区周边居民生活和农业生产过程中产生的废弃物的随意乱倒和堆放对饮用水源的水质产生影响。 (3)该区生态系统的保护措施： ①对现有林地和草地进行补植补造，并加大力度进行合理的采伐和放牧；②对于水土流失相对较重的区域，实施小区域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；③科学实施种植养殖业，秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐烂秸秆后，沤制有机肥；秸杆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 (4)本项目与生态功能区划的协调性分析 本项目位于定襄经济技术开发区，项目在现有厂区进行，不新增占地，且项目经采取较为完善的污染物防治措施，可有效保持当地生态系统的稳定性，维持现有生态环境。因此，本项目建设不违背定襄县生态功能区划要求。 2、定襄县生态经济区划 根据《定襄县生态经济区划》，本项目位于：IV1定襄县滹沱河南部商贸业经济区。 该区位于定襄县晋昌镇，面积约43km2。 生态环境特征：该区海拔在700-800m之间，地貌类型主要为平原区，平均降水量在350-450mm；土壤类型以淡褐土为主；土地利用现状主要为城镇用地、水浇地、旱地和荒草地为主；该区域植被状况较差，植被覆盖度在30%以下，植被类型以栽培植被为主。 目前该区域内企业主要以锻造业为主，经济发展基础以城镇商贸、农业和工业为主。 生态功能区：滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区、定襄盆地水土保持生态功能小区。 生态服务功能：营养物质与水土保持。 生态环境敏感性：该区属土壤侵蚀轻度敏感区，生态环境敏感性为轻度敏感。 生态经济功能：城镇商贸与农工业综合经济开发。 发展方向： 限制：限制任何有重度污染的工业项目在该区内建设。 鼓励：①鼓励发展新技术及无污染的各类加工工业；②发展以小杂粮和蔬菜种植与加工为主导的生态农业经济。 生态环境保护要求：①对现有的产业，应加以推进技术改造、结构调整、清洁生产为主要内容的治理整顿，并实施美化工程，改善城区的环境质量和景观；②城区周边的农村发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为绿色农业经济提供肥源；③城区内人口密集，引导超载人口逐步有序向城镇周边的农村转移。 本项目位于定襄经济技术开发区，项目在现有厂区进行，不新增占地，且项目基于5G+云平台数控智能技术，采用天然气炉加热，实现自动化、数字化、智能化的装备制造，形成规模化的智能制造生产流水线，从而提高生产效率、质量可靠性和产品稳定性，项目是对法兰、锻件传统制造工艺装备的换代和全面提升，同时对当地锻造行业企业标准建设起到示范作用，有利于促进传统产业升级转型发展，符合国家和当地产业政策要求。项目采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉，在提高了加热效率和节能效率的同时，采用低氧燃烧和烟气再循环的低氮技术抑制NOx生成，减少大气污染物排放量，并且项目新增污染物排放实施区域污染物倍量削减替代，区域大气污染物排放量得到一定程度削减，对于改善区域环境质量有积极作用，本项目建设不违背定襄县生态经济区划要求。 五、与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》(定发[2018]6号)文的符合性分析 2018年2月5日，中共定襄县委、定襄县人民政府发布《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号），其中环保规范要求符合性分析见下表1-3： 表1-3 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号）环保规范要求符合性分析 序号 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》环保规范要求 本项目情况 是否符合 1 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行，并具备完善的运行台账。 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可登记，环保工程与主体工程同时运行，并建有完善的运行台账。 符合 2 全部拆除燃煤设施，加热炉采用电、天然气等清洁能源进行加热。冬季采暖采取集中供热或使用天然气、电等清洁能源供暖。加强管理，确保设施稳定运行、排放达标。 企业加热炉全部采用清洁能源天然气进行加热；冬季采暖使用城市集中供热。加强管理，确保设施稳定运行，可实现污染物达标排放。 符合 3 生产设施中的夹棒锤采用围挡实行半封闭，鼓励自动淘汰更新，不得新上夹棒锤；新建的企业机加工设备安装地下排屑系统；产生的废机油等危险物品必须有规范的贮存场所及转运地和转运处理手续。 本项目现有生产设施不存在夹棒锤，本次扩建项目锻造将使用8000吨新型数控液压机1台，不新增夹棒锤；山西天宝集团有限公司厂区建有规范的危废暂存间，具备完善的转运处理手续。 符合 4 企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料，此项工作在2018年3月底前完成。 企业制定了操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料。 符合 5 企业要制定环境保护管理机制，厂区内除料场外地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防止扬尘污染。厂界周边也要清理“三堆”，保持环境干净整洁，绿化要乔灌结合、花草搭配，栽植大乔大木，以便减轻噪音，净化空气。厂区外墙粉刷，以乡镇统一标准。此项工作在2018年6月20日前完成。 企业制定了环境保护管理机制，厂区内除料场外地面均实施了硬化，裸露部分全部绿化。厂界周边无“三堆”现象，保持了环境干净整洁，并进行了乔灌结合绿化。厂区外墙按照统一标准进行了粉刷。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 本次扩建项目在保留其他原有生产及辅助设施基础上，新增基于5G+云平台风力发电环锻件智能制造生产线，具体建设内容包括新建锻造、机加工车间，购置安装8米新型数控辗环机1台、8000吨新型数控液压机1台、30吨装出料机、30吨操作机、加热炉、热处理炉、6.5-8m的车床、钻床、行车、地行车等共计65台套，5个在线MES终端设备65套。本次改扩建项目主要建设内容见下表2-1。 表2-1 本次扩建项目主要建设内容一览表 项目 名称 建设内容 建设情况 与原有工程衔接情况 主体工程 锻造热处理车间 建筑面积13000m2，位于厂区东侧，购置安装数控液压机、操作机、装出料机、天然气加热炉、热处理炉、辗环机等主要生产设备 未建 新建 机加工车间 建筑面积9000m2，位于厂区东南角，购置安装车床、钻床、铣床、行车等主要生产设备 未建 新建 依托工程 下料车间 建筑面积1170m2，位于厂区西侧与南侧，设有锯床、轨道平车等设备，可以满足本项目下料需求 / 依托现有 检验中心 建筑面积500m2，位于厂区中部，设有车床、锯床、铣床等设备，可以满足本项目检验需求 / 依托现有 包装车间 建筑面积3600m2，位于厂区南侧，用于成品包装及贮存，可以满足本项目产品包装需求 / 依托现有 储运工程 原料场地 原料钢材堆放场地位于现有厂区下料车间西侧 / 利用厂区现有设施 成品存放 生产得到的产品存放于现有厂区包装车间内，进行包装后外售 / 利用厂区现有设施 铁屑暂存 铁屑等一般固废在一般固废暂存工棚（100m2）内暂存 / 利用厂区现有设施 辅助工程 危废暂存间 本项目产生的危险废物分类暂存于厂区现有危废暂存间（10m2），位于厂区现有机加工车间西侧 / 利用厂区现有设施 公用工程 供水 项目生产不用水；职工为厂区现有职工调配，不新增劳动人员，不另设生活设施 / / s 排水 项目无生产废水产生，不新增生活污水 / / 供电 利用厂区现有供配电设施 / / 供气 由山西国电定襄燃气有限公司统一供给，现有厂区已配备天然气调压柜及输送管线 / / 供暖 项目生产车间冬季无需供暖，不新增生活设施 / / 环保工程 废气 6台天然气加热炉废气 6台天然气加热炉采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）技术，低氮原理为低氧燃烧和烟气再循环，废气分别经过15m高排气筒（共6个）达标排放 / 新增 固废 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 在现有厂区内一般固废暂存工棚（100m2）内暂存，出售给废品回收站 / 利用厂区现有设施 废机油、废棉纱手套、废乳化液 属于危险废物，分类收集暂存于符合标准的密闭容器内，暂存于现有厂区危废暂存间（10m2） 定期由有资质单位转运处置 / 利用厂区现有设施 废油桶 由供应厂家回收 / 噪声治理 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声 / 新增 绿化 新增绿化面积500m2，地面硬化 / 新增 2、产品方案 本项目按订单和客户需求生产各种风电法兰、大型锻件，本次扩建项目年产风电大型环锻件60000t/a，产品主要为各种规格的大型风电法兰（Φ3.5m-7.5m），本次扩建项目产品方案及产品产量变化情况见下表。 表2-2 本次扩建项目产品方案一览表 产品名称 规格 单位 扩建前 扩建后 变化情况 风电法兰 3500-4500mm t/a 10000 25000 +15000 4500-5500mm t/a 10000 25000 +15000 5500-6500mm t/a / 15000 +15000 6500-7500mm t/a / 15000 +15000 压力容器 各种规格自由锻件 t/a 15000 15000 0 合计 t/a 35000 95000 +60000 3、原辅材料及能源消耗 本次扩建项目年产风电大型环锻件60000t/a，生产主要原辅材料为钢材和天然气，钢材由太钢和包钢供应，天然气由山西国电燃气有限公司管道天然气提供，山西天宝集团有限公司已与山西国电燃气有限公司签订了供气协议，项目在厂区内配有RX-200/0.4Mpa型天然气调压柜，外部输气管网天然气压力为8kpa，经调压柜调至3~4kpa后经厂内支管网送至天然气加热炉，天然气供应可以得到保障。本项目原辅材料消耗情况及物料平衡分析见下表2-3、2-4： 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 扩建前全厂用量 扩建后用量 变化情况 1 钢材 57720t/a 150120t/a +92400t/a 2 天然气 350万m3/a 950万m3/a +600万m3/a 3 水 1980m3/a 1980m3/a 0 4 电 781.1万KWh/a 1631.1万KWh/a +850万KWh/a 5 机油 0.4t/a 0.6t/a +0.2t/a 6 乳化液及稀释剂 1.0t/a 2.0t/a +1.0t/a 表2-4 本项目物料平衡分析 原料 进料 损耗 出料 钢材 92400t/a 660t/a 产品60000t/a 氧化铁皮23120t/a 废铁屑及边角料8620t/a 4、项目主要生产设备 本项目为基于5G+云平台风力发电环锻件智能制造扩建项目，根据生产工艺流程加热工序分为两次加热，项目新增6台蓄热式天然气加热炉，一次加热由3台天然气加热炉进行（2台5000×5000×2800mm蓄热式室式加热炉、1台6000*6000*3000mm蓄热式台车加热炉），则一次加热每日最大装炉量为2×80t+120t=280t，二次加热由3台天然气加热炉进行（3台5000*5000*3000mm蓄热式室式加热炉），则二次加热每日最大装炉量为3×95t=285t，可以满足生产工艺二次加热需求，所以本项目每日最大生产加工量为280t/d，年最大生产加工量可达280t/d×330d/a=92400t/a，因此，根据项目物料平衡计算，本项目可以满足年产风电大型环锻件60000吨的生产规模需求，与定襄县行政审批服务管理局2101-140921-89-02-171541号核定的产能相符合。 本项目主要生产设备一览表见下表。 表2-5 本项目主要生产设备一览表 工段 设备名称 数量 规格型号 备注 锻造热处理车间 数控液压机 1台 THP10-8000 新增 蓄热式室式加热炉 2台 5000×5000×2800mm 新增 蓄热式台车加热炉 1台 6000×6000×3000mm 新增 蓄热式室式加热炉 3台 5000×5000×3000mm 新增 锻造操作机 1台 30T 新增 锻造装出料机 1台 30T 新增 数控辗环机 1台 8m 新增 数控辗环机 1台 RAM6300 / 全纤维井式电炉 1台 6500×3000×2250 mm 新增 全纤维井式电炉 1台 6500×3000×2250 mm 新增 全纤维井式电炉 1台 7500×4000×2250 mm 新增 全纤维井式电炉 1台 7500×4000×2250 mm 新增 全纤维井式电炉 1台 6500×3000×2250 mm 新增 全纤维井式电炉 1台 6500×3000×2250 mm 新增 全纤维井式电炉 1台 8500×5000×2250 mm 新增 机加车间 数控钻床 1台 PHD5050/2 新增 数控钻床 2台 PM5050*12 新增 数控钻床 1台 DMH5000/2 新增 数控钻床 2台 DMH6500/2 新增 数控钻床 1台 8.5M×8.5M 新增 双柱立式车床 2台 DVT500X25/32 新增 双柱立式车床 4台 CK5257 新增 双柱立式车床 1台 CK5253 新增 双柱立式车床 2台 CK5265S 新增 双柱立式车床 2台 CK5283S 新增 双柱立式车床 4台 C5253 新增 双柱立式车床 3台 C5253S×H/40 新增 双柱立式车床 3台 C5265S 新增 双柱立式车床 2台 C5283S 新增 数控龙门铣床 1台 DHXK2016 新增 数控龙门铣床 1台 DHK1802 新增 电动平车 5台 KPX-30T 新增 表2-6 天然气室式加热炉技术参数 名 称 蓄热式天然气加热炉 制 造 厂 家 三门峡鼎诚热能技术有限公司 炉子用途 锻造加热（一次） 有效工作尺寸 5000×5000×2800mm 最高工作温度 1300℃ 炉温均匀性 ±10℃ 装载量 80T 燃料 天然气 烧嘴类型 蓄热式平焰烧嘴 单个烧嘴功率 1000KW 空气预热方式 蓄热式预热 空气最高预热温度 1100℃ 嘴前天然气压力 6500－8500Pa 烧嘴前空气压力 4500－6500Pa 表2-7 天然气室式加热炉技术参数 名 称 蓄热式天然气加热炉 制 造 厂 家 三门峡鼎诚热能技术有限公司 炉子用途 锻造加热（一次） 有效工作尺寸 6000×6000×3000mm 最高工作温度 1300℃ 炉温均匀性 ±10℃ 装载量 120T 燃料 天然气 烧嘴类型 蓄热式平焰烧嘴 单个烧嘴功率 1000KW 空气预热方式 蓄热式预热 空气最高预热温度 1100℃ 嘴前天然气压力 6500－8500Pa 烧嘴前空气压力 4500－6500Pa 表2-8 天然气室式加热炉技术参数 名 称 蓄热式天然气加热炉 制 造 厂 家 三门峡鼎诚热能技术有限公司 炉子用途 锻造加热（二次） 有效工作尺寸 5000×5000×3000mm 最高工作温度 1300℃ 炉温均匀性 ±10℃ 装载量 95T 燃料 天然气 烧嘴类型 蓄热式平焰烧嘴 单个烧嘴功率 1000KW 空气预热方式 蓄热式预热 空气最高预热温度 1100℃ 嘴前天然气压力 6500－8500Pa 烧嘴前空气压力 4500－6500Pa 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，职工为厂区现有职工调配，不新增劳动人员。 本项目工作制度为：年生产天数330d、每天1班8h工作制度。 6、总平面布置 总平面布置原则是在满足生产工艺要求的基础上，根据运输、消防、安全、卫生、绿化、施工等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面因地制宜进行总平面布置，力求紧凑合理，节约用地，节省投资，有利生产，方便管理。本次扩建项目位于公司现有厂区东南角，不新增占地。项目建设1座锻造热处理车间和1座机加工车间，购置生产设备65台套，锻造热处理车间位于现有厂区自由锻造车间东侧，机加工车间位于现有厂区自由锻件机加车间南侧，总体来说，厂区平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本次扩建项目在保留其他原有生产及辅助设施基础上，新增基于5G+云平台风力发电环锻件智能制造生产线，通过采用5G+云平台现代高新技术，购置国内先进的锻压、机加工、热处理、自动控制等装备，项目年产风电大型环锻件60000t/a。 一、工艺流程说明： 主要生产工段为原料检验、下料、加热、锻造、辗环成型、热处理、机加工、检验、包装等工序，其中原料检验、下料、包装等工序依托现有工程内容，本项目工艺流程简述如下： （1）加热工段 项目生产风电大型环锻件，加热工段需要进行两次加热，均采用天然气加热炉进行加热。一次加热由3台天然气加热炉进行（2台5000×5000×2800mm蓄热式室式加热炉、1台6000*6000*3000mm蓄热式台车加热炉），将坯料加热到工艺所需温度，最高炉温为1300℃，最高锭坯温度为1230℃，终锻温度控制在700~750℃，最少保温时间为3.5h，普通保温时间为5.5h，送至锻压工段。二次加热的目的是进一步使坯锭铸造组织全部转化为加工组织，从而能够获得更大的变形量，改善后续辗制成型效果，由3台天然气加热炉进行（3台5000*5000*3000mm蓄热式室式加热炉），可以满足生产要求。 项目加热工段采用蓄热式天然气加热炉进行加热，加热炉采用“低氧低氮蓄热式燃烧PXLOLN技术”。与传统蓄热式燃烧技术相比，它具有从室温开始进行全温段换向，无需高温辅助烟道，最大限度保证节能效率，全新的蓄热体设计采用蜂窝陶瓷，体积小、不易堵塞、无需定期清洗，余热烟气由蓄热体回收效率更高，实现全温段热量回收，并且每个烧嘴均配置独立换向系统和燃烧系统，单个系统故障不影响整个燃烧系统工作，针对不同炉型、不同工艺、不同用途对应采用不同火焰形态，如平焰、直焰、长焰、短焰等多种火焰形态，并成功运用在室式炉、台车炉、贯通炉等多种炉型工艺上，控温精度更高，炉温更加均匀。 该低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉特点主要有： ①低氧低氮原理主要是贫氧燃烧和烟气再循环来实现低NOx排放。 ②低氧低氮蓄热式燃烧技术（PXLOLN）保证了燃料燃烧在低氧状态下正常进行，降低了火焰温度，减少了炉膛过热点，提高了烧嘴和炉衬的使用寿命。 ③全新的蓄热式平焰烧嘴采用一体化结构设计。 ④蓄热式平焰烧嘴在炉墙两侧安装、成对分布，火焰面积大，加热能力强，炉内无需较高的垫铁，可根据钢锭的大小随意间隔，无需避让火焰通道； ⑤该工艺炉采用智能化温度控制和多点控制的“控温模块”，是针对烧嘴数量多和控温点多的炉型而专门设计，控温精度更高，炉温更加均匀，提高了燃烧效率和加热质量，最大程度节约燃料降低消耗，具有显著的节能效果。 （2）锻造工段 本项目采用1台8000T数控液压机进行锻造，不再采用传统的锻造工艺。数控液压机是一种工艺适用性极强的锻压设备，具有能量控制准确、行程次数高、结构简单、体积小、操作方便、运行安全、维修工作量小等特点，压力机打击能量可准确设置，打击力有显示，可根据成型精度调节能量、打击力，以减少机械应力和热接触时间。压力机具有万能性大，结构简便，调整维护简便，滑块无下死点，便于模具设计，锻件精度高等特点。 （3）辗环工段 辗环机采用数控辗环成型技术。 辗环工艺是采用的新型高效节能新工艺，其主要特点为： ①数控辗环机采用设计独特的组合模具，使工件加工余量很小，从而使钢材利用率大幅提高，节约原材料至少20%。 ②辗环机操作一次上机辗制成型，从而实现了短流程，高效节能，明显改善了产品的内部组织，提高了产品综合机械性能指标。 ③辗环机工艺技术参数全部由电脑自动化控制，产品质量稳定可靠。 辗环机为项目的主要工艺设备之一，主要特点有： a、采用径向轧制原理，锻件端面平直，棱角清晰。 b、采用数控技术，锻件尺寸精度高。 c、数控系统由计算机可编程控制等组成，通过分辨彩显，可对整个辗制过程实现适时监控，并直观显示轧制过程的工艺曲线。 图2-1 项目生产工艺流程及产排污环节图 （4）热处理工段 热处理的目的是为改善零件的力学性能，消除锻件内部应力，使工件获得良好的机加工条件。 项目采用7台全纤维井式电炉对工件进行加热，热处理基本工艺为：正火加热 保温 自然冷却。正火工艺：正火的加热温度与钢的化学成份有关，低碳钢的加热温度为AC3以上100℃～150℃；中碳钢的加热温度为AC3以上50℃～100℃。保温时间主要是取决于工件有效厚度和加热炉的型式。保温后在空气中冷却。 （5）机加工工段 机加工车间是法兰锻件生产过程中的重要部门，主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，本项目机加工采用的车床包括数控钻床、数控立式车床、双柱立式车床、数控龙门铣床等。车床日常运行过程中，为了冷却、润滑刀具和工件，需要使用一定量的机油和乳化液，因此，在机加工车间会产生一定量的废乳化液、废机油等危险废物。 项目基于5G+云平台的智能制造工艺特点是采用智能制造执行系统（MES）优化企业生产制造管理模式，建立统一的信息管理平台和生产系统的实时监控，实现智能化的软硬件技术、控制系统及信息化系统的集成应用，完善车间生产计划执行系统、调度系统、产品数据管理系统、物流配送管理、经营管理系统，实现生产制造的数字化、智能化、自动化。本项目生产工艺基本上代表了当前国内风电法兰生产的技术发展趋势，采用天然气炉加热——大吨位液压机一次性多工位锻制坯—数控辗环机精辗成形工艺，并配套相应的机加工和热处理设备，形成规模化生产流水线，从而提高生产效率和稳定产品质量，以领先的工艺生产制造水平，在风电法兰的制造领域占有一席之地。项目是对法兰、锻件传统制造工艺装备的换代和全面提升，实现大批量、标准化、模块化生产风电法兰，对传统产业的转型发展具有推广和示范引领作用。 二、项目主要污染工序： 1、废气：6台天然气加热炉燃烧天然气产生的废气（烟尘、SO2、NOX）； 2、固废：生产过程中产生的废铁屑、废边角料、氧化铁皮，机加工车间车床、锻造车间压力机产生的废乳化液、废机油、废油桶； 3、噪声：生产过程中锻造、辗环、机加工等产噪设备噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，位于山西天宝集团有限公司现有厂区东南角。山西天宝集团有限公司共占地面积66357m2，《山西天宝集团有限公司3MW风电法兰和大中型自由锻件生产线技术改造项目环境影响报告表》于2016年11月21日由原定襄县环境保护局以定环函2016（33）号文件予以批复，进行了天然气替代煤气发生炉的技术改造工程，拆除了原有的煤气发生炉，建设了7台天然气加热炉。2017年3月3日由定襄县环境保护局以定环验字2017（9）号文件出具了竣工环境保护验收意见。现有厂区有下料车间、油压辗环热处理车间、锻造车间、机加工车间、包装车间等，主要生产设备包括天然气加热炉、液压机、操作机、辗环机、热处理电炉、数控锯床、磨床、钻床及其他普通车床等，生产工艺流程为原料检验下料、天然气加热炉加热、液压锻造、辗环成型、热处理、机加工、检验包装外售，全厂生产规模达到年产35000吨法兰锻件。 根据《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）文件精神，山西天宝集团有限公司已对现有厂区7台天然气加热炉分别配套安装了SCR脱硝装置（共7套），经监测均实现达标排放。2020年12月4日山西天宝集团有限公司完成了固定污染源排污许可变更登记（登记编号:91140921670169171B001X）。 现有工程组成内容见下表2-9。 表2-9 现有工程组成内容一览表 工程类别 工程内容 主体 工程 主要厂房布置 下料车间、油压辗环热处理车间、锻造车间、机加工车间 主要生产设备 天然气加热炉、液压机、操作机、辗环机、热处理电炉、数控锯床、磨床、钻床及其他普通车床等 配套工程 辅助设施 天然气调压柜、试样中心、包装车间、追溯中心、备件库、配电室 办公生活 办公楼、技术培训中心、职工宿舍、食堂、停车场等 公用 工程 供水 给水水源生活用水接自定襄县自来水管网 排水 排水为雨、污分流制，定襄经济技术开发区规划永旺保税物流园区污水进入定襄县污水处理厂，规划处理规模保持不变。厂区没有生产废水产生，生活污水经市政污水管网排入定襄县污水处理厂。 供暖 定襄经济技术开发区规划永旺保税物流园区由定襄县集中热源厂供热。厂区现状由定襄县集中供热 供电 厂区有变电箱一座，采用两路380V电源，设置低压配电室 环保 工程 天然气加热炉废气 7台天然气加热炉均燃用清洁能源天然气，烟气分别经过SCR脱硝一体化设备（7台）处理后经过15m高排气筒（7个）达标排放 生活污水 生活污水经市政污水管网排入定襄县污水处理厂 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 在一般固废暂存工棚内暂存，出售给废品回收站 危险废物 废机油、废棉纱手套、废乳化液等暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置；废油桶由供应厂家回收 生活垃圾 设垃圾桶收集，由环卫部门统一清运 噪声 主要产噪设备基础减振，全部置于封闭车间内，厂房隔声 其他 绿化 厂区绿化面积3000m2，地面硬化 现有工程生产工艺流程如下图所示： 图2-2 项目生产工艺流程及产排污环节图 现有工程主要生产设备见下表。 表2-10 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 一 下料车间 1 锯床 GB42100 4台 2 横切锯床 GB42450H 4台 3 锯床 KT600-NC 2台 4 锯床 IOTNC800 2台 5 锯床 GB42480 1台 6 电缆卷筒供电轨道平板车 40t 1台 二 油压辗环热处理车间 1 自由锻液压机 SZD4600T 1台 2 天然气室式加热炉 4800*4900*2800 3台 3 天然气室式加热炉 5000*5000*2800 1台 4 数控辗环机 D53K-5000 1台 5 装取料机 ZHLC-10T 1台 6 装取料机 ZJ20000 1台 7 装取料机 ZQLC-20 1台 8 全液压操作机 T31YH-15 1台 9 全液压操作机 DCY-2000 1台 10 全纤维井式电炉 RJ2-35（3050*2200） 1台 11 全纤维井式电炉 RJ2-42（4300*2000*1250） 1台 12 全纤维井式电炉 RJ2-40（3850*2000*1250） 2台 13 全纤维井式电炉 RJ2-50（4650*2700*1250） 1台 14 全纤维井式电炉 RJ2-50（5000*2500*1200） 2台 15 全纤维台式电炉 RT3-200-12(2500*1500*1000) 1台 16 全纤维台式电炉 RT3-200-12(3200*2000*1400) 1台 三 机加车间 1 中捷摇臂钻床 Z3050X16/1 3台 2 中捷摇臂钻床 Z3080X25 2台 3 数控钻床 山东法因 3台 4 双柱立式车床 CQ5260 2台 5 双柱立式车床 CQK5250 1台 6 双柱立式车床 CQ5250 1台 7 双柱立式车床 CQ5240 1台 8 双柱立式车床 CQ5225-HR 2台 9 数控双柱立式车床 CQK5240-HR 2台 10 双柱立式车床 CQ5240-HR 3台 11 双柱立式车床 CK5243 1台 12 双柱立式车床 C5243 7台 13 双柱立式车床 C5240 1台 14 单臂数控立式车床 CQK5150 4台 15 单臂数控立式车床 CQK5265 2台 四 自由锻造车间（3MW） 1 天然气室式加热炉 4500*4750*2350 1台 2 装取料机 ZJ20000 1台 3 数控辗环机（拟拆移） RAM6300 1台 4 全纤维井式电炉 RJ2-65（6300*3700*1450） 1台 5 全纤维井式电炉 RJ2-800-9（5500*2000*1600） 1台 6 全纤维井式电炉 RJ2-58(5600*3400*1860) 2台 五 自由锻造车间（压力容器） 1 天然气室式加热炉 1750*800*600 1台 2 空气锤 C41-750B 1台 六 自由锻件机加车间（压力容器） 1 天然气室式加热炉 4900*4800*2800 1台 2 卧式车床 CW6163B 1台 3 普通车床 C630-1 1台 4 数控落地车床 CK6020 4台 5 立式车床 CW6163B 1台 6 车床 C620 1台 7 车床 61125 2台 8 台式钻床 Z4025 1台 9 立式钻床 Z5140A 2台 10 立式钻床 Z5163 1台 11 立式钻床 钻550 1台 12 摇臂钻床 Z3132D 1台 13 锯床 G4232A 1台 14 普通车床 CW6263C 1台 15 卧式车床 CT6140A 5台 16 数控车床 CK6140B 4台 17 法兰钢印打字机 CO600 1台 七 试样中心 1 20车 CA6140A 2台 2 30车 CW6283C 1台 3 50车 CW61125B 1台 4 磨床 M7140 1台 5 铣床 X53KCX5040 1台 6 锯床 GB4028 2台 7 钻床 RDM1603EVB 1台 8 25车 CA6150A 1台 9 数控20车 CJK6140A 1台 10 铣床 X62W 1台 11 锯床 GB4028A 1台 12 插床 B5020 1台 13 刨床 B665 1台 14 镗铣床 TPX61118 1台 八 包装车间 1 钻床 Z3132*8B 1台 2 锯床 SD4030 1台 3 电缆卷筒供电轨道平板车 32T 1台 现有工程污染情况主要为：天然气加热炉废气、固体废物及噪声等。现有工程环保措施执行情况及污染排放情况如下： （1）废气 根据《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）文件精神，山西天宝集团有限公司截止2020年10月已全部对现有厂区7台天然气加热炉分别配套安装了SCR脱硝装置（共7套），经监测NOX平均排放浓度为28~97mg/m3，实现达标排放。现有工程天然气加热炉产生废气污染物排放量为颗粒物0.446t/a、SO20.121t/a、NOX2.207t/a，满足原有工程总量排放指标（烟尘0.446t/a、SO20.121t/a、NOX5.960t/a）。现有厂区7台天然气加热炉污染物排放总量汇总表如下： 表2-11 现有厂区7台天然气加热炉大气污染物排放量汇总表 污染源 颗粒物 SO2 NOx 1#天然气加热炉 0.084t/a 0.023t/a 0.563t/a 2#天然气加热炉 0.012t/a 0.003t/a 0.131t/a 3#天然气加热炉 0.070t/a 0.019t/a 0.399t/a 4#天然气加热炉 0.070t/a 0.019t/a 0.369t/a 5#天然气加热炉 0.070t/a 0.019t/a 0.270t/a 6#天然气加热炉 0.070t/a 0.019t/a 0.370t/a 7#天然气加热炉 0.070t/a 0.019t/a 0.105t/a 合计 0.446t/a 0.121t/a 2.207t/a （2）废水 现有厂区排水为雨污分流。定襄经济技术开发区规划永旺保税物流园区污水进入定襄县污水处理厂，规划处理规模保持不变，定襄县污水处理厂设计污水处理规模2万m3/d，现状平均处理量1.3万m3/d，处理工艺为A2/O生化+深度处理工艺，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。现有工程生产过程无废水产生，厂区办公楼、职工宿舍、食堂等产生的生活污水排放量为4.8m3/d，进入厂区化粪池后，经市政污水管网排入定襄县污水处理厂。 （3）固废 现有工程生产固废主要包括废铁屑及边角料、氧化铁皮，在一般固废暂存工棚内暂存，出售给废品回收站；废机油、废棉纱手套、废乳化液等危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾包括日常办公生活垃圾以及废包装。现有厂区新安装的SCR脱硝装置如过产生废催化剂，应交由厂家回收再生处理或有资质单位无害化处理。 表2-12 固体废物产生情况及处置情况一览表 来源 污染物 性质 产生量 储存方式 处置方式 备注 生产过程 废铁屑及边角料 一般固废 14800t/a 一般固废暂存工棚 出售给废品回收站 综合利用 氧化铁皮 一般固废 7520t/a 生活垃圾 日常生活垃圾 一般固废 30t/a 垃圾桶 送环卫部门指定地点处置 合理处置 废包装 一般固废 5t/a 机加工 废机油 危险废物 0.2t/a 危废暂存间 定期送有资质单位处置 废乳化液 危险废物 0.2t/a 废棉纱手套 危险废物 0.2t/a （4）噪声 现有工程主要噪声源为下料、锻造、车床机加工等主要产噪设备，对主要设备采取了隔声降噪措施。 综上所述，现有工程竣工环境保护验收意见均已执行，加强了厂区环境管理，建立健全了环保管理制度和运行台账，推行了清洁生产，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | / |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 按国家生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，本项目所在地的环境特征不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、生态保护红线管控范围、永久基本农田、基本草原、自然公园等名录第三条规定的（一）和（二）敏感区域。 根据本工程特点和周围环境特征，确定本次评价区域500m范围内的居住区及行政办公区为主要环境保护目标。具体环境保护目标见下表。 表3-3 主要环境保护目标 序号 敏感 因素 保护目标 坐标 方位 距离（m） 规模（人） 保护级别和要求 1 环境 空气 永旺小区 E112°58'06.60" N38°29'53.46" E 85 1500 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 北海小区 E112°57'40.76" N38°28'30.22" S 10 800 天宝小区 E112°57'33.83" N38°29'50.02" W 10 300 北景花园小区 E112°57'35.57" N38°29'46.58" SW 115 400 定襄县疾病预防控制中心 E112°57'34.00" N38°29'45.83" W 55 30 忻州市生态环境局定襄分局 E112°57'33.62" N38°29'57.95" W 70 30 北关村 E112°57'29.90" N38°29'46.77" W 120 1200 明月小区 E112°57'28.55" N38°29'52.40" NW 120 2300 北城小区 E112°57'25.40" N38°29'51.00" NW 120 2500 2 地表水 滹沱河 NW 1600 / 《地表水环境质量标准》GB3838-2002)IV类标准 3 声环境 北海小区 E112°57'40.76" N38°28'30.22" S 10 800 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 天宝小区 E112°57'33.83" N38°29'50.02" W 10 300 4 地下水 厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，且结合项目工程性质和生产特点，不存在地下水污染途径 5 土壤 本项目位于定襄经济技术开发区内的天宝绿色锻造产业区，周围均为工业用地、商业用地等建设用地，项目周边不涉及土壤环境保护目标，且结合工程性质和生产特点，不存在土壤污染途径 6 生态 本项目位于定襄经济技术开发区，且在现有厂区进行，无新增用地，不涉及生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 根据《定襄经济技术开发区总体规划环境影响报告书》要求，考虑区域氮氧化物削减要求，锻造企业工业炉窑废气执行标准按照颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30mg/m3、50mg/m3、200mg/m3”限值要求。 2、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求：昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，即昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)，北侧临台忻线厂界执行4类标准，即昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)。 3、固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。 危险废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 修改单中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环发【2015】25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”等文件要求，本项目属于C3393锻件及粉末冶金制品制造，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 本项目生产过程中需进行总量控制的污染物包括烟尘、SO2、氮氧化物。原有工程天然气加热炉新增脱硝设施后的污染物排放量为：烟尘0.446t/a、SO20.121t/a、NOx2.207t/a，原定襄县环境保护局对《山西天宝集团有限公司3MW风电法兰和大中型自由锻件生产线技术改造项目环境影响报告表》核定总量控制指标为烟尘0.446t/a，SO2 0.121t/a，NOx 5.96t/a。本项目建成后新增污染物排放量为：烟尘1.717t/a、SO20.240t/a、NOx15.507t/a，山西天宝集团有限公司大气污染物排放量共：烟尘：2.163t/a、SO20.361t/a、NOx17.714t/a。 根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办【2014】30号），项目应落实相关污染物区域削减方案，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目核定主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。忻州市生态环境局定襄分局于2021年8月24日以忻环定总量函[2021]1号文件出具了关于项目区域污染物总量削减替代方案的通知，满足本项目大气污染物的2倍削减量，具体见下表3-4： 表3-4 区域削减方案 项目 烟尘 SO2 NOx 污染物排放量 2.163t/a 0.361t/a 17.714t/a 污染物排放倍量削减替代 自身削减量 / / 3.753t/a 区域削减量 4.326t/a 0.722t/a 31.675t/a 合计 4.326t/a 0.722t/a 35.428t/a 忻州市生态环境局定襄分局于2021年8月25日核定了本项目污染物总量控制指标：烟尘：2.163t/a、SO20.361t/a、NOx17.714t/a，烟尘与SO2直接核定，氮氧化通过排污权交易获得，山西省生态环境保护服务中心于2021年9月24日以晋环服务鉴[2021]132号对排污交易出具了山西省排污权交易鉴证书。项目污染物排放总量控制指标表详见下表3-5： 表3-5 项目污染物排放总量控制指标表（单位：t/a） 项目 烟尘 SO2 NOx 核定的污染物排放总量控制指标 2.163t/a 0.361t/a 17.714t/a 核定置换总量 直接核定 直接核定 35.428t/a 置换方式 / / 自有量5.960t/a 排污交易29.468t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气污染环境保护措施 根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发〔2020〕17号）、《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（忻政办发〔2020〕36号）及定襄县经济技术开发区规划环境影响评价要求，企业在施工过程中采取以下环境保护措施： ①施工边界设置1.8m以上围挡，围挡底端应设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失，应保证围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙； ②对施工工地裸露场地、易起尘物料进行覆盖，都必须以不透水的隔尘布完全覆盖，采用防尘布或防尘网全面覆盖。最大限度的减少项目施工对周围环境产生的影响； ②施工工地裸土采用防尘布或遮蔽装置，严禁敞开式作业，土方的开挖、填筑时，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网； ③施工工地主要路面全部硬化，采用商品混凝土，禁止现场搅拌，加强洒水抑尘，保证路面湿润； ④施工期间，物料运输车辆出场前进行清洗轮胎，不得带泥上路；运输车辆采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。 ⑤施工结束后，应及时对厂区四周空地处进行绿化。 2、施工期水污染防治措施 施工期废水主要为施工人员少量的日常生活污水，无施工废水产生。施工期职工约为10人，本项目不单独增设生活设施及施工营地，施工人员食宿在本公司厂区内统一安排。按施工人员每人每天用水20L计，施工人员用水量为0.2m3/d，污水排放系数按80%计算，则每天产生污水约0.16m3/d，生活污水产生量很小，生活污水进入厂区化粪池后，经市政污水管网排入定襄县污水处理厂，不外排。 3、施工期噪声污染防治措施 针对项目工程特点及周围环境特点，评价要求企业在施工期间应采取以下噪声防治措施： ①降低施工设备噪声。施工时施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；要定期对机械设备进行维护，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装消音器和隔离方法降低噪声；动力机械、设备加强定期检修、养护。 ②合理安排施工时间。合理安排强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。尽量避免高噪声设备同时施工，并且禁止夜间（22：00-次日6：00）施工。 ③降低人为噪声。按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ④减轻交通运输噪声。施工期运输车辆在经过敏感目标时应减速慢行、禁止鸣笛，禁止夜间运输。 ⑤设立专职环保人员、提高施工人员的环保意识。在项目施工期间应设立专职环保人员，制定环保监管制度，负责施工现场的环境管理工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取降噪措施，尽力将噪声减到最低限度。 4、施工期固体废物防治措施 项目施工期采取以下固体废物防治措施： （1）施工建筑垃圾：建筑垃圾主要包括拆基础开挖弃土、施工建筑垃圾等，建筑垃圾有混凝土碎块、废弃钢筋废弃砖瓦、石块等，建筑垃圾中钢筋等出售废品回收站，开挖弃土优先综合利用于场内周转、绿化建设等，无法利用部分收集后，同其他建筑垃圾按照规定运往当地建筑垃圾处置场统一处置，用封闭式渣土运输车及时清运，不能随意抛弃、转移。 （2）生活垃圾 本项目不单独增设生活设施及施工营地，施工人员食宿在本公司厂区内统一安排。施工人员生活垃圾利用厂内现有垃圾桶收集后由当地环卫部门统一清运处理。 5、施工期生态环境防护措施 (1)要对施工场地进行合理的规划，对建筑材料设专门的堆棚或设置围档； (2)施工期应尽量避开雨季，并及时夯实地面；对场地空地处进行绿化，减少水土流失； (3)施工结束后对施工场地及时平整，及时按设计要求硬化路面或进行绿化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目扩建工程共新增6台天然气加热炉，废气污染物主要为NOx，另外有少量的烟尘、SO2。加热炉均采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）技术，低氮原理为低氧燃烧和烟气再循环，废气分别经过1根15m高烟囱（共6个）排放。 本项目大气污染源排放情况一览表如下表4-1所示。 表4-1 大气污染源排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 产生 浓度 mg/m3 产生量 t/a 排放形式 治理设施 是否可行 排放 浓度 mg/m3 排放 速率 kg/h 排放量 t/a 8#天然气加热炉 烟尘 21.03 0.343 有组织 低氧燃烧和烟气再循环，废气经过1根15m高烟囱排放 是 21.03 0.130 0.343 SO2 2.94 0.048 2.94 0.018 0.048 NOx 190 3.101 190 1.175 3.101 9#天然气加热炉 烟尘 21.03 0.343 有组织 低氧燃烧和烟气再循环，废气经过1根15m高烟囱排放 是 21.03 0.130 0.343 SO2 2.94 0.048 2.94 0.018 0.048 NOx 190 3.101 190 1.175 3.101 10#天然气加热炉 烟尘 21.03 0.515 有组织 低氧燃烧和烟气再循环，废气经过1根15m高烟囱排放 是 21.03 0.195 0.515 SO2 2.94 0.072 2.94 0.027 0.072 NOx 190 4.652 190 1.762 4.652 11#天然气加热炉 烟尘 21.03 0.172 有组织 低氧燃烧和烟气再循环，废气经过1根15m高烟囱排放 是 21.03 0.149 0.172 SO2 2.94 0.024 2.94 0.021 0.024 NOx 190 1.551 190 1.343 1.551 12#天然气加热炉 烟尘 21.03 0.172 有组织 低氧燃烧和烟气再循环，废气经过1根15m高烟囱排放 是 21.03 0.149 0.172 SO2 2.94 0.024 2.94 0.021 0.024 NOx 190 1.551 190 1.343 1.551 13#天然气加热炉 烟尘 21.03 0.172 有组织 低氧燃烧和烟气再循环，废气经过1根15m高烟囱排放 是 21.03 0.149 0.172 SO2 2.94 0.024 2.94 0.021 0.024 NOx 190 1.551 190 1.343 1.551 合计 颗粒物（烟尘） 1.717 SO2 0.240 NOx 15.507 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑HJ1121-2020》、《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目大气排放口基本情况、排放标准及监测要求如下表4-2所示。 表4-2 大气污染物排放口基本情况、排放标准及监测要求 污染源 编号 名称 类型 高度 内径 排放标准 监测要求 监测因子 监测频次 G1 DA008 天然气加热炉废气排放口 一般排放口 15m 0.4m 根据《定襄经济技术开发区总体规划环境影响报告书》要求锻造企业工业炉窑废气执行标准按照颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30mg/m3、50mg/m3、200mg/m3 颗粒物、SO2、NOx 每年一次 G2 DA009 天然气加热炉废气排放口 一般排放口 15m 0.4m 颗粒物、SO2、NOx 每年一次 G3 DA010 天然气加热炉废气排放口 一般排放口 15m 0.4m 颗粒物、SO2、NOx 每年一次 G4 DA011 天然气加热炉废气排放口 一般排放口 15m 0.4m 颗粒物、SO2、NOx 每年一次 G5 DA012 天然气加热炉废气排放口 一般排放口 15m 0.4m 颗粒物、SO2、NOx 每年一次 G6 DA013 天然气加热炉废气排放口 一般排放口 15m 0.4m 颗粒物、SO2、NOx 每年一次 根据建设单位生产经验，生产1吨法兰锻件产品天然气消耗量为100Nm3。本项目年产法兰锻件60000吨，天然气使用量共600万m3/a，项目6台天然气加热炉天然气消耗量情况如下表： 表4-3 天然气加热炉天然气消耗量一览表 编号 名称 规格型号 加热工序 工作时间 耗气量 8# 蓄热式室式加热炉 5000×5000×2800mm 一次加热 2640h 120万m3/a 9# 蓄热式室式加热炉 5000×5000×2800mm 一次加热 2640h 120万m3/a 10# 蓄热式台车加热炉 6000×6000×3000mm 一次加热 2640h 180万m3/a 11# 蓄热式室式加热炉 5000*5000*3000mm 二次加热 1155h 60万m3/a 12# 蓄热式室式加热炉 5000*5000*3000mm 二次加热 1155h 60万m3/a 13# 蓄热式室式加热炉 5000*5000*3000mm 二次加热 1155h 60万m3/a 合计 600万m3/a （1）烟气量计算 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》锻造核算环节，天然气加热炉烟气量产污系数为13.6Nm3/m3-天然气，则天然气加热炉燃烧天然气产生的烟气量为： 8#天然气加热炉烟气量1200000m3/a×13.6Nm3/m3=16320000Nm3/a； 9#天然气加热炉烟气量1200000m3/a×13.6Nm3/m3=16320000Nm3/a； 10#天然气加热炉烟气量1800000m3/a×13.6Nm3/m3=24480000Nm3/a； 11#天然气加热炉烟气量600000m3/a×13.6Nm3/m3=8160000Nm3/a； 12#天然气加热炉烟气量600000m3/a×13.6Nm3/m3=8160000Nm3/a； 13#天然气加热炉烟气量600000m3/a×13.6Nm3/m3=8160000Nm3/a。 （2）污染物计算 按照《排污许可证申请与核发 工业炉窑》、《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》试算，氮氧化物产生浓度与定襄县同类型企业验收监测数据相差较大。 故本次评价烟尘计算采用产污系数法，二氧化硫计算采用物料衡算法，氮氧化物计算采用类比法。 1）烟尘计算 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》锻造核算环节，烟尘（颗粒物）产污系数为0.000286kg/m3-天然气，末端治理技术为直排，则天然气加热炉燃烧天然气烟尘污染物产生情况： 8#天然气加热炉烟尘产生量1200000m3/a×0.000286kg/m3×10-3t/kg =0.343t/a，产生浓度21.03mg/m3； 9#天然气加热炉烟尘产生量1200000m3/a×0.000286kg/m3×10-3t/kg =0.343t/a，产生浓度21.03mg/m3； 10#天然气加热炉烟尘产生量1800000m3/a×0.000286kg/m3×10-3t/kg =0.515t/a，产生浓度21.03mg/m3； 11#天然气加热炉烟尘产生量600000m3/a×0.000286kg/m3×10-3t/kg =0.172t/a，产生浓度21.03mg/m3； 12#天然气加热炉烟尘产生量600000m3/a×0.000286kg/m3×10-3t/kg =0.172t/a，产生浓度21.03mg/m3； 13#天然气加热炉烟尘产生量600000m3/a×0.000286kg/m3×10-3t/kg =0.172t/a，产生浓度21.03mg/m3。 2）SO2计算 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中总硫含量有关，天然气由山西国电定襄燃气有限公司提供，天然气管网由西气东输工程干线的陕京二线由盂县引至定襄。根据《进入天然气长输管道的气体质量要求》（GB/T 37124-2018）中表1质量要求如下： 表4-4 进入天然气长输管道气体的质量要求 项目 指标 高位发热量a,b/（MJ/m3） ≥34.0 总硫含量（以硫计）a/（mg/m3） ≤20 硫化氢含量a/（mg/m3） ≤6 二氧化碳摩尔分数/% ≤3.0 一氧化碳摩尔分数/% ≤0.1 氢气摩尔分数/% ≤3.0 氧气摩尔分数/% ≤0.1 水露点c,d/℃ ≤水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃ a 本标准中气体体积的标准参比条件是101.325 kPa，20℃。 b 高位发热量以干基计。 c 在输送条件下，当管道管顶埋地温度为0℃时，水露点应不高于-5℃。 d 进入天然气长输管道的气体，水露点的压力应是进气处的管道设计最高输送压力。 按照天然气总硫含量的最大值进行计算，即每m3天然气含总硫20mg，天然气中的硫经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， SO2末端治理技术为直排，则项目天然气加热炉燃烧天然气SO2产生情况： 8#天然气加热炉SO2产生量1200000m3/a×20mg/m3×64/32×10-9t/mg =0.048t/a，产生浓度2.94mg/m3； 9#天然气加热炉SO2产生量1200000m3/a×20mg/m3×64/32×10-9t/mg =0.048t/a，产生浓度2.94mg/m3； 10#天然气加热炉SO2产生量1800000m3/a×20mg/m3×64/32×10-9t/mg =0.072t/a，产生浓度2.94mg/m3； 11#天然气加热炉SO2产生量600000m3/a×20mg/m3×64/32×10-9t/mg =0.024t/a，产生浓度2.94mg/m3； 12#天然气加热炉SO2产生量600000m3/a×20mg/m3×64/32×10-9t/mg =0.024t/a，产生浓度2.94mg/m3； 13#天然气加热炉SO2产生量600000m3/a×20mg/m3×64/32×10-9t/mg =0.024t/a，产生浓度2.94mg/m3。 NOx计算 根据三门峡鼎诚热能技术有限公司提供多家企业运行实例的天然气锻造加热炉监测报告和购销合同，均为低氧低氮蓄热式燃烧技术，根据运行实例监测结果，加热炉低氧燃烧氧含量一般为9.0%~17.6%，NOx排放水平在44~190mg/m3。 表4-5 蓄热式加热炉烟气监测数据汇总表 序号 企业名称 炉型 规格 含氧量 NOx排放浓度 监测时间 1 新乡市乾丰重工机械有限公司 蓄热式平焰加热炉PXLOLN 3.3m×5m 14.5~15.2 162~187 2019.10.11 蓄热式平焰加热炉PXLOLN 3m×4m 15.6~17.6 175~190 2019.10.11 蓄热式平焰加热炉PXLOLN 4m×9m 15.4~16.3 159~179 2019.10.11 2 中信重工机械股份有限公司 蓄热式平焰加热炉PXLOLN 2.5m×6m 9.1~9.2 46~54 2020.9.29 3 洛阳欣焱热处理机械设备有限公司 蓄热式直焰加热炉ZXLOLN 6m×10m 9.0~9.1 60~62 2020.7.29 4 江油市重鑫特种金属材料有限公司 蓄热式平焰加热炉PXLOLN 3m×4m 12.3~13.3 44~77 2018.12.06~2018.12.07 本次评价天然气加热炉燃烧天然气产生的NOX浓度按照190mg/m3计算，则项目天然气加热炉燃烧天然气NOX产生量计算如下： 8#天然气加热炉NOX产生量16320000m3/a×190mg/m3×10-9t/mg =3.101t/a； 9#天然气加热炉NOX产生量16320000m3/a×190mg/m3×10-9t/mg =3.101t/a； 10#天然气加热炉NOX产生量24480000m3/a×190mg/m3×10-9t/mg =4.652t/a； 11#天然气加热炉NOX产生量8160000m3/a×190mg/m3×10-9t/mg =1.551t/a； 12#天然气加热炉NOX产生量8160000m3/a×190mg/m3×10-9t/mg =1.551t/a； 13#天然气加热炉NOX产生量8160000m3/a×190mg/m3×10-9t/mg =1.551t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018) 、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目采取的低氧燃烧和烟气再循环的低氮燃烧技术为可行技术，大气污染物可以实现达标排放。 本项目位于为定襄县晋昌镇北关村，环境空气质量一般，项目所在区域环境空气质量为不达标区。周边环境保护目标主要为永旺小区、北海小区、天宝小区等居民，项目低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉采用低氧燃烧和烟气再循环的低氮技术抑制NOx生成，减少大气污染物排放量，并且本项目新增污染物排放实施区域大气污染物2倍削减替代，区域大气污染物排放量得到一定程度削减，对于改善区域环境质量有积极作用。 综上所述，本项目符合区域环境空气功能区划，在严格采取评价规定的防治措施后，项目建成后对区域环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线，对大气环境影响可以接受。 2、噪声 本项目噪声主要来源于生产过程中锻造、辗环、机加工等产噪设备。产噪设备噪声级范围大约在 85-110dB(A)之间，项目夜间不生产。项目噪声源及排放情况见下表。 表4-6 项目噪声源及排放情况 噪声源 产生强度dB(A) 降噪措施 排放强度dB(A) 持续时间 数控液压机 95～110 基础减振，厂房隔声 65～80 连续，2640h/a 天然气加热炉 75～85 基础减振，厂房隔声 45～55 连续，2640h/a 锻造操作机 80～90 基础减振，厂房隔声 50～60 连续，2640h/a 锻造装出料机 80～90 基础减振，厂房隔声 50～60 连续，2640h/a 数控辗环机 85～90 基础减振，厂房隔声 55～60 连续，2640h/a 全纤维井式电炉 75～85 井式封闭，厂房隔声 40～50 连续，2640h/a 数控钻床 75～85 基础减振，厂房隔声 45～55 连续，2640h/a 立式车床 75～85 基础减振，厂房隔声 45～55 连续，2640h/a 龙门铣床 75～85 基础减振，厂房隔声 45～55 连续，2640h/a 本项目应采取的具体防治措施如下： ①从声源控制噪声：新增设备在选型时尽量选择噪声低的设备，并采取基础减振的措施降低噪声； ②合理配置噪声源：避免高噪声设备集中设置； ③隔离、消除、减弱声源：所有新增生产设备置于室内，对噪声较大的设备采用隔声、消声措施，可以降低噪声； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形式的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化行车管理制度，严禁鸣笛，最大限度减少流动噪声源。 本项目属于改扩建项目，在采取了以上降噪措施后，日常运营过程中还应定期检查，保证设备正常运转、强化车辆管理制度，进入厂区低速行驶，以减轻车辆行驶噪声对周围环境的影响、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 厂界噪声采用导则推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下： Lp(r)=Lp(r0)—(Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc) 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/ r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp(r)：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp(r0)：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。项目运营期间噪声预测结果如下表所示： 表4-7 运营期厂界噪声预测值 单位：dB(A) 离散点信息 昼间 夜间 贡献值 背景值 预测值 标准值 贡献值 背景值 标准值 厂界东北 48.4 53.2 54.4 60 不 生 产 42.2 50 厂界东 51.8 53.4 55.7 60 43.1 50 厂界东南 52.6 52.1 55.4 60 43.9 50 厂界南 47.3 54.0 54.8 60 42.3 50 厂界南 46.7 58.2 58.5 60 42.6 50 北海小区 35.3 57.4 57.4 60 41.1 50 天宝小区 ＜30 57.9 57.9 60 42.2 50 厂界西北 ＜30 55.3 55.3 60 43.3 50 厂界北 ＜30 56.1 56.1 70 45.4 55 由计算结果可知，在严格采取各项降噪措施后，项目厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和厂界北邻路4类标准要求，本项目车间位置距离最近的敏感点为北海小区约180m，经过预测，本项目对其影响很小。因此，本项目对周围声环境产生影响较小。 综上所述，本项目运营后噪声对周边的环境影响较小。根据企业实际情况，环境监测可委托可委托有资质的监测机构进行定期监测，监测要求见下表。 表4-8 项目厂界噪声监测计划表 监测类别 监测位置 监测项目 监测频次 厂界噪声 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 3、固体废物 本项目生产过程中产生的废铁屑、废边角料、氧化铁皮，机加工车间车床、锻造车间压力机产生的废乳化液、废机油、废棉纱手套、废油桶等。 表4-9 固体废物产排情况一览表 产生环节 名称 属性 物理性状 环境危险特性 年度产生量 贮存方式 处置去向 环境管理要求 生产过程 废铁屑、废边角料 一般工业固废 固态 / 23120t 一般固废暂存工棚（100m2）内暂存 出售给废品回收站 合理处置，不得随意丢弃 氧化铁皮 固态 / 8620t 设备及车床 废乳化液 危险废物 液态 T 0.6t 桶装密封暂存于危废暂存间 定期由有资质单位转运处置 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013修改单中的相关要求，危废暂存间进行防渗，做好危废记录、交接，专人负责管理 废机油 危险废物 液态 T、I 0.1t 桶装密封暂存于危废暂存间 废棉纱手套 危险废物 固态 T/In 0.1t 袋装密封暂存于危废暂存间 废油桶 危险废物 固态 T、I 0.1t 密封暂存于危废暂存间 由供应厂家回收 针对以上危险废物，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单中的相关要求配备有危险废物贮存场所和储存设施。山西天宝集团有限公司厂区建有规范的危废暂存间（10m2），位于现有厂区机加工车间西侧，危废暂存间平面布置方案分为废机油贮存区、废乳化液贮存区、废催化剂贮存区、通讯照明设备、应急消防器材器具堆放区、危废出入情况记录单，危险废物分类收集暂存于符合标准的密闭容器内，具备完善的转运处置手续，现有厂区目前由有资质单位转运处置。 （1）使用符合标准的容器盛装。 （2）容器及材质要满足相应的强度要求，容器材质和衬里要与危险废物相容，不能发生化学反应，要采取防腐措施。 （3）容器必须完好无损。 （4）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 （5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 （6）危险废物暂存间基础防渗层采用人工基础防渗材料涂层2mm厚的人工材料，地面水泥硬化，渗透系数≤10-10cm/s。 （7）企业内部制定严格的管理制度，由专人收集、安放贮存，并由专人看管，并进行记录与登记，定期检查监督危险废物的处置情况。危险废物暂存间内各种废物单独存放，存放容器或贮罐应清楚标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。 企业将生产过程中产生的废乳化液、废机油装入符合标准的密闭容器内，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志。危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环保行政主管部门监督管理。 4、地下水及土壤 4.1 地下水 (1)本项目废水对地下水的影响 本项目生产不用水；职工为厂区现有职工调配，不新增劳动人员，不另设生活设施。因此，本项目没有生产废水产生，没有生活污水产生，项目不涉及废水对地下水的影响。 (2)物料及固废堆放对地下水的影响 项目涉及使用的原辅材料有钢材、机油、乳化液及稀释剂，产生的固体废物包括废机油、废乳化液等危险废物。本项目不设原料物料及固体废物堆存设施，均利用厂区现有设施，原料钢材堆放场地位于现有厂区下料车间西侧，铁屑等一般固废在一般固废暂存工棚（100m2）内暂存，产生的危险废物分类暂存于厂区现有危废暂存间（10m2）。本项目生产车间内机油、乳化液及稀释剂等均为原料桶现购直接使用，使用量较少，不设油脂暂存库，可能由于人为原因操作不当发生跑、冒、滴、漏现象，只要本项目加强管理及采取车间内分区防渗措施后，基本不会对地下水产生影响。 (3)地下水防护措施 本次评价要求从以下几方面做好防护措施： ①源头控制 该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，保障正常按规范操作，杜绝和防止机械设备出现漏油现象，建立健全安全生产和环境管理制度。 ②分区防渗 a.重点防渗区：数控液压机、车床等设备加工区域设计参照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)与《建筑物防水工程施工方法的技术》要求进行，采用2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其它人工材料，渗透系数小于10-10cm/s，可最大程度的减少渗漏造成的环境风险。 b.一般防渗区：除数控液压机、车床等设备加工区域外的生产车间内部，要求防渗层渗透系数小于10-7cm/s，等效黏土Mb≥1.5m。 c.简单防渗区：即为生产车间外部道路等其他区域，均采用混凝土硬化。 ③应急响应 应急响应是事故状态下的一种急救措施，制定地下水污染应急预案，可大大减少事故状态下污水对地下水的影响。地下水应急预案从两个方面入手，分别是控制污染源和切断污染途径。 当发现液压机、车床等设备加工区域发生机油、乳化液泄漏事件后，当班人员立即向指挥小组组长和副组长汇报，并在事故过程中随时保持与领导小组的联系。指挥小组接到报告后，应及时向生态环境部门汇报，并在事故处理工程中随时保持与公司和生态环境部门的联系。当班人员排查造成事故的原因，并进行应急处理。 表4-10 地下水跟踪监测表 监测点位 监测项目 监测频次 下游监测井 石油类 必要时进行监测 4.2土壤 (1)建设项目土壤环境影响分析 ①结合项目工程特点，项目物料加热产生的废气污染物可能由于大气扩散、降水淋洗等作用在一定距离内沉降到土壤中，影响土壤理化性质，从而影响农作物产量和质量等。本项目位于定襄经济技术开发区内的天宝绿色锻造产业区，周围均为工业用地、商业用地等建设用地，项目周边不涉及耕地、农田等土壤环境保护目标。只要项目严格采取环保治理措施并加强管理后，不会对区域周边农作物产生影响。 ②本项目生产车间内机油、乳化液及稀释剂等均为原料桶现购直接使用，使用量较少，可能由于人为原因操作不当发生跑、冒、滴、漏现象，只要本项目加强管理及采取相应防控措施后，泄漏突发事件可以有效控制在生产车间工作区域，不存在土壤污染途径，基本不会对外部土壤环境产生影响。 (2)土壤环境保护措施 本次评价要求从以下几方面做好防护措施： ①源头控制措施 a、本项目严格采取项目大气污染治理及管理措施后，保持稳定达标排放。 b、对职工加强环境保护意识的教育，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 ②过程防控措施 充分利用植物对污染物的净化作用，通过绿化植物能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。有的污染物质被吸收后，经过植物代谢作用还能逐渐解毒。因此，本项目新增绿化面积500m2，植物对环境具有一定的净化作用。 (3)跟踪监测 制定土壤环境影响跟踪监测计划、以便及时发现问题，采取措施。评价提出的本项目土壤环境监测计划见下表。 表4-11 土壤环境跟踪监测表 监测点位 监测项目 监测频次 周围区域土壤 石油烃 必要时进行监测 5、生态 本项目位于定襄经济技术开发区，且在现有厂区进行，无新增用地，项目用地为工业用地，不涉及生态环境保护目标。 本项目运行后绿化是改善生态环境的重要途径，该厂应加强厂区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。结合厂区整体布置情况进行生态环境保护，具体措施如下： 1)绿化植物种类选择 为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要应选择抗性强，具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，形成绿化带。 2)绿化植物的布置实施 结合项目平面布局，从减少本项目对环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，在项目车间外部空地积极实施厂区绿化，新增绿化面积500m2，同时应加强管理，保证植物的成活率，改善厂区生态环境面貌。 6、环境风险 1)风险识别 本工程涉及风险物质天然气、废机油、废乳化液。项目厂区内配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉，本项目支管网长度50米，管径dn160，天然气密度按0.7174kg/m3计算，涉及的危险化学品以甲烷计，管道阀门间物质存在量为0.72kg，远小于临界量10t，不构成重大风险源。本项目废机油、废乳化液属于危险废物，最大产生量为1.6t/a，远小于规定的临界量2500t，本项目不另设危废暂存间，暂存于现有厂区危废暂存间（10m2），定期由有资质单位转运处置，不构成重大风险源。 2)风险源识别及可能影响途径 通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原料、产品的物性和特点，项目厂区涉及风险物质的生产设施为天然气加热炉、液压机及车床加工区。项目在运行过程中，可能涉及到天然气的泄漏而引起的空气污染或火灾爆炸、由于不正当操作或意外导致废机油等泄漏而引起的土壤、地下水污染或火灾环境风险事件的发生。 3)环境风险防范措施 (1) 天然气泄露时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源。应急处理人员戴防毒面具、防护眼镜、耳塞，穿防静电工作服，立即关闭阀门，然后清除所有点火源，消除所有火花、静电，工艺设备接地，防止泄漏的天然气进入限制性空间，在保证安全的前提下根据泄漏的不同位置采取相应的应急抢险措施并快速疏散与应急无关的车辆和人员，对泄漏区进行警戒隔离。抢险人员配备应急灭火装置和人员作业工具；对其管内的气体进行排空，并安装管套，联系厂家对泄漏点紧急处理。 (2) 车间内液压机及车床加工区域设置拦截收集槽，确保发生废机油、乳化液等意外泄漏事故时，液体进入拦截收集槽内，不外流，避免污染环境。 (3)为确保安全生产，防止灾害和事故的发生和蔓延，在项目建设中，充分设置各种足够的、必须的安全和消防措施。 (4)该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，加强职工环保意识教育，操作时严格遵守操作规程，提倡文明生产，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度。 7、项目 “三本账”计算 项目“三本账”计算公式为：原有工程排放量+本工程排放量-以新带老削减量=最终排放量。本项目技改前后“三本帐”计算见下表： 表4-12 项目扩建前后“三本帐”汇总表 污染物名称 原有工程排放量（t/a） 本工程排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 最终排放量（t/a） 扩建后排放增减量（t/a） 废气 烟尘 0.446t/a 1.717t/a - 2.163t/a +1.717t/a SO2 0.121t/a 0.240t/a - 0.361t/a +0.240t/a NOx 5.96t/a 15.507t/a 3.753t/a 17.714t/a +15.507t/a 本项目为扩建工程，随着工程规模的扩大，扩建后污染物排放量表现为增加，但项目污染物排放实施区域大气污染物2倍削减替代，因此，本项目实施后，区域大气污染物削减效果为NOx减少17.714t/a、SO2减少0.722t/a、烟尘减少2.163t/a，区域大气污染物减排效果明显。本项目采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）加热炉采用低氧燃烧和烟气再循环的低氮技术抑制NOx生成，并且现有厂区天然气加热炉通过加装脱硝措施削减NOx排放量，因此，本项目采取以上污染治理措施后，对改善定襄大气环境质量具有积极的示范带动作用，且项目各项固体废物均能做到合理处置，不外排，符合三本账要求。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA008天然气加热炉 | 烟尘 SO2 NOx | 加热炉采用低氧低氮蓄热式平焰烧嘴（PXLOLN）技术，低氮原理为低氧燃烧和烟气再循环，废气分别经过1根15m高烟囱（共6个）排放 | 根据《定襄经济技术开发区总体规划环境影响报告书》要求锻造企业工业炉窑废气执行标准按照颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30mg/m3、50mg/m3、200mg/m3 |
|  | DA009天然气加热炉 |  |  |  |
|  | DA010天然气加热炉 |  |  |  |
|  | DA011天然气加热炉 |  |  |  |
|  | DA012天然气加热炉 |  |  |  |
|  | DA013天然气加热炉 |  |  |  |
| 地表水环境 | —— | —— | —— | —— |
| 声环境 | 锻造、辗环、机加工等产噪设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，即昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)，北侧临台忻线厂界执行4类标准，即昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)。 |
| 电磁辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | 本项目生产过程中产生的废铁屑、废边角料、氧化铁皮在现有厂区内一般固废暂存工棚（100m2）内暂存，出售给废品回收站； 机加工车间车床、锻造车间压力机产生的废乳化液、废机油、废棉纱手套、废油桶等，均属于危险废物，分类收集暂存于符合标准的密闭容器内，暂存于现有厂区危废暂存间（10m2），其中废机油、废棉纱手套、废乳化液定期由有资质单位转运处置，废油桶由供应厂家回收。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制 该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，加强职工环保意识教育，保障正常按规范操作，杜绝和防止机械设备出现漏油现象；采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度，建立健全安全生产和环境管理制度。 ②分区防渗 a.重点防渗区：数控液压机、车床等设备加工区域设计参照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)与《建筑物防水工程施工方法的技术》要求进行，采用2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其它人工材料，渗透系数小于10-10cm/s，可最大程度的减少渗漏造成的环境风险。 b.一般防渗区：除数控液压机、车床等设备加工区域外的生产车间内部，要求防渗层渗透系数小于10-7cm/s，等效黏土Mb≥1.5m。 c.简单防渗区：即为生产车间外部道路等其他区域，均采用混凝土硬化。 ③应急响应 应急响应是事故状态下的一种急救措施，制定突发环境事件应急预案，从两个方面入手，分别是控制污染源和切断污染途径。 |
| 生态保护措施 | 1)绿化植物种类选择 为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要应选择抗性强，具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，形成绿化带。 2)绿化植物的布置实施 结合项目平面布局，从减少本项目对环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，在项目车间外部空地积极实施厂区绿化，新增绿化面积500m2，同时应加强管理，保证植物的成活率，改善厂区生态环境面貌。 |
| 环境风险 防范措施 | (1) 天然气泄露时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源。应急处理人员戴防毒面具、防护眼镜、耳塞，穿防静电工作服，立即关闭阀门，然后清除所有点火源，消除所有火花、静电，工艺设备接地，防止泄漏的天然气进入限制性空间，在保证安全的前提下根据泄漏的不同位置采取相应的应急抢险措施并快速疏散与应急无关的车辆和人员，对泄漏区进行警戒隔离。抢险人员配备应急灭火装置和人员作业工具；对其管内的气体进行排空，并安装管套，联系厂家对泄漏点紧急处理。 (2) 车间内液压机及车床加工区域设置拦截收集槽，确保发生废机油、乳化液等意外泄漏事故时，液体进入拦截收集槽内，不外流，避免污染环境。 (3)为确保安全生产，防止灾害和事故的发生和蔓延，在项目建设中，充分设置各种足够的、必须的安全和消防措施。 (4)该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，加强职工环保意识教育，操作时严格遵守操作规程，提倡文明生产，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度。 |
| 其他环境 管理要求 | 严格按照环评报告及批复要求进行建设，建设完成后根据《排污许可管理条例》及时进行排污登记，并进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产运营，运营期间做好环境设施保养与维护，处于正常状态下运营。建立健全环保管理制度和运行台账，保持清洁生产。 |

# 六、结论

山西天宝集团有限公司“基于5G+云平台风力发电环锻件智能制造扩建项目”生产工艺成熟可靠，项目运营后各污染物可以做到达标排放或合理处置，项目符合区域环境功能区划，在严格采取评价规定的防治措施后，对区域环境质量影响较小，实现了经济、社会和环境效益的统一。 本项目的建设符合国家和地方产业政策，项目符合定襄经济技术开发区总体规划要求，从环境保护角度分析，项目符合相关环境保护规划以及环境保护相关政策要求，在严格采取环评提出的污染治理措施，严格执行“三同时”制度，项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（烟尘） | 0.446t/a | 0.446t/a | - | 1.717t/a | - | 2.163t/a | +1.717t/a |
|  | SO2 | 0.121t/a | 0.121t/a | - | 0.240t/a | - | 0.361t/a | +0.240t/a |
|  | NOx | 2.207t/a | 5.96t/a | - | 15.507t/a | 3.753t/a | 17.714t/a | +15.507t/a |
| 废水 | 生活污水 | 1584t/a | - | - | - | - | 1584t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废铁屑、废边角料 | 14800t/a | - | - | 23120t/a | - | 37920t/a | +23120t/a |
|  | 氧化铁皮 | 7520t/a | - | - | 8620t/a | - | 16140t/a | +8620t/a |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0.2t/a | - | - | 0.6t/a | - | 0.8t/a | +0.6t/a |
|  | 废机油 | 0.2t/a | - | - | 0.1t/a | - | 0.3t/a | +0.1t/a |
|  | 废棉纱手套 | 0.2t/a | - | - | 0.1t/a | - | 0.3t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | 0.1t/a | - | - | 0.1t/a | - | 0.3t/a | +0.1t/a |

注：⑥=②+③+④-⑤；⑦=⑥-①