# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：定襄县艺枭木石雕刻厂

仿古家具与传统木艺文化产品

建设单位（盖章）：定襄县艺枭木石雕刻厂

编制日期：   二〇二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定襄县艺枭木石雕刻厂仿古家具与传统木艺文化产品 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-140921-21-03-002931 |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 山西省（自治区）忻州市定襄县（区）晋昌镇（街道）庄力产业集聚区 |
| 地理坐标 | （112度55分47.464秒，38度27分50.645秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2110木质家具制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业21 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定襄经济技术开发区管理委员会行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3887.31 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 定襄县人民政府2014年6月13日以定政函[2016]66号对园区规划进行了批复，庄力产业集聚区正在办理规划环境影响评价手续。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 定襄经济技术开发区庄力产业集聚区北至忻河铁路，东至县城西三环路，西至庄力村西侧，南至规划外环路。园区建设用地规模为248.1公顷。 庄力“飞地经济”园区是定襄县转型发展，进一步优化产业布局，促进产业集聚升级的重要工业基地，是以“飞地经济”为发展模式，以高新技术产业、装备精加工和现代物流为主的示范园区。 园区在现有企业用地的基础上，进行整合、改造，重点加大基础设施建设，近期安排园区东侧用地，远期向园区西侧发展。 园区为“两轴一心两片区”的空间布局结构。“两轴”：园区中央贯穿东西、南北的两条主干道形成的景观轴；“一心”：园区北入口处的行政办公区、广场绿地、商业金融等组成的园区配套服务中心；“两片区”：中心大街北侧的高新科技产业区和南侧的特色产业区。 园区工业用地分为两块，即特色产业用地，位于园区中心大街南侧，规划用地面积为92.86公顷；高新技术产业用地 ，位于园区中心大街北侧，规划用地面积为76.66公顷。 集聚区拟规划市政工程设施： 给水： 1、西三环路西侧已选址确定为城市第二水厂，占地9亩，可为园区提供水源。 2、在主要街道设置配水主干管，主干管设置成树枝状，供水管网采用生活、消防合用管网。中水管网根据企业需求另行规划。 雨水： 1、园区采用雨污分流的排水体制。 2、雨水排放原则上以自流排放为主。就近排入自然水体。园区道路下设雨水管道，北侧的排入忻定大渠，南侧的排入牧马河。 污水 ： 县城东南部规划新建污水处理厂一座，日处理污水1.5万立方米/日。园区污水管网汇流于中心大街，经二级泵站提升后经县城牧马河大街地下污水管排入城东南污水厂。 燃气： 1、县城西北向已建国电定襄然气门站一座，天然气次高压输气管网已送入园区，满足园区气源要求。 2.园区管网系统采用中压、低压二级系统，形成环枝结合的园区输配系统。 供热： 1、定襄县城规划热电厂位于县城的东南部。园区供热远期规划热源采用热电联产供热，纳入县城南片供热区；近期规划利用天然气清洁能源，采用片区天然气锅炉集中供热的方式连片供热。 2、远期供热管网采用二次热水管网系统的供热方案，由热电厂将高温热水送至园区热力站，由热力站进行热交换后向用户供热。热力站按片区设置，每座热力站供热面积10万m2-15万m2左右。 供电： 1、园区电源由庄力村西35kV变电站和引自定襄县变电站的35kV电缆线解决，形成双回路供电机制。 2、所有的10kV及以下的电力电缆敷设在路西（北）一侧；送电电源上不允许带用户；高压用户及公用箱变从开闭所或高压分支箱接线。 3、按国家相关规范严格保护高压线走廊。 园区环境保护与治理要求为对不符合功能要求的工业进行改造、调整和转型，关闭严重污染环境的企业，鼓励发展高新技术、低能耗、低污染的产业，大力发展循环经济，严格限制会产生大量水、气污染物和固体废弃物的工业。综合防治工业噪声污染。工业生产厂房内封闭进行，尽可能降低对外界的影响。 项目位于定襄经济技术开发区庄力产业集聚区次1号路西侧，占地3887.31m2，为工业用地。项目为家具制造及木制品加工，符合集聚区工业性质企业要求。本项目运营后生产活动在封闭厂房内进行，排放的污染物主要为木工雕刻打磨工序产生的粉尘。喷漆晾干工序产生的有机废气非甲烷总烃，在采取相应措施处理后可以实现达标排放。因此本项目符合集聚区工业企业环境保护要求，用地符合土地利用规划要求。 1、三线一单符合性分析 ①生态保护红线 本项目位于忻州定襄县庄力产业集聚区，项目占地为工业用地，建设区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区等区域。因此，该项目的建设不逾越生态保护红线。 ②环境质量底线 本次评价收集了2020年1-12月份全省县（市、区）环境空气质量主要污染物浓度及同比改善情况，根据监测结果可知，定襄县除SO2、NO2、CO达标外，PM10、PM2.5、O3均有一定程度的超标，由此可见，区域属于不达标区。 由于项目所在地环境空气为不达标区，区域总量执行倍量削减，新增本项目工程后，借助区域的达标计划，可满足本项目新增量倍量削减要求。 地表水：项目所在区域最近地表水为厂区南侧1.4km的牧马河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）规定，项目所在地的地表水体为牧马河，控制断面为陈家营，水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 本次评价收集了忻州市环境保护局公布的2021年牧马河陈家营监测断面监测资料，陈家营例行监测断面在监测时间水质超标。 本项目木工雕刻打磨粉尘废气及喷漆晾干有机废气经环保设备处理后达标排放，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农肥，在采取严格的降噪措施后，厂界噪声可达标排放，固废合理处置，对区域环境影响很小。 因此本项目的建设不会对区域环境产生明显影响，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目施工运营过程会消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对于区域可利用资源总量较小，符合资源利用上线的原则要求。 ④环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日），项目生产工艺、生产规模和生产设备均不属于淘汰类、限制类，因此本建设项目符合国家产业政策，不违背环境准入负面清单要求。 综上所述，项目的建设不违背三线一单的要求。 2、结合《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发（2020）26号）和《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，项目所在区域为“重点管控单元”：见附图10。重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 表1-1 与《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析 管控类别 管控要求 本项目情况 符合性分析 空间布局约束 1.各县（市、区）人民政府应当按照国民经济和社会发展规划、国土空间规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排，依法逐步对不符合产业政策和布局不合理的重污染企业实施关停搬迁。 本项目符合产业政策相关要求，无需搬迁 符合 2.对纳入生态保护红线的，其管控规则应以自然资源部最终出台的《生态保护红线管理办法》为准。 距离本项目最近的地表水体为牧马河，位于本项目南侧1.4km处，不在生态功能保护线范围内。 符合 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划要求。 本项目不属于两高行业 符合 4.石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立的产业园区。 本项目不属于上述行业 符合 5.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 本项目不在居民区、学校、医疗和养老机构等周边，切不属于上述行业 符合 6.加强矿山生态环境监管，禁止在自然保护区、水源地保护区域等重要生态保护地禁采区域内开矿。 本项目无开矿工序 符合 污染物排放管控 1.“1+30”区域重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目不属于重点行业 符合 2.产业集聚区、工业园区要逐步取消自备燃煤锅炉，积极推进“煤改气”“煤改电”工程。 本项目不涉及燃煤锅炉 符合 3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 本项目不属于两高项目 符合 4.国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 本项目不属于两高项目 符合 5.鼓励企业使用新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料，改造和提升传统产业，开展废弃物处理及再生资源综合利用，发展循环经济。 本项目采用了新工艺，符合循环发展 符合 6.煤炭企业应当按照综合利用和处置煤矸石技术规范要求综合利用和处置煤矸石。 本项目不属于煤炭企业 符合 环境风险防控 1.建立健全突发环境事件应对工作机制，提高预防、预警、应对能力。 本项目已提出健全突发环境事件应对机制 符合 2.危险废物按规范收集、贮存、转运、利用、处置。 本项目已提出危险废物收集、贮存、转运、利用、处置 符合 3、与定襄县生态功能区划的符合性分析 根根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，拟建项目位于：I 1定襄盆地水土保持生态功能小区。 该区分布在定襄县中北部和中南部，涉及晋昌镇中南部。神山乡南部、蒋村乡的大部分地区、以及河边镇的中部、受禄乡、季庄乡、宏道乡的中南部地势平坦的地区，总面积为353km2。植被类型主要以栽培植被为主，地貌类型为平坦冲积平原，地下水主要为碳酸岩类富水程度强含水岩组。地带土壤主要有淡褐土，系统主要服务功能为水土保持。 (1)该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价 该区域植被覆盖度较好，上壤侵蚀为轻微度侵蚀，敏感程度为不敏感，生境敏感性为轻度敏感，生态环境综合敏感程度为轻度敏感，生物多样性保护为一般重要，营养物质保持为比较重要，水源涵养区域为一般重要，该区域属生态服务功能一般重要区。 (2)该区的主要生态环境问题 ①农牧业生产活动仍存在蚕食植被现象，造成水土流失；②天然和人为的火灾烧毁草灌植被；③农牧业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对农村生态环境产生影响；④畜禽散养和农业生产活动破坏植被，造成水土流失现象，水土流失降低土壤的服务功能，⑤农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染，水源保护区周边居民生活和农业生产过程中产生的废弃物随意乱倒和堆放对饮用水源的水质产生影响。 (3)该区生态系使的保护措施 ①对现有林地和草地进行补植补造，并加强管护进行合理的采伐和放牧；②对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；③科学实施种植养殖业，秸秆机械粉碎后还田，经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥，秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料。利用畜牧业粪便生产、发展酒气、太阳能等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 （4）本项目与生态功能区划的符合性分析 评价对拟建项目提出了较为完善的污染物防治措施，可有效保持当地生态系统的稳定性，维持或改善现有生态环境。因此，本项目可满足《定襄县生态功能区划》要求，见附图11。 4、与定襄县生态经济功能区划的符合性分析 根据《定襄县生态经济区划》，拟建项目位于：Ⅲ2定襄县西部工业经济区该区位于定襄县西部，涉及晋昌镇和南王乡的中东部，面积约116km2。 生态环境特征：该区海拔在700-900m之间。地貌类型主要为平原，平均降水量在350-450mm；土壤类型以淡褐土为主；土地利用现状主要为旱地、水浇地；该区域植被状况较差，植被盖度在30%以下，植被类型以栽培植被、低覆盖度草为主。 目前该区域内工业企业分布较少，经济发展基础以农牧业和和工业为主。 生态功能区：滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区、定襄盆地水土保持生态功能小区。 生态服务功能：营养物质与水土保持。 生态环境敏感性：该区属土壤侵蚀轻度敏感区，生态环境敏感性为轻度敏感。 生态经济功能：生态农业、工业经济开发。 发展方向： 鼓励：①鼓励发展有本地特色的锻造加工制造业；②鼓励发展农牧产品加工业，打造特色农业品牌。 生态环境保护要求：①合理布局优化组合发展集约化、规模化、生态化的建材、铸造等产业经济；②对滹沱河沿岸实施高标准的绿化美化，加强植草、植树护岸林带建设；③加快区内排污管网和垃圾无害化处置场建设。 拟建项目为环保设备加工制造项目，项目的实施可以辅助锻造加工企业降低污染物排放，符合生态经济区划发展方向。拟建项目与定襄县生态经济区划位置关系图见附图12。 5、与定襄县县城总体规划（2012-2030年）符合性分析 根据《定襄县县城总体规划（2012-2030）》，本项目不在《定襄县县城总体规划》规划范围内，距离县城规划区270m，因此，不违背定襄县城总体规划。定襄县城总体规划见附图9。 6、关于印发《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》的通知”（晋气防办［2018］17号）符合性分析 根据《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》，工业涂装行业-钢结构制造行业要求，符合性见表1-2。 表1-2 山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）符合性 序号 方案要求 项目情况 相符性 1 钢结构制造行业 大力推广使用高固体分及固体涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。 本项目采用水性漆。其中水性漆成分为丙烯酸甲酯，水性漆中固体份含量均大于70%，属于高固份涂料。 符合 2 大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。 本项目采用高压无空气喷涂技术。 符合 3 逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施。 1座喷漆晾干房为密闭结构，设置集气系统，喷漆晾干房安装1套“二级活性炭吸附”废气处理装置。 符合 ④《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》符合性分析 表1-3 山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案符合性 序号 方案要求 项目情况 相符性 1 提高低VOCs含量涂料使用比例。鼓励企业使用水性、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料。限制使用施工状态下VOCs含量大于420g/L的涂料，从工艺的源头减少原辅材料的VOCs含量，实现VOCs减排目的。 本项目使用的水性漆全部为低VOCs含量涂料。其中水性漆成分为丙烯酸甲酯，水性漆中固体份含量均大于70%，属于高固份涂料；施工状态下涂料VOCs含量低于50g/L。 符合 2 涂料、稀释剂、清洗剂等含有机溶剂的原辅材料应密闭存放，调配作业应在独立密闭间内完成，宜采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅材料转运应采用密闭容器封存。 喷漆和晾干在密闭喷漆晾干房中进行，设有油漆库储存漆料，油漆储存于密闭桶中。 符合 3 所有产生的VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。废气收集主要包括涂装废气和干燥废气，其中涂装废气和烘干废气宜分类收集。收集系统能与生产设备应自动同步启动。 喷漆晾干房为密闭结构，污染物产生量小，浓度低，设置统一集气系统；工作时始终保持微负压状态。 符合 4 加强废气处理。涂装废气应优先设置有效的漆雾预处理装置，鼓励采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等先进除漆雾装置。涂装废气、晾干废气宜采用吸附浓缩+焚烧方式处理，在污染物总量规模不大且浓度低的情况下也可联合采用活性炭吸附、低温等离子法等废气处理集成技术，低温等离子法、光催化法等干式氧化技术宜与吸收技术配套使用。 该项目污染物总量规模不大且浓度低，喷漆、晾干共用1套“二级活性炭吸附”废气处理装置。 符合 5 妥善、及时处置次生污染物。废气处理产生的废水应定期更换和处理。更换产生的废活性炭、废吸附剂应按照相关要求规范处置，防范二次污染。 该项目不产生废水，更换产生的废活性炭、废漆桶委托有资质单位定期转运、处置 符合 4、《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》(环大气[2019]53号)符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，符合性见表1-4。 表1-4 重点行业挥发性有机物综合治理方案符合性 序号 方案要求 项目情况 相符性 1 工业涂装VOCs强化源头控制，加快使用粉末，水性、高固体分、辐射固化等低VOCs量的涂料替代溶剂涂料。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。 本项目使用的水性漆全部为低VOCs含量涂料。其中水性漆成分为丙烯酸甲酯，水性漆中固体份含量均大于70%，属于高固份涂料 符合 2 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。 本项目采用高压无空气喷涂技术，喷涂工艺在室内封闭式喷漆晾干房内进行。 符合 3 所有产生的VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。废气收集主要包括涂装废气和干燥废气，其中涂装废气和烘干废气宜分类收集。收集系统能与生产设备应自动同步启动。 本工程1座喷漆晾干房均为密闭结构，污染物产生量小，浓度低，设置统一集气系统；工作时始终保持微负压状态。晾干在喷漆晾干房内，收集系统能与生产设备应自动同步启动。 符合 4 加强废气处理。涂装废气应优先设置有效的漆雾预处理装置，鼓励采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等先进除漆雾装置。涂装废气、晾干废气宜采用吸附浓缩+焚烧方式处理，在污染物总量规模不大且浓度低的情况下也可联合采用活性炭吸附、低温等离子法等废气处理集成技术，低温等离子法、光催化法等干式氧化技术宜与吸收技术配套使用。 该项目污染物产生量小且浓度低，喷漆、晾干共用1套“二级活性炭吸附”装置。 符合 5 妥善、及时处置次生污染物。废气处理产生的废水应定期更换和处理。更换产生的废活性炭、废吸附剂应按照相关要求规范处置，防范二次污染。 该项目不产生废水，更换产生的废活性炭、废漆桶委托有资质单位定期转运、处置 符合 |
| 其他符合性分析 | 无 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 主要建设内容 主要建设木工车间、雕刻打磨车间、喷漆成品车间、展厅、办公楼；购置安装推台锯、雕刻机等设备。 表2-1 主要工程建设内容 工程类别 工程情况 备注 主体 工程 木工车间 占地面积为150m2（10m×15m），彩钢全封闭，布置1台原木推台锯，1台精密推台锯 未建 雕刻打磨车间 占地面积为180m2（20m×9m），彩钢全封闭，内设雕刻工序和打磨工序，布置有三轴木工单头雕刻机、三轴木工双头雕刻机、四轴木工雕刻机、多功能雕刻机等设备 未建 喷漆成品车间 占地面积为1848m2（24m×35m），彩钢全封闭。内设喷漆晾干车间，占地面积为132m2（22m×6m），成品库，占地面积为360m2（24m×15m） 未建 辅助 工程 综合办公楼 占地面积为160m2（20m×8m），二层砖混结构，主要用于日常办公 未建 展厅 占地面积为242m2（22m×11m），二层砖混结构，主要用于产品展览 未建 南房 占地面积为200m2（40m×5m），砖混结构，主要用于杂物储存 未建 公用 工程 给水 庄力产业集聚供水管网 依托 供电 庄力产业集聚电网提供 依托 供热 生产车间不供热，办公室采用电采暖 依托 储 运 工程 原料库 占地面积为176m2（22m×8m），彩钢全封闭 未建 危废暂存 喷漆成品车间西侧设10m²的危废暂存间，设立危险废物标识 未建 一般固废暂存 在木工车间东北侧设2m2的一般固废暂存箱暂存 未建 环保 工程 废气 木工 雕刻打磨工序 木工车间设置12个顶吸集气罩，雕刻打磨车间共设置8个侧吸集气罩，收集的废气经布袋除尘器（风机量20000m3/h）（收集效率95%，净化效率96%）处理后，通过15m高排气筒排放 未建 喷漆晾干废气 负压式喷漆晾干房尺寸（22m×6m），大容积密闭集气罩收集的有机废气经二级活性炭吸附装置（20000m3/h风机量）（，收集效率95%，净化效率90%）净化处理的后，通过15m高排气筒排放 未建 废水 生活 污水 职工生活污水，经30m3化粪池处理后，定期清掏用于农肥， 不外排 未建 噪声 选用低噪设备，基础减震、定期维护、厂房隔声 未建 固废 生活垃圾 收集于厂区垃圾箱内，定期交由环卫部门处置 未建 边角料、木屑、除尘灰 暂存于一般固废暂存箱，定期外售给废品回收站 未建 含漆废物、废机油、废漆桶、废活性炭 喷漆成品车间西侧设10m²的危废暂存间，委托有资质单位进行统一处置 未建 2、产品类型 产品方案：年生产200套仿古家具、5000件传统文化工艺品。本项目具体产品类型见表2-2。 表2-2 产品类型及方案 序号 产品名称 单位 产量 1 仿古家具（平均表面积为18m2） 套 200 2 传统文化工艺品（平均表面积为1.8m2） 件 5000 3、原辅材料及能源消耗 本项目生产主要原辅材料为木材，项目主要原、辅材料用料见表2-3。 表2-3 原辅材料用量一览表 序号 原料名称 用量 单位 供应商 备注 1 板材 50 吨 就近购买 20mm厚 2 青砖 1.0 吨 就近购买 -- 3 水 205 m3/a 庄力产业集聚供水管网供给 -- 3 电 5×104 kWh/a 庄力产业集聚电网提供 -- 5 机油 0.5 t/a 就近购买 -- 6 天然蜂蜡 0.01 t/a 就近购买 -- 7 水性漆 2.0 t/a 就近购买 （立邦/嘉宝莉） 密封罐装 表2-4 水性漆用量一览表 名称 消耗量t/a VOCs 苯 甲苯＋二甲苯 浓度g/L 浓度% 浓度% 水性木器底漆 1.0 50 未检出 未检出 水性木器面漆 1.0 50 未检出 未检出 合计 2.0 / / / 本项目喷涂所采用漆料均为原料供应厂家的成品涂料，使用时加水稀释即可，不涉及调漆工艺，生产时直接使用。本项目所使用水性漆主要成分为：丙烯酸甲酯。 水性漆密封包装，存放于全封闭油漆库内，防风防雨避光，运输由汽运运回。 表2-5 丙烯酸甲酯的理化性质及危险特性表 标识 中文名：丙烯酸甲酯 英文名：Methyl acrylate 分子式：C4H6O2 分子量：86.089 CAS号：96-33-3 危规号：1919 理化性质 性状：无色透明液体 溶解性：微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯 熔点（℃）：-75 沸点（℃）：80 临界温度（℃）：263 临界压力（MPa）：4.3 燃烧爆炸危险性 燃烧性：易燃 闪点（℃）：-3 爆炸下限（%）：2.8 爆炸上限（%）：25.0 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。丙烯酸甲酯容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急剧加性剧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 灭火方法：消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 毒性 急性毒性 LD50：277mg/kg（大鼠经口）；827mg/kg（小鼠经口）；1243mg/kg（兔经皮） LC50：1350ppm（大鼠吸入，4h） 家兔经眼：150mg，引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验：1g/0kg，引起刺激。 对人体危害 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：高浓度接触，引起流涎、眼及呼吸道的刺激症状，严重者口唇发白、呼吸体困难、痉李、因肺水肿而死亡。误服急性中毒者，出现口腔、胃、食管腐蚀症状，伴危 有虚脱、呼吸困难、躁动等。长期接触可致皮肤损害，亦可致肺、肝、肾病变。 急救 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 防护 呼吸系统防护：空气浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。必要时，佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 贮运 在贮存过程中易聚合，光、热和过氧化物能加速其聚合作用。纯粹的单体在低于10℃时不聚合。通常加入对苯二酚单甲醚0.1%作阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。镀锌铁桶包装。应单独贮存，防止日光直射，贮存温度<21℃，长期贮存及运输应加阻聚剂。注意防火。按易燃品规定贮运。 4、主要设备 本项目主要设备见下表2-6。 表2-6 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 原木推台锯 / 台 2 2 精密推台锯 / 台 2 3 平刨 / 台 1 4 压刨 / 台 1 5 砂光机 / 台 2 6 带锯 / 台 1 7 磨刀机 / 台 1 8 三轴木工单头雕刻机 / 台 1 9 三轴木工双头雕刻机 / 台 1 10 四轴木工雕刻机 / 台 1 11 多功能雕刻机 / 台 2 12 激光机 / 台 1 13 微型雕刻机 / 台 1 14 空压机 / 台 2 15 打磨除尘柜 / 台 1 16 喷漆晾干房 / 座 1 17 二级活性炭吸附 / 台 1 项目生产能力简述： 雕刻机运行时间与设备能力：项目设置5台雕刻机，每件雕刻机加工能力为2件/d，年运行300天，生产能力可以达到3000件。满足雕刻加工2500件/a的需求。 喷漆晾干房运行时间与设备能力：项目1座喷漆晾干房，加工能力为13套/d，每天喷涂晾干4小时，年运行200天，生产能力可以达到2600件。满足加工2500件木质产品需求。 5、平面布置 本项目占地3887.31平方米，建设内容为主要建设木工车间、雕刻打磨车间、喷漆成品车间、展厅、办公楼。厂区东北侧为办公楼，西南侧为木工车间，西北侧为雕刻打磨车间，其东侧为喷漆成品车间，大门位于厂区东侧，根据国家《工业企业总平面设计规范》的要求，总图布置在满足生产工艺流程的前提下，严格遵循安全、卫生等有关规定，充分利用地形优势，做到功能分区明确合理。 本项目总平面布置见附图6。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，每年工作300天，一班制，每天8h。 7、公用工程 （1）给排水 本项目用水由庄力产业集聚区供水管网提供，可以满足本工程用水量需求。 本项目用水主要包括：生活用水、绿化用水、道路及场地洒水等。 ①生活用水 工程计划配置8名员工，（跑家6人，常住2人）年工作日为300d，用水量按（30L/p·d）计算为0.06m3/d（18m3/a），生活污水按80%算，生活污水排放量为0.05m3/d（15m3/a），生活污水水质简单，经化粪池处理后，定期清掏用于农肥，不外排。 ②绿化、道路用水 本项目道路清洁用水以0.5L/(m2·次)计，项目道路面积为500m2，每天2次，全年210d，则道路冲洗用水为105m3/a。绿化用水以0.28m3/(m2·a)计算，绿化面积为100m2，年绿化天数210天，则绿化用水量为28m3/a。 项目用水量及排水量见表2-7，项目非采暖期，采暖期水平衡见图1，图2。 表2-7 工程用水量及排水量一览表 用水类型 用水量指标 数量 用水量（m3） 排水量（m3） 日用水量 年用水量 日排水量 年排水量 1 职工生活用水 30L/p·d 2人 0.06 18 0.05 15 2 道路洒水 0.5L/m2·d 500m2 0.5 105 - - 3 绿化用水 0.28m3/(m2·a) 100m2 0.133 28 - - 总计 采暖季 —— —— 0.06 151 0.05 15 非采暖季 —— —— 0.693 图1 项目非采暖期水平衡图 图2 项目采暖期水平衡图 （2）供电 本项目供电由晋昌镇庄力产业集聚区电网提供。 （3）采暖 办公室采用电采暖，车间不供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 仿古家具与传统木艺文化产品生产工艺，主要包括： （1）原木检验 原料木材进厂后，由检验人员对原料进行检测，检测不合格原料返回供应厂家。（2）木工加工 合格原料依据订单确定尺寸切割，加工成规定尺寸的木板，推台锯产生的粉尘经顶吸集气罩收集，由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。 （3）雕刻机加工 加工好的木板由雕刻机加工，产生的粉尘经侧吸集气罩收集，由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。 （4）手工精加工 毛坯雕刻完成后，人工进行精加工修饰处理。 （5）手工组装 精加工完成的产品和辅料青砖一起进行手工组装。 （6）半成品打磨 组装完成后的半产品在打磨车间进行打磨加工，产生的粉尘经侧吸集气罩收集，由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。 （7）喷漆晾干 打磨加工完成后推入喷漆晾干房喷漆。喷底漆，面漆各1遍。晾干。产生的有机废气经二级活性炭吸附装置净化处理后，通过15m高排气筒排放。 （8）打蜡 喷漆晾干完成后的产品进行手工打蜡，蜡品来源为天然蜂蜡。 （9）成品 打蜡完成后的产品包装，入库，外售。 工艺流程图： 主要污染工序： 1、废气产生环节 G1-G3：木工雕刻打磨工序产生的颗粒物。 G4：喷漆晾干工序产生的非甲烷总烃。 2、废水产生环节 W1：生活污水，其污染物主要以SS、COD、BOD5、氨氮为主。 3、固体废物产生环节 S1-S4：木工雕刻打磨工序产生的废木屑、边角料及布袋除尘器收集的除尘灰等； S5：废活性炭，废漆桶，设备维护保养将产生少量废机油； S6：职工产生的生活垃圾。 4、噪声产生环节。 N1-N5：生产过程中产生设备的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，原有场地为闲置空地，没有存在的主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 略。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 水性漆喷涂工序执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》晋气防办（2017）32号文件中有组织排放源工业涂装行业非甲烷总烃浓度60mg/m3标准要求，最低去除效率70%，无组织企业边界排放限值非甲烷总烃浓度2.0mg/m3标准要求。 木工雕刻打磨废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2二级要求。 表3-3 大气污染物综合排放标准 污染物 排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值见表3-4。 表3-4 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 （2）厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见表3-5。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位〔dB(A)〕 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 3、固体废物 运营期产生的固体废物执行一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 废活性炭、废漆桶、废机油等危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制指标建议： 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 经工程分析可知，本项目新增污染物排放量为粉尘0.076t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境保护措施 (1)施工扬尘防治措施具体如下： 1)加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。建立施工工地管理清单，尽量采用装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度。严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“6个100%”要求。 2)从严控制渣土运输污染。无主管部门核发的《渣土运输许可证》和交警部门核发的《限行道路通行证》的车辆，一律不得进入工地；密闭不严、车轮带泥的车辆，一律不得驶出工地。渣土运输车全部采用全密闭、全定位、全监控的新型环保渣土车，并符合环保尾气排放标准。 3)设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 4)建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置，应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷水压尘等其他有效的防尘措施。 5)施工期间施工现场不允许露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、垃圾以及其他产生有毒、有害粉尘或恶臭气体的物质。 6)工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。 7)施工期间施工队人员生活能源采用罐装液化气，采暖使用电暖器。 8)接受当地生态环境部门依法对建筑工地的扬尘污染监督管理，建设单位应按照相关规定，将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承包合同中明确施工单位是全面落实扬尘污染防治方案的责任方，施工单位必须设置环境保护牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等；并严格按《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》中的要求缴纳扬尘排污费，促进建筑工地扬尘污染防治。 综上所述，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 (2)施工机械和运输车辆尾气防治措施： 根据《非道路移动机械污染防治技术手册》，非道路移动机械的使用应注意： 1)优先采用发动机优化燃烧、电控管理技术的设施设备； 2)加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。 2、噪声污染防治措施 针对项目工程特点及周围环境特点，施工时应采取以下防治措施： (1)设立专职环保工程监理员、提高施工人员的环保意识：在项目施工期间承建单位应设立专职环保工程监理员，实行环保监理员制度，负责施工现场的环境管理和扬尘污染的控制工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取降噪措施，尽力将噪声减到最低限度。 (2)采用先进设备、淘汰落后设备：噪声污染的控制，归根到底是噪声源的控制，只有强化噪声源的管理和治理，才是改善环境质量的根本途径。因此，应督促淘汰落后的施工方式和设备，采用新技术，低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。同时，闲置不用的设备立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 (3)降低施工交通运输噪声：车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛。 3、废水防治措施 (1)机械和车辆冲洗废水 施工泥浆废水和设备车辆冲冼废水悬浮物浓度较大，应设置沉淀池(5m3)，废水经沉淀后用于施工物料混合用水或地面浇洒，禁止废水乱排。 (2)施工人员生活污水 根据业主提供的资料，项目不单独设施工营地，施工人员住宿全部租用附近民房，施工生活污水纳入当地村民生活污水排放系统。 4、固废防治措施 (1)施工人员生活垃圾：施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，运送到当地生活垃圾中转站集中处置。 (2)建筑垃圾：项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建设过程中产生的碎砖块、灰浆、废料等，集中收集后运至指定建筑垃圾场填埋处理。 (3)废弃土方：开挖时尽可能的将表土单独分区苫盖堆放，后期用于场地绿化，不能利用的土方在场区苫盖堆放，定期清运至政府指定地点妥善处置。 5、生态环境防护措施 在施工过程中要采取以下环保措施： (1)要对施工场地进行合理的规划，对建筑材料设专门的堆棚或设置围档； (2)施工期应尽量避开雨季，并及时夯实地面；对场地空地处进行绿化，减少水土流失； (3)施工结束后对施工场地及时平整，及时按设计要求硬化路面或进行绿化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 本项目产生废气主要为木工雕刻打磨工序产生的粉尘，喷漆晾干工序产生的有机废气。 （1）木工雕刻打磨工序废气 本项目需要木材为50t/a，产品45t/a，边角料约3t/a，则根据物料平衡，本项目木工雕刻打磨过程产生的粉尘量为2t/a。 木工车间设置12个顶吸集气罩，雕刻打磨车间共设置8个侧吸集气罩，集气罩的集气效率95%，收集的废气经布袋除尘器（净化效率96%）处理后，通过15m高排气筒排放。根据同行同规模家具企业类比，加工时粉尘的产生量为2t/a，产尘浓度按750mg/m3计，设置除尘器风量为20000m3/h，设备年工作时间为2400h，布袋除尘器过滤风速0.8m/min，过滤面积417m2，滤袋表面采用纳米覆膜工艺，过滤精度高，则排放浓度为10mg/m3，排气筒粉尘排放量0.076t/a，排放速率0.032kg/h。 排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级排放标准要求（即排放浓度为120mg/m3，15m排气筒对应的排放速率为3.5kg/h）。 另外，木料加工过程中未被捕集的粉尘约0.10t/a，经车间换气以无组织形式排放。 图4 木材加工物料平衡图 （2）喷漆晾干工序产生的有机废气 ①产生量 根据建设单位提供资料，家具产品喷漆面积为18m2/件，木质工艺品喷漆面积为1.8m2/件，项目生产200套家具，5000件木质工艺品，合计喷涂面积为12600m2/a，喷涂厚度为30μm，根据喷漆面积、上漆率，油漆用量采用以下公式计算： 式中：m—油漆用量（t）； ρ—该漆密度，单位：g/cm3，取1.3 g/cm3； δ—涂层厚度（μm），取30μm； s—涂装面积（m2），取35000m2； η—该涂料占漆的比例（%），取100%； NV—漆中的体积固体份（%），取70%； ε—上漆率，本项目喷漆采用人工空气喷涂，上漆率保守取70%； 计算得出，本项目喷漆用量为1t/a。 该项目底漆、面漆各喷涂一次，总计用漆量为2t/a。 项目喷漆晾干在封闭喷漆房内进行，采用高压无气喷漆工艺，待处理物料通过车间起重机和平板车运进，由操作人员手持喷枪进行喷漆，晾干。喷漆晾干房（22m×6m）设大容积密闭集气罩（收集效率95%），配套风机（风机风量约为20000m3/h)。收集的有机废气先经二级活性炭吸附装置净化处理（净化效率90%）后，通过15m高排气筒排放。 喷漆晾干房全封闭，并采取微负压设计，尽可能减少废气无组织逸散。 I、油漆选用 根据《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办[2017]32号）中关于工业涂料有害物质限量要求，挥发性有机物含量不高于420g/L。根据本项目漆类组成成分，挥发性有机物非甲烷总烃含量不高于50g/L。 II、污染物产生量 根据同类型企业相关资料类比分析，项目喷漆使用的漆中VOCs（以非甲烷总烃计）按漆类总含量的20%计算，评价按最不利影响考虑，即生产过程中所使用的涂料中可挥发性成分按全部挥发计算，喷漆晾干过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计）为0.40t/a。拟建项目年工作200天，日均喷漆4小时。喷漆房有机废气中VOCs（以非甲烷总烃计）排放量约为0.038t/a，排放浓度约为5mg/m3（50mg/m3×（1-90%）=5mg/m3）。排放速率约为0.048kg/h(0.038t/a÷800h=0.048kg/h)，满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017专项治理方案》的通知”中规定的排放限值要求。 图5 水性漆物料平衡图 喷漆晾干房废气中污染物产生情况表详见表4-1。 表4-1 本项目喷漆晾干房废气中各类污染物的产生情况 污染源 排放形式 废气量 （m3/h） 污染物 产生速率 （kg/h） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 运行时间h 喷漆晾干工序 有组织 20000 非甲烷总烃 0.048 5.0 0.038 800 有机废气处理过程： 喷漆晾干废气处理系统的工作原理如下： 二级活性炭吸附：由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达标净化目的。活性炭吸附是一种对有机废气较为成熟的处理工艺，具有治理有机废气达标运行的可靠性。 本项目设置二级活性炭吸附箱（单箱尺寸0.8m×0.6m×0.5m），内部填充（10mm×10mm×10mm）活性炭砖，废气吸附处理效率96%，每3个月更换一次。 经核算，喷漆晾干房排放的VOCs可满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》晋气防办（2017）32号文件中表面涂装业限值要求（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）。 （3）本项目大气污染物产排情况。 表4-2 本工程大气污染物产排情况一览表 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理措施 污染物排放浓度（mg/m3） 污染物排放量（t/a） 排放口基本情况 排放标准 处理能力 收集效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 高度 排气筒内径 温度 编号及名称 类型 地理坐标 木工雕刻打磨工序 粉尘 有组织 20000m3/h 95 96 是 10 0.076 15m 0.4m 25℃ DA001；布袋除尘废气排放口 一般排放口 E112.929191，N38.463903 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2二级要求120mg/m3 喷漆晾干工序 非甲烷总烃 有组织 20000m3/h 95 90 是 5.0 0.038 15m 0.4m 25℃ DA002；喷漆晾干废气排放口 一般排放口 E112.929706，N38.463967 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》晋气防办（2017）32号文件中非甲烷总烃浓度60mg/m3标准要求 （4）非正常工况下废气排放情况 项目非正常工况污染源主要为生产设施开停机、废气治理设施故障导致的废气非正常排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见下表。 表4-3 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放量（t/a） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 应对措施 1 木工雕刻打磨工序 粉尘 750 1.2×10-5 0.5 1 停产检修 2 喷漆晾干工序 非甲烷总烃 50 3.2×10-5 0.5 1 停产检修 （3）大气监测计划 表4-4 本项目大气监测要求 项目 监测点位 点数 监控项目 监测频率 备注 废 气 布袋除尘废气排气筒 1个 颗粒物 每年监测1次 由企业委托有资质的环境监测机构进行监测 喷漆晾干工序废气排气筒 1个 非甲烷总烃 每半年监测1次 厂界 厂界下风向4个监测点 颗粒物、非甲烷总烃 每年监测1次 2、废水 项目运营后废水主要为职工日常办公生活产生的生活污水。日最大污水产生量约0.05m3，主要为职工洗漱污水，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，经30m3化粪池处理后，定期清掏用于农肥，不外排。 因此，本项目污水不会对周围水环境产生不利影响。 3、噪声 本项目噪声主要来源于推台锯、砂光机、雕刻机、风机等在生产过程中产生的噪声，噪声源强约为70~95dB(A)。所用设备噪声级产生情况见下表4-5。 表4-5 本项目主要噪声源一览表 序 号 声源 位置 声源 名称 数量 噪声值 （dB（A）） 治理措施 治理后类比噪声值（dB（A）） 1 木工车间 原木推台锯 2台 75～90 选用低噪声设备，置于车间、减振 60~70 精密推台锯 2台 75～90 60~70 2 雕刻车间 雕刻机 5台 70～85 60~70 3 打磨车间 砂光机 2台 75~85 60~70 4 喷漆晾干 工序 喷漆设备 1套 80~95 60~70 （1）预测模式 本次预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》中附录 A.1（工业噪声预测计算模式）推荐的 A.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法进行计算。 单个室外点声源在预测点产生的声级要考虑多方面的衰减，主要有几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减、屏障衰减和其他多方面原因引起的衰减。本次噪声预测模式中主要考虑了几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=LP1-（TL+6） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 噪声贡献值计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测步骤 ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，简化为点声源。 ②根据获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LA）。 根据各车间有关噪声计算参数，可得出厂界噪声预测结果见表4-6。 表4-6 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 编号 预测点位 昼间 标准 （dB） 是否 达标 贡献值 预测值 1 厂界东 27.35 27.35 60 达标 2 厂界南 31.48 31.48 达标 3 厂界西 34.20 34.20 达标 4 厂界北 38.50 38.50 达标 本项目对厂界噪声的贡献值在27.35-38.50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准限值要求，对周围声环境影响较小。 本项目应采取的噪声防治措施：①选用低噪声设备，并加强设备维护保养，使设备噪声低于国家规定的标准；②进行基础减震，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转；③将生产设备全部放置于车间内，所有生产作业均在室内完成；④在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；⑤建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 综上所述，由于本项目所有噪声源均安装在车间内，采用评价提出的降噪措施后，可确保厂界噪声预测值达标排放，因此项目运营期产生的噪声对周边的环境影响较小。 表4-7 本项目噪声监测要求 分类 监测类别 监测计划 监测单位 噪声 因子 Leq、L10、L50、L90 委托有资质的单位监测 布点 厂界四周 频率 每季度测1次 4、固体废物 本项目固体废物主要为边角料、废木屑、除尘灰、含漆废物、废活性炭、废漆桶、废机油和生活垃圾。 （1）边角料、废木屑、除尘灰 本项目在生产过程中产生的边角料、废木屑及布袋除尘器收集的除尘灰，共5t/a，收集于一般固废暂存箱，防风防雨，外售废品收购站。 （2）危险废物 本项目加工设备维护保养时会产生少量废机油0.05t/a。喷漆晾干过程中会产生含漆废物0.01t/a， 喷漆工序会产生0.05t/a的废漆桶，处理有机废气装置会产生0.1t/a的废活性炭。分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 本项目危险废物利用处置方式见表4-8。 表4-8 危险废物产生及处置情况一览表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-217-08 0.05t/a 厂区机械设备 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 全部分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 2 含漆废物 HW12 900-252-12 0.01t/a 喷漆工序 固态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 3 废漆桶 HW49 900-041-49 0.05t/a 喷漆工序 固态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T/ln 4 废活性炭 HW49 900-041-49 0.1t/a 喷漆工序 固态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T/ln 上述污染物尽管排放量不大，但属于《国家危险废物名录》范畴，因此必须认真加以处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①暂存要求： a.废机油必须装入符合标准的容器内。 b.装载废机油的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示的标签，具体如图6。 d.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。 e.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。 图6 危险废物标签 管理台账记录要与企业经营情况相互佐证，至少保留五年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 h.危废间应满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)；危废暂存库建设堵截泄露的裙角，地面和裙角要用坚固、防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。另外必须做好防渗措施，目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)，渗透系数≤10-7cm/s。建议采用下述防渗结构作为基础，具体做法见下图7和图8。 ②转移要求： 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 图7 危废间防渗措施平面图 图8 危废间防渗措施剖面图 b.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ③处置要求：环评要求送交有资质的单位进行处置。 生活垃圾：项目劳动定员8人，生活垃圾产生约为1.2t/a，厂区设垃圾桶用于收集生活垃圾，定期交由环卫部门处置。 固体废物产排情况如下表所示。 表4-9 固体废物产排情况一览表 产生 环节 名称 属性 物理性状 产生量 贮存方式 处置方式 环境管理 要求 喷漆晾干工序 废漆桶 危险 废物 固态 0.05t/a 桶装 交由有资质的单位处理处置 暂存于危废间内，定期交由有资质的单位进行处理处置 废活性炭 0.10t/a 袋装 含漆废物 0.01t/a 袋装 设备 维修 废机油 液态 0.05t/a 桶装 日常 生活 生活垃圾 — 固态 1.2t/a 桶装 交由环卫部门统一处置 垃圾桶收集，定期交由环卫部门处置 加工过程 边角料、废木屑、除尘灰 一般 固废 固态 5.0t/a 袋装 外售废品收购站 暂存于一般固废暂存箱，定期外售 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单，危废间必须进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 5、地下水、土壤环境影响分析 1、污染源 本项目运营期地下水和土壤的污染源主要为危废暂存间。 2、污染物类型 污染物类型为危险废物（废机油及金属物质通过垂直入渗）的泄露。 3、污染途径 （1）地下水 本项目厂址外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且无废水外排，加工车间已做一般防渗，喷漆晾干房、危废暂存间已做重点防渗。无明显地下水环境污染途径。故本项目无需开展地下水现状调查作为背景值。 （2）土壤 本项目所在区域的地面均已硬化，加工车间已做一般防渗，喷漆晾干房、危废暂存间已做重点防渗。因此，本项目无明显土壤环境污染途径。故本项目无需开展土壤现状调查作为背景值。 2、防护措施 本次评价要求从以下几方面做好防护措施：该项目在日常运行过程中应加强监督管理，对设备进行定期维护保养，保证正常稳定运行，加强安全防范意识，加强职工环保意识教育，保障正常按规范操作，杜绝和防止设备故障和严防危险废物泄漏事故，安排专人定期巡检，一旦出现故障或危险废物泄漏现象发生，能够及时发现，并在日常管理对为危废暂存间的防渗层进行维护，保证防渗效果，建立健全安全生产和环境管理制度。 6、环境风险 本项目涉及到的危险物质为废机油，水性漆，项目在运行过程中存在着发生火灾、爆炸等突发风险事故的可能性。 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，本项目危险物质数量和临界量比值（Q）见下表。 表4-10 危险物质数量和临界量比值表 类别 化学品名称 储存方式 物质存在量 临界量 该种危险物质Q值 环境风险潜势 易燃 液体 废机油 桶装 0.05t 2500t 0.00002 Ⅰ 易燃 液体 水性漆 桶装 1.0t 10t 0.1 Ⅰ 综上所述，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。进行简单分析即可。 废机油储量较小，且桶装储存于为废暂存间内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的相关要求，对项目产生的废机油进行贮存、管理和转运，对周围环境产生的风险影响较小。 水性漆为市场购买，密封桶装储存于油漆库内。 本项目建设项目环境风险简单分析内容表见下表： 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 定襄县艺枭木石雕刻厂仿古家具与传统木艺文化产品 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （定襄）区 （晋昌）镇 （庄力产业集聚区） 地理坐标 经度 112°55′47.464″ 纬度 38°27′50.645″ 主要危险物质与分布 本次工程涉及到有毒有害物质、易燃易爆物料主要为废机油，水性漆。废机油桶装储存于危废暂存间内。水性漆为市场购买，密封桶装储存于油漆库内。 环境影响途径及危害后果 1、存储设施密封不严、储罐裂缝等造成废机油泄漏，引发火灾、爆炸等； 2、装卸作业时产生火灾爆炸，或废机油，水性漆泄漏危害地表、地下水等； 3、事故伴生/次生的消防污水、液体废物料以及燃烧烟气等。 风险防范措施要求 1、选址、总图布置和建筑安全防范措施项目厂区与周围居民区、工况企业、公路等保持足够的防护距离。总平布置遵循分区布置的原则，生产区、生活区、危废暂存间分开设置，各建构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计，符合规范要求。 2、消防系统：库内设置多个手提式灭火器。本项目建设单位应严格按照消防、安全等相关规范及部门要求设置消防系统，办理相关手续取得相关证书等。 填表说明 本项目为水性漆为市场购买，密封桶装储存于油漆库内，根据风险源、环境敏感目标等调查，以及风险潜势初判，本项目风险潜势为Ⅰ，本项目评价工作等级为：简单分析。本次风险评价对评价依据、环境敏感目标概况、风险识别、风险分析、风险防范措施以及应急要求，分析结论等几个方面做出概述。 5、环保设施投资 本项目总投资额为2000万元，环保投资额为200万元，环保投资占总投资额的百分比为10%。环保设施投资情况见表4-12。 表4-12 环保设施投资情况一览表 内容 排放源 污染物名称 防治措施 环保投资 （万元） 大气 污染物 木工工序 粉尘 木工车间设置12个顶吸集气罩，雕刻打磨车间共设置8个侧吸集气罩，收集的废气经布袋除尘器（风机量20000m3/h）（收集效率95%，净化效率96%）处理后，通过15m高排气筒排放 60 喷涂晾干工序 非甲烷总烃 负压式喷漆晾干房尺寸（22m×6m），经大容积密闭集气罩收集的有机废气经二级活性炭吸附装置（20000m3/h风机量）（，收集效率95%，净化效率90%）净化处理的后，通过15m高排气筒排放 80 水污 染物 生活污水 COD、SS、NH3-N等 生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农肥 2.0 固体 废物 职工生活 生活 垃圾 暂存厂区垃圾箱，送环卫部门指定地统一处理 1.0 加工工序 边角料、废木屑、除尘灰 在木工车间东北侧设2m2的一般固废暂存箱暂存，外售废品回收站 2.0 喷漆晾干工序 废过滤棉、废漆桶、含漆废物 喷漆成品车间西侧设10m²的危废暂存间，委托有资质单位进行统一处置 5.0 设备维护 废机油 噪声 生产设备 噪声 选用低噪设备，基础减震、设置软连接、定期维护、厂房隔声 48.0 生态 绿化面积100m2 2.0 合计 -- 200 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 木工工序 | 粉尘 | 木工车间设置12个顶吸集气罩，雕刻打磨车间共设置8个侧吸集气罩，收集的废气经布袋除尘器（风机量20000m3/h）（收集效率95%，净化效率96%）处理后，通过15m高排气筒排放 | 木工废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2二级浓度120.0mg/m3，速率3.5kg/ha要求，无组织颗粒物1.0mg/m3限值。 |
|  | 喷涂晾干工序 | 非甲烷总烃 | 负压式喷漆晾干房尺寸（22m×6m），经大容积密闭集气罩收集的有机废气经二级活性炭吸附装置（20000m3/h风机量）（，收集效率95%，净化效率90%）净化处理的后，通过15m高排气筒排放 | 有组织排放浓度执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》晋气防办（2017）32号文件中有组织排放源工业涂装行业非甲烷总烃浓度60mg/m3标准要求，最低去除效率70%标准要求，无组织企业边界排放限值非甲烷总烃浓度2.0mg/m3标准要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | 生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农肥 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪设备，基础减震、设置软连接、定期维护、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活 垃圾 | 送环卫部门指定地统一处理 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求 |
|  | 加工工序 | 边角料、废木屑、除尘灰 | 在木工车间东北侧设2m2的一般固废暂存箱暂存，外售废品回收站 |  |
|  | 喷漆晾干工序 | 废活性炭、废漆桶 含漆废物 | 喷漆成品车间西侧设10m²的危废暂存间，委托有资质单位进行统一处置 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关要求 |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 喷漆晾干房、危废暂存间做好防渗工作。喷漆晾干房、危废暂存间防渗层厚度应相当于渗透系数 1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m的粘土层的防渗性能；防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），渗透系数≤10-7cm/s。安排专员对喷漆晾干房及危废暂存间等的防渗情况进行定期检查。经过上述措施后，本项目不会对周围土壤及地下水环境造成较大影响。 |
| 生态保护措施 | 首先，做好厂内污染治理，最大限度减少污染物排放。其次，厂区绿化面积100m2。 |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物暂存间内储存容器外围建设围堰，地面做防渗处理，确保一旦倾翻发生泄漏事故，不会发生漫溢。 |
| 其他环境 管理要求 | 严格按照环评报告及批复要求进行建设，建设完成后根据《排污许可管理条例》及时进行排污登记，并进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产运营，运营期间做好环境设施保养与维护，处于正常状态下运营。 |

# 六、结论

因此，定襄县艺枭木石雕刻厂仿古家具与传统木艺文化产品从环保角度来看是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.076 |  | 0.076 | +0.076 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.038 |  | 0.038 | +0.038 |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 不外排 |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | +1.2 |
|  | 边角料、废木屑 |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 | +5.0 |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废漆桶 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 含漆废物 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

ρδsη×10-6

NV×ε

m=